| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

ШИРТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ

ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ Республики

Том 2. Материалы

по обоснованию генерального плана

Обозначение 4325

Инв. №  19690

г.Чебоксары, 2013 г.

| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

ШИРТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ

ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ Республики

Том 2. Материалы

по обоснованию генерального плана

Обозначение 4325

Инв. №  19690

Главный архитектор института					Р.К.Рахимов

Главный архитектор проекта					Р.К.Рахимов

Архитектор 								Л.М.Чулакова

# Чебоксары, 2013 год

СОСТАВ генерального плана

I. Генеральный план

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Чертеж 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Чертеж 2. Карта границ населенных пунктов.

Чертеж 3. Карта функциональных зон.

II. Материалы по обоснованию генерального плана

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

Чертеж 4. Карта по обоснованию генерального плана.

Содержание Тома 2:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Общие положения 1.1. Введение ………………………………………………………………….. 1.2. Термины и определения ………………………………………………..... 1.3. Краткая историческая справка …………………………………... ……… 1.4. Общие сведения об Ибресинском районе …………………………..….. 1.4.1. Общие сведения ………………………………………………………….... 1.4.2. Природно-климатические условия ……………………………………. 1.4.3. Водные ресурсы……………………………………………………………. 1.4.4. Почвы………………………………………………………………………... 1.4.5. Растительный и животный мир……………………………………… 1.4.6. Природные ресурсы ………………………………………………………. 1.4.7. Особо охраняемые территории ……………………………………….. 1.5. Общие сведения о Ширтанском сельском поселении………………….. 1.5.1. Границы поселения………………………………………………………… 1.5.2. Населенные пункты ……………………………………………………… 1.5.3. Основные градообразующие предприятия…………………………... 1.5.4.Учреждения и предприятия обслуживания………………………….. 1.5.5. Жилищный фонд………………………………………………….............. 1.5.6. Демографическая структура…………………………………………… РАЗДЕЛ 2. Правовые основы социально-экономического развития сельского поселения 2.1. Сведения о планах и программах комплексного развития ……………. 2.2. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов регионального значения …………………….............. 2.2.1. Объекты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года .………………………. 2.2.2. Объекты, предусмотренные Республиканской целевой программой "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы" ……………………………………….......................... 2.3. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района ............. 2.3.1. Объекты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского района до 2020 года….................................. 2.3.2. Объекты, предусмотренные районной целевой программой «Обеспечение населения Ибресинского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»……………………………………….. РАЗДЕЛ 3. Основные положения территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Ибресинского района 3.1. Реквизиты и основные задачи документа территориального планирования ………………………………………………………………………….… | 6 8 10 13 13 15 17 19 21 22 22 23 23 23 25 26 26 26 28 29 29 30 32 32 32 35 |

| 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование …………... 3.3. Предложения по совершенствованию системы расселения и развитию поселений ….…………………………………………………………………. РАЗДЕЛ 4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера ……………………….. 4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера …………………...… РАЗДЕЛ 5. Зоны с особыми условиями использования территории 5.1. Земли особо охраняемых территорий …………………………………... 5.1.1. Ограничения по использованию земель рекреационного назначения …………………………………………………………………………………………. 5.2. Водоохранные зоны ……………………………………………………… 5.3. Санитарно-защитные зоны ……………………………………………… 5.4. Охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов ….. 5.4.1. Линии электропередачи …………………………………………………. 5.4.2. Линии связи…………………………………………………………………. 5.4.3. Газораспределительные сети…………………………………………... 5.4.4. Тепловые сети…………………………………………………….............. 5.4.5. Источники водоснабжения……………………………………………... 5.4.6. Автомобильные дороги…………………………………………………... 5.4.7. Железные дороги…………………………………………………………... 5.4.8. Геодезические пункты………………………………………….………… РАЗДЕЛ 6. Анализ экологических и санитарно-гигиенических проблем сельского поселения 6.1. Скотомогильники......................................................................................... 6.2. Объекты транспортной инфраструктуры ………………………………. 6.2.1. Железная дорога Канаш-Красный Узел………………………………. 6.2.2. Автомобильные дороги………………………………………………….. РАЗДЕЛ 7. Проектные решения 7.1. Особое градостроительное регулирование……………………………… 7.2. Функциональное зонирование территории……………………………... 7.2.1. Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности……………………………………………………………………………………… 7.2.2. Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности……………………………………………………………………………………… 7.3. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение ………………………………………………………………………… 7.3.1. Прогнозируемая численность населения………………………..….. 7.3.2. Объекты жилищного строительства……………………………... 7.3.3. Учреждения и предприятия обслуживания ………………............ 7.3.4. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур……… | 36 37 39 39 41 41 42 44 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 57 57 58 58 60 60 63 63 64 66 70 |
| --- | --- |

| 7.4. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов…………………………………………………………………….. РАЗДЕЛ 8. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия 8.1. Общие сведения ………………………………………………………….. 8.2. Инженерная защита территории …………………………………............. 8.2.1. Защита территории от затопления……………………………..... 8.2.2. Защита территории от подтопления……………………………... 8.2.3. Защита территории от оползневых процессов………………….. 8.2.4. Защита почв от эрозии………………………………………………... 8.2.5. Инженерная подготовка территории в зоне отдыха «Пицунда» …………………………………………………………………………………………. 8.3. Противопожарные мероприятия ………………………………………… РАЗДЕЛ 9. Охрана окружающей среды 9.1. Общие требования ……………………………………………………….. 9.2. Охрана водных объектов ………………………………………………… 9.3. Охрана атмосферного воздуха…………………………………………… 9.4. Охрана почв ………………………………………………………............ 9.5. Защита от шума …………………………………………………………... РАЗДЕЛ 10. Технико-экономические показатели генерального плана 10.1. Основные технико-экономические показатели………………………... 10.2. Баланс территории ……………………………………………………… РАЗДЕЛ 11. Заключительные положения 11.1. Порядок согласования проекта генерального плана …………………. 11.2. Порядок утверждения проекта генерального плана ………………….. | 83 84 85 86 87 88 89 89 91 93 95 95 97 99 100 102 104 106 |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.1. Введение

Генеральный план Ширтанского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики разработан на основании договора № 4325, заключенного между администрацией Ибресинского района и ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование (градостроительным заданием).

Генеральный план – документ территориального планирования, который является пространственным отображением стратегий социально-экономического развития Чувашской Республики, программных документов развития Ибресинского муниципального района и определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования «Ширтанское сельское поселение». Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Градостроительная деятельность в части разработки градостроительной документации осуществляется с целью обеспечения планирования устойчивого развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Проект генерального плана содержит положения о территориальном планировании в текстовой форме и соответствующие карты (утверждаемая часть). В целях утверждения генерального плана сельского поселения подготовлены материалы по обоснованию его проекта в текстовой форме и виде карты (обосновывающая часть).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план подготовлен применительно ко всей территории сельского поселения на перспективу до 2020 года, как это предусмотрено стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики и стратегией социально-экономического развития Ибресинского муниципального района.

При подготовке генерального плана использованы следующие материалы и документы:

1. Цифровая карта Ибресинского района в масштабе 1:10000, представленная администрацией района;

2. Цифровые карты населенных пунктов в масштабе 1:2000, представленные администрацией района;

3. Стратегия социально-экономического развития Ибресинского района            до 2020 года;

# 4. Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ибресинского района, выполненная ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2004 году;

5. Нормативные правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ;

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения,  муниципального района и городского округа» (с изменениями от 29 марта 2007 г., от 28 декабря 2007 г., от 19 октября 2009 г.);

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007г. 
№ 11 «О регулировании градостроительной деятельности  в Чувашской Республике» (с изменениями от 23 сентября 2008 г., от 31 сентября 2009 г., 28 мая 2010 г., от 15 сентября 2011 г.);

Закон Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» (с изменениями);

Закон Чувашской Республики от 4 июля 2007 г. № 8 «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года» (с изменениями от 25 сентября 2008 г., 27 февраля 2010 г., 5 декабря 2011 г.);

методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утверждены приказом Минрегиона России от 13.11.2010 № 492);

республиканские нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики», утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.02.2008 № 21;

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);

устав Ширтанского сельского поселения Ибресинского района;

6. Информация и фотографии, опубликованные в сети Интернет;

7. Другие материалы и информация, имеющиеся в открытых источниках.

Графические материалы генерального плана выполнены в технологии ГИС в системе координат МСК 21 с использованием компьютерной программы MapInfo.

Генеральный план разработан на срок реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики и Стратегии социально-экономического развития Ибресинского района до 2020 года.

1.2. Термины и определения

Для целей Генерального плана термины и определения используются в следующих значениях:

1) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

2) территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

3) устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

4) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

6) территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

7) правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

9) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

10) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

11) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

12) объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

13) объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

# 14) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

1.3. Краткая историческая справка

Территория Ибресинского района, в основном покрытая лесом, являлась в XIV—XVI вв. северной периферией так называемого «дикого поля» (заброшенные земли). Оно образовалось в эпоху Золотой Орды и Казанского ханства в результате опустошительных набегов кочевников с юга. Следы проникновения кочевников в этот район отражены в топонимике района. Так, один из оврагов — ветвей Хомы — недалеко от Нижнего Кляшева и Андрюшева называется «Калмак варе» («Калмыцкий овраг»).

Со второй половины XVI в., когда Чувашская сторона была включена в состав Русского государства (1551 г.), и в XVII в. началось заселение территории района по р. Хоме и ее притокам чувашскими переселенцами из северо-восточных и восточных районов и из Заказанья. Река Хома (левый приток Кубни) в то время была полноводной. Переселенцы поднимались по ней вплоть до верхнего течения и образовали там деревни Хомбусь-Батырево (переселенцы из неизвестной деревни Батырева), Ибреси, Ширтаны (переселенцы из заказанских районов) и другие. Вероятно, заселяемые районы давно уже были известны чувашским охотникам и пчеловодам, занимавшимся бортничеством. По Хоме и от нее к Кире и Суре шла одна из древних основных дорог. За Кирей она делилась на две ветки: одна — на Порецкий перевоз (так называесая «Казанская дорога»), другая — на Княжий перевоз («Чувашская дорога»).

Вторая волна переселенцев пришла на территорию района по Кубне (Хормалы, Малые Кармалы, Кубня), третья — по Кошлаушке (дд. Большие Абакасы, Шибегечи и др.).

Об образовании старых поселений имеются легенды и предания. В частности о происхождении деревни (затем села) Ибреси говорится, будто сюда переселились четыре семьи из д. Кукшум (близ Чебоксар). Одним из переселенцев был Ибресь, главой второй семьи являлся Султан, третьей — вдова старуха Уль с двумя сыновьями, четвертой — Савкан. У Ветлового оврага (Йамра сырми) поселился Султан, у Погребного оврага — Савкан. На месте современной деревни расположился сам Ибресь. Впоследствии более многочисленным стал род Ибреся. У него был сын Икунтей. От Икунтея родился Имэлле, который после крещения был наречен Емельяном. Можно предположить, что внук Ибреся крестился в 1741 г., когда в Хомбусь-Батыреве была открыта церковь. Если допустить, что Емельян моложе своего деда на 50 лет, можно думать, что селение Ибреси возникло в конце XVII в. (1741—50=1691 год). Таким образом, со времени основания селения Ибреси прошло 300 и более лет.

Административный центр Ибресинского района – поселок городского типа Ибреси – возник в связи со строительством в конце XIX в. железной дороги, соединяющей Москву с Казанью через Рязань: около деревни Ибреси было выбрано место для станции, запружено верховье Чёрной речки и построена для водоснабжения паровозов водонапорная башня (1893 г.), которая стала символом посёлка и фигурирует на гербе района.

Рис. 1. Поселок Ибреси.*

_____________________________________________________________

* http://gov.cap.ru/home/60/foto/2005/vid_s_deltaleta/albom/index.htm

С конца XIX в. и особенно в начале ХХ в. при станции один за другим стали появляться дома купцов и лесопромышленников. Благодаря наличию первоклассных лесных массивов, принадлежащих уделу и казне, в Ибресинский край потянулись предприимчивые и состоятельные люди, преимущественно из числа русских. Здесь также основали свои фирмы французские лесопромышленники Морис и Шевалье, организовавшие производство французских клепок.

Станция Ибреси притягивала к себе скупщиков дешевого крестьянского хлеба. К востоку и юго-востоку и нее тянулись пахотные угодья удельных и государственных крестьян. Заготовкой товарного хлеба занимались, в основном, приезжие купцы, многие из которых одновременно промышляли лесоразработкой.

В 1912 г. со станции было отгружено более 1 млн. пудов грузов только в сторону Москвы, в т.ч. зерно, лесоматериалы, клёпка. Для вывоза сельхозпродукции и лесоматериала местные купцы держали двухэтажные амбары и складские помещения, которые располагались вдоль железной дороги. На станции действовали мельницы,  имелись гончарные мастерские, работавшие на местном сырье.

В прошлом большая территория Ибресинского района вдоль Хомы называлась Камаевым полем. По преданию, чувашский мурза Камай «провел лесом русские войска до самой Казани, за что был вознагражден Иваном Грозным участком, получившим название «Камаево поле».

Мурза Камай, как отмечает проф. В.Д.Димитриев в своей книге «Чувашские исторические предания» — историческая личность. Согласно летописи, мурза Камай Усеинов вместе с 7 казаками 21 или 22 августа 1552 г. покинул осажденную русскими Казань и, прибыв к Ивану IV, рассказал ему о состоянии обороны города и о тайном подземном ходе. Мурза Камай происходил из дер. Камаево (ныне Большое Камаево Мариинско-Посадского района). Пожалованное ему Камаево поле упоминается в источниках XVII—XVIII вв. Там затем возникли чувашские селения Айбечи, Вудояль, Андреевка, Андрюшево, Чувашские Тимяши, а также Русские Тимяши, Верхнее и Нижнее Кляшево, Хомбусь-Батырево и др. В старых списках населенных пунктов названия ряда деревень упоминаются с добавлением слов «Камаево поле»: Уты-Камаево Поле (Вудоялы), Починок Чурашево Камаево Поле и т.д.

Рис. 2. Камаево поле.*

1.4. Общие сведения об Ибресинском районе

1.4.1. Общие сведения

Ибресиснский район образован 5 сентября 1927 года. Он расположен в центральной части Чувашской Республики. Граничит на севере с Вурнарским и Канашским районами, на востоке – с Комсомольским, на юге – с Алатырским и Батыревским, на западе – с Шумерлинским и Порецким районами. Площадь  района 1201,2 кв.км (6,5% территории Чувашской Республики), в том числе гослесфонд – 774,0 га, земли сельскохозяйственного назначения – 29,5 га, по величине уступает лишь Алатырскому району. Протяжённость с севера на юг и с запада на восток составляет 40 км. Административным центром является поселок городского типа Ибреси, который находится на расстоянии 114 км от Чебоксар, связан с ними  регулярным автобусным сообщением.

В районе 12 сельских поселений: Айбечское сельское поселение, Андреевское сельское поселение, Березовское сельское поселение, Большеабакасинское сельское поселение, Буинское сельское поселение, Кировское сельское поселение, Климовское сельское поселение, Малокармалинское сельское поселение,     Новочурашевское     сельское     поселение,     Хормалинкое   сельское

_________________________________________________________________

* http://gov.cap.ru/photo.aspx?gov_id=60&id=11516

поселение, Чувашско-Темяшское сельское поселение, Ширтанское сельское поселение и одно городское – Ибресиснкое городское поселение. Количество населенных пунктов, включая поселок городского типа Ибреси – 57, в которых на 1 января 2013 года проживали, по данным Чувашстата, 25026 человек. Средняя величина населенного пункта, включая пгт. Ибреси, 439 чел, плотность населения (городского и сельского) – 21 чел. на 1 кв.км, при средней плотности в целом по Чувашской Республике 68,0 чел.

Число организаций, учтенных в составе статистического регистра хозяйствующих субъектов по Ибресинскому району Чувашской Республики на 1 октября 2013 года, составило 243, из них 139 малых предприятий; количество индивидуальных предпринимателей – 385.

Оборот организаций, не относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в январе-сентябре 2013 года составил 707,99 млн. руб., что на 12,2% больше соответствующего периода 2012 года.

Одним из важных  секторов  экономики района является  сельское хозяйство, специализирующееся на мясо-молочном животноводстве и зерново-овощеводческом растениеводстве. По состоянию на 1 октября 2013 года в сельскохозяйственных организациях Ибресинского района содержится 2829 голов крупного рогатого скота (103% к аналогичному периоду 2012 года), в т.ч. 1235 коров (101%), свиней – 9648 голов (91%), лошадей – 229 голов (93%) и 586 голов мелкого рогатого скота (192%).

Производство мяса за 9 месяцев 2013 года составило 1071 тонну (110%). В структуре производство мяса крупного рогатого скота – 17%, свиней – 82%, прочее – 1%. От общего объема производства мяса 79 % составило производство свинины в ОАО «Рассвет».

Производство молока, за текущий период 2013 года составило 2814 тонн (97%), из них реализовано 2402 тонны, тем самым товарность молока равна 85%. Из 10 хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, в 4 хозяйствах увеличен валовой надой молока по отношению к аналогичному периоду прошлого года: в колхозе «Заря» на 27 %, ООО «Агрофирма «Путиловка» на 10%, ООО «Агрофирма «Трудовик» на 5%, в колхозе «Красный фронтовик» на 1%. В колхозах «Красный партизан» и имени Кирова производство молока на уровне прошлого года. Средний удой от 1 фуражной коровы по району – 2245 кг.

За девять месяцев 2013 года получено приплода крупного рогатого скота 898 голов (109%). На 100 коров получено 64 теленка. Всего получено поросят  9598 голов (86%), на 100 основных свиноматок – 1579 поросят, в расчете на 1 основную свиноматку – 10,1 и проверяемую свиноматку – 7,5 поросенка. Среднесуточный привес крупного рогатого скота 428 г, свиней – 422г.

В 2012 году в районе введено нового жилья площадью более 22,3 тыс. кв.м, в январе-сентябре 2013 года – 20,8 тыс. кв.м. По данным Чувашстата на конец 2012 года жилищный фонд составил 798,3 тыс. кв.м. Общая площадь жилого фонда, приходящаяся в среднем на 1 человека, достигает 31,9 кв.м, что значительно выше, чем в целом по Чувашской Республике (24,3 кв.м).

1.4.2. Природно-климатические условия

Ибресинский район расположен в северо-восточной части Приволжской возвышенности. Рельеф представляет собой возвышенно-водораздельное слабохолмистое плато с небольшими перепадами высот. Максимальная отметка высоты находится на северо-западе, вблизи населённого пункта Бугуян (210 м над уровнем моря). Эрозионные процессы на большей части территории проявляются слабо, за исключением северо-востока района.

Значительную часть  территории (южную и юго-западную) занимает холмистая равнина водно-ледникового происхождения, в пределах которой выделяются отдельные холмы высотой до 10 – 20 м, как правило, с пологими склонами. Поверхность долины расчленена отдельными оврагами протяженностью до 0,5 км, глубиной от долей метра до 3 – 5 м.

В геологическом  строении рассматриваемой территории принимает участие сложный комплекс осадочных пород пермского, юрского, мелового и четвертичного возраста. Отложения пермского возраста распространены повсеместно, залегают на глубине 60 – 110 м. Нижний ярус пермских отложений (казанский) представлен карбонатно-терригенной толщей, в составе которой выделяются известняки, песчаники, алевролиты, мергели, доломиты с прослоями гипса, глин. Верхний ярус пермских отложений (татарский) сложен карбонатно-терригенными образованиями.

Осадки пермского возраста выходят на поверхность небольшими участками по долинам рек Кубня и Хома. На остальной территории эти отложения перекрываются юрскими серыми глинами с прослоями песков, мергелей, горючего сланца с пиритом, гипсом, фосфоритом. Аналогичные осадки встречаются на всём протяжении по долине р. Киря. У поверхности имеются меловые отложения из песка, чёрных и серых глин с фосфоритом и пиритом. Коренные породы перекрыты сверху толщей четвертичных отложений из песков, супесей, суглинков.

Климат Ибресинского района умеренно континентальный. Зима морозная, лето тёплое, в отдельные годы жаркое. По данным длительных наблюдений, средняя температура января, самого холодного месяца, составляет -12,7°С. Средняя температура июля, самого жаркого месяца, равна 18,7°С. Самая низкая температура была зафиксирована на отметке -44°С, самая высокая достигла 38°С. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет 3,1°С. Район находится под воздействием западных воздушных масс умеренных широт. С сентября по май преобладают юго-западные, в летние месяцы – западные ветры. Со сменой воздушных масс происходят неблагоприятные атмосферные явления: засухи, оттепели, метели, резкие понижения температуры, туманы и др. Район относится к территориям с неустойчивым увлажнением: в среднем за год с учётом вводимых поправок выпадает 530 мм осадков, но в отдельные годы и сезоны могут быть избыточно увлажнёнными (до 700 мм) или с длительно бездождевым периодом (300 мм).

Рис. 3. Розы ветров для Ибресинского района.

1.4.3. Водные ресурсы

Гидрографическую сеть района формируют речные системы Кири и Кубни, истоки которых находятся в Ибресинском районе. К западным границам района течёт Киря с притоками Орёл, Моргауш, Юбал, к восточным – Кубня с притоком Хома. Для регулирования стока в верхних течениях Кири и Кубни построены небольшие водохранилища. На северо-востоке района, где в основном сосредоточены сельские населённые пункты, речная сеть слабая, поэтому население на 95% снабжается подземными водами.

Река Киря является правым приток Суры, протекает в Ибресинском, Алатырском и Порецком районах. Берёт начало в лесном массиве, у восточной окраины пос. Киря Алатырского района и впадает в Суру в 3,5 км к северу от с. Порецкое. Входит в Присурский гидрологический район. Питание в основном снеговое. Длина реки 92 км, площадь бассейна 812 кв.км, коэффициент густоты речной сети 0,4 км/кв.км. Средний расход воды в устье 3,49 куб.м/сек. Объём стока в межень 45,2, в половодье – 65,0 млн куб.м. Практически полностью протекает по Присурскому лесному массиву. Главные притоки реки: слева Орёл (10,8 км), Паральша (11,1 км), Моргауш (15,3 км); справа Юбал.

Рис. 4. Река Киря.*

________________________________________________________________

* http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=416

Река Кубня – левый приток Свияги. Протекает в Ибресинском, Комсомольском, Янтиковском и Урмарском районах. Берёт начало в лесном массиве у д. Липовка Ибресинского района, впадает в Свиягу на территории Республики Татарстан. Входит в Свияжский гидрологический район. Длина реки 194 км, из них по территории Чувашской Республики – 108 км; площадь водосбора 2000 кв.км, что составляет 11% от площади водосбора всех рек республики. Среднегодовой объём стока 0,34 куб.м. Ширина долины местами составляет 3–4 км. Река извилистая, в долине наблюдаются небольшие озёра-старицы. Питание реки в основном снеговое (80%), подземное питание составляет менее 1%. Густота речной сети в целом низкая – 0,1–0,3 км/кв.км. Крупные притоки впадают слева – Хома (в истоках р. Хорна, 33,4 км), Урюм (48,7 км), Ута (46 км), менее крупные притоки справа – Малая Кубня (14,8 км), Хиндурла (14 км), Кошелейка (13,7 км).

Река Хома (Хум, Кама, в истоках Хорна) – левый приток Кубни, протекает в Ибресинском и Комсомольском районах. Исток находится в 1,5 км к юго-западу от пос. Тымар Ибресинского района, устье в 1,5 км от с. Корезино Комсомольского районана. Русло зарегулировано в районе впадения притока – р. Ибреска у д. Нижнее Кляшево. Длина реки 33,4 км. Площадь бассейна 213,4 кв.км. Имеет 15 притоков, главный из них – Ибреска. Коэффициент густоты речной сети 0,5 км/кв.км.

Рис. 5. Река Хома.*

_______________________________________________________________

* http://gov.cap.ru/home/60/foto/2005/vid_s_deltaleta/albom/index.htm

В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая зимняя межень. Весеннее половодье начинается в первых числах апреля и продолжается, в среднем, 30–40 дней. Наивысшие уровни наблюдаются в первой декаде апреля. Высота подъема воды на малых водотоках составляет 1,5–2, 5 м, на более крупных – 2,0–4,0 м, при этом затапливаются поймы рек и пониженные участки территорий, прилегающих к поймам.

В гидрогеологическом отношении территория района расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна и характеризуется довольно сложными гидрогеологическими условиями. Водоносные горизонты верхней гидрогеологической (гидродинамической) зоны в значительной степени сдренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны отличаются повышенной минерализацией. Мощность зоны пресных подземных вод, как правило, не превышает 30-50 м. Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, юрского, мелового и пермского возраста.

В связи со слабой водообильностью вмещающих пород, малой мощностью и подверженностью к поверхностному загрязнению воды четвертичных отложений не могут служить источником централизованного водоснабжения.

Волжско-Валанжинский водоносный горизонт терригенного комплекса верхней юры – нижнего мела развит на водораздельных участках. Глубина залегания горизонта – 18-56 м, мощность – 5-11 м. Воды напорные, производительность скважин колеблется от 0,05 до 1,0 л/сек. Воды, в основном, соответствуют нормативным требованиям для питьевого водоснабжения.

Водоносный горизонт верхнетатарских отложений верхней перми имеет повсеместное распространение. Глубина залегания горизонта – от 40 до 70 м, мощность от метров до 50-70 м. Посредством одиночных скважин воды данного горизонта используются многими населенными пунктами района для хозяйственно-питьевых целей.

Нижележащие водоносные горизонты (нижнетатарский и верхнеказанский нижней перми) характеризуются большой глубиной залегания и высокой минерализацией.

1.4.4. Почвы

Вся северная половина района до р. Киря занята разновидностями дерново-подзолистых почв. Эти почвы встречаются также по границе с Комсомольским и Порецкми районами. Наиболее плодородные почвы (разновидности серых лесных и чернозёмных) распространены на северо-востоке. На территории, занятой сосновыми борами, господствуют супесчаные почвы различной оподзоленности.

На севере и северо-западе расположены дерново-супесчаные почвы, которые занимают 15% территории. Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет от 1,8% до 4,6%, кислотность колеблется от 4,0 до 5,4. Почвы обогащены марганцем и цинком. Для получения высоких урожаев на этих почвах требуется применение азотных, фосфорных и калийных удобрений даже в том случае, когда в севообороте применяются органические удобрения (навоз, торф, компост, птичий помет и др.), причем под зерновые небобовые культуры годовая доза азотных удобрений должна быть значительно большей, чем дозы фосфорных и калийных удобрений.

Дерново-слабоподзолистые почвы располагаются на севере и северо-востоке района и занимают 20% площади. Почвы обладают малыми запасами фосфорной кислоты и потому нуждаются в фосфорных удобрениях. К эрозионной деятельности почвы неустойчивы.

Песчаные почвы занимают восточную часть района (30% площади территории) и формируются на песчаных породах, развивающихся под сосновыми борами. Для них характерна бесструктурность, большая инфильтрационная способность, низкое содержание гумуса и сильная выщелоченность оснований. К эрозии неустойчивы.

Гелеватые дерново-подзолистые почвы встречаются редко на блюдцеобразных понижениях. В пахотном горизонте содержится от 3,7% до 7,0% гумуса. Часто сильно переувлажнены. К эрозионной деятельности устойчивы.

Светло-серые лесные почвы имеются в виде отдельных пятен на северо-востоке района и занимают 14% территории. Количество гумуса колеблется от 2% до 3,8%, обменная кислотность – 4,0-5,6. Почвы нуждаются в известковании, полная доза должна составлять от 3 до 10 тонн на га.

Типично-серые лесные почвы встречаются по всей восточной границе района (3% площади). По механическому составу почвы тяжело-суглинистые и глинистые, требуют внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений. К эрозии среднеустойчивы.

Темно-серые лесные почвы занимают южную часть района (8% площади), преимущественно нижние части склонов. Количество гумуса колеблется от 5,2% до 10%, кислотность – 4,7-7,0. Механический состав тяжело-суглинистый и глинистый. К эрозионной деятельности среднеустойчивы.

Небольшую часть территории (около 1%) в южной части района в комплексе с предыдущими почвами занимают оподзоленные черноземы. В пахотном горизонте содержится от 4,8% до 12,6% гумуса (тучные черноземы), обменная кислотность – 4,6-7,0. Для поддержания природных качеств и улучшения этих почв проводят глубокую отвальную вспашку в каждую ротацию севооборота с внесением органических и минеральных удобрений.

Выщелоченные черноземы залегают на юге района и занимают около 3% территории, содержат 5,5-13,5% гумуса. Эти почвы относятся к тучным черноземам, но требуют известкования, а также внесения фосфорных и калийных удобрений,  марганцевых и цинковых микроудобрений.

Дерново-пойменные аллювиальные почвы распространены в пойме р.Киря и р.Кубня и занимают 6% территории. Прирусловая часть и грива поймы р.Киря имеют песчаный и супесчаный состав, р.Кубня – суглинистый состав. Часто содержит известь, поэтому удобрять фосфорной мукой и золой нецелесообразно. К эрозии среднеустойчивы.

1.4.5. Растительный и животный мир

Лесистость Ибресинского района. составляет 66,4%, что в 2 раза превосходит среднереспубликанский показатель (1-е место в Чувашской Республике). Леса занимают большую часть территории района, за исключением северо-востока, где представлены агроландшафты. По составу пород леса разнообразны. На севере района произрастают дубовые леса с примесью других широколиственных пород, включая липу, клён, ильм. В подлеске широколиственных лесов растет лещина, бересклет,  жимолость, в травостое – ветреница, хохлатка, медуница, первоцвет, сныть, звездчатка, копытень и др. На юге по границе с Алатырским районом преобладают сосновые леса с примесью мелколиственных пород. В них хорошо развит моховой и травянистый покров из кислицы, грушанки, седмичника. Во всех лесах встречаются растения-медоносы (липа, клевер белый), плодово-ягодные культуры (дикая яблоня, груша, малина) и растения, используемые в качестве лекарственного и технического сырья (боярышник, калина, мята, валериана, шиповник, крушина, лещина).

Животный мир разнообразный. В лесах обитают лось, кабан, заяц-беляк, белка, бобр, мышевидные грызуны, ёж обыкновенный, крот, куница и др. Из птиц встречаются тетерев, рябчик, глухарь, кукушка, дятел, дрозд, поползень, синица, горихвостка и др.

1.4.6. Природные ресурсы

Эксплуатируемых полезных ископаемых немного. К юрским и четвертичным осадкам относятся Ибресинское месторождение кирпичного сырья и одноимённое месторождение песков. Утвержденные запасы кирпичного сырья по категориям А+В+С1 составляют 695,2 тыс.куб.м, песков-отощителей – 171,5 тыс.куб.м. Указанные ископаемые используются Ибресинским кирпичным заводом для производства глиняного кирпича марки 75-100. На западе и востоке района имеются небольшие месторождения торфа. В результате поисково-разведочных работ выявлено несколько перспективных залежей фосфоритового (3 месторождения) и  столько же сланцевого типов, а также перспективные площади светложгущихся глин.

1.4.7. Особо охраняемые территории.

В районе расположены памятники природы республиканского значения: государственный природный заказник «Бугуяновский», Географические посадки ели, Культуры сосны 1935 года (Кармалинское лесничество), Культуры сосны 1935, 1940 годов (Кошлоушское лесничество), Культуры сосны 1940 года (Буинское лесничество), Старовозрастные дубравы (Кировское лесничество).

Из объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, имеются археологические памятники – курганы у с.Новое Чурашево и Хормалы (оба бронзовый век); памятники истории – два жилых дома в п.Березовка (30-е годы ХХ в.), амбар в д.Новое Климово (нач. ХХ в.), ветряная мельница у. с.Новое Чурашево (нач. ХХ в.), камень-часовня у с.Хомбусь-Батырево.

Рис. 6. Жилой дом в п.Березовка. 30-е гг. ХХ в.

Археологами республики изучены и описаны два Хомбусь-Батыревских кургана, Хомбусь-Батыревский могильник и Хормалинский курган.

1.5. Общие сведения о Ширтанском сельском поселении

1.5.1. Границы поселения

Ширтанское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом  сельского поселения  законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения,  муниципального района и городского округа». Административным центром сельского поселения является д.Ширтаны.

Поселение расположено в центральной части Ибресиского района и граничит:

с севера – с Ибресинским городским поселением и Андреевским сельским поселением;

с востока – с Чувашско-Темяшским сельским поселением;

с юго-востока – с Малокармалинским сельским поселением;

с юга – с Буинским сельским поселением;

с юго-запада – с Березовским сельским поселением;

с северо-запада – с Кировским сельским поселением.

Территорию Ширтанского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Ширтанского сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ  Ширтанского сельского поселения.

1.5.2. Населенные пункты*

В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: деревни Ширтаны, Малый Кукшум, Сосновка, поселки Костер, Огонек, Тымар.

Деревня Ширтаны  является административным центром Ширтанского сельского поселения. Расположена на расстоянии  116 км от Чебоксар, 2 км от райцентра и железнодорожной станции. Исторические названия – Ширтан, Шартаны. Жители – чуваши, до 1835 года государственные, до 1863 года – удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, отхожими и сапожно-башмачными промыслами. В 1923 году в Ширтанах открыта начальная школа. В начале ХХ в. функционировала водяная мельница.  В 1930 году образован

___________________________________________________________

* Данный раздел подготовлен с использованием материалов сайта http://enc.cap.ru

колхоз   «Заря».   С XYIII в.   до 31   июля   1920 г.  входила  в состав Муратовской и Хомбусь-Батыревской волостей Буинского уезда (в 1835–63 гг. –Муратовского удельного приказа), с 1 августа по 4 октября 1920 г. – Хомбусь-Батыревской волости Цивильского уезда, с 5 октября 1920 г. по  1921 г. – Ибресинского района Цивильского уезда, в 1921-27 гг. – Хомбусь-Батыревской и Хормалинской волостей Батыревского уезда, в 1927-1962 гг. и с 1965 г. – в составе Ибресинского района. Проживают чуваши, русские, татары и др. Имеются школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт, предприятия торговли.

Деревня Малый Кукшум (Анатриял) расположена на правом берегу р. Хома на расстоянии 127 км от Чебоксар и 6 км от райцентра и железнодорожной   станции.   Жители – чуваши,   до   1835 г.   государственные,

до 1863 г. – удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. В начале ХХ в. действовали общественные мельница, шерстобойка, имелись промыслы по изготовлению лопат, прялок и гребней, токарный. В 1930 г. образован колхоз «Социализм». В XIX в. и до 1920 г. входила в состав Хомбусь-Батыревской волости Буинскго уезда (в 1835–1863 гг. – Муратовского удельного приказа), в 1920-1021 гг. – Ибресинского района Цивильского уезда, в 1921-1927 гг. – Батыревского уезда, в 1927-1062 и с 1965 г. входит в состав Ибресинского района. Имеются клуб, магазин.

Деревня Сосновка (Хыркасси) расположена на расстоянии 121 км от Чебоксар и 7 км от райцентра и железнодорожной станции вблизи республиканской автодороги Канаш-Алатырь. Историческое название – Хыркасси-Кукшум. Жители – чуваши, до 1835 г. государственные, до 1863 г. – удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, пчеловодством, кузнечным, столярно-токарным, смолокуренным, дегтярным и отхожими промыслами, производством прялок и гребней. В начале ХХ в. действовала ветряная мельница. В 1930 г. образован колхоз «Комбайн». В XYIII в. – 31 июля 1920 г. находилась в составе Арабузинской, Хомбусь-Батыревской волостей Буинского уезда (Муратовского удельного приказа – в 1835–63 гг.), Хомбусь-Батыревской волости Цивильского уезда – с 1 августа по 4 октября 1920 г., Ибресинского района Цивильского уезда – с 5 октября 1920 г. по 1921 г., Хомбусь-Батыревской, Хормалинской волостей Батыревского уезда – в 1921–1927 гг., Ибресинского района – в 1927–1962 гг. и с 1965. Проживают чуваши, русские, татары и др. Имеются библиотека, фельдшерский пункт, клуб, магазин.

Поселок Костер расположен в лесном массиве на расстоянии 128 км от Чебоксар и 7 км от райцентра и железнодорожной станции. Известен 1926 года как выселок. В 1928 г. образована сельскохозяйственная артель «Костёр». В составе Ибресинского района в 1928–1962 гг. и с 1965 г., Вурнарского района – в 1962–1965 гг.  Проживают чуваши.  Имеются магазин, клуб.

Поселок Огонек (в 1926 г. – выселок) расположен  у железнодорожной линии Канаш–Красный Узел на расстоянии 125 км от  Чебоксар и 4 км от райцентра. Известен с 1924 года как сельскохозяйственная артель «Огонёк», организованная переселенцами из села (ныне посёлок) Ибреси. Жители – чуваши; занимались сельским хозяйством, торгово-посреднической деятельностью, арендовали мельницы. В 1920-х гг. действовал лесопильный завод. В 1928 г. образован колхоз «Карл Маркс». В 1932 г. открыта начальная школа. В 1924-1927 гг. входил в состав Хомбусь-Батыревской и Хормалинской волостей Батыревского уезда. В составе Ибресинского района – в 1927–1962 гг. и с 1965 г. Проживают чуваши, русские, татары. Имеются фельдшерско – акушерский пункт, модельная библии-отека, клуб, магазин.

Рис. 7. Фельдшерско-акушерский пункт в п.Огонек*

Поселок Тымар расположен у железной дороги Канаш–Красный Узел на расстоянии 117 км от Чебоксар и 3 км от районного центра. Образован выходцами из с. Ибреси (ныне в черте пгт. Ибреси) в связи с организацией в 1928 г. колхоза «Тымар». Жители – чуваши; занимались земледелием, животноводством. В составе Ибресинского района в 1928–1962 гг. и с 1965 г., Вурнарского района – в 1962–1965 гг. Проживают чуваши, русские, татары.

1.5.3. Основные градообразующие предприятия

На территории поселения имеются крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Близость поселка Ибреси и железной дороги сказывается на структуре занятости – значительная часть трудоспособного населения работает на поселковых предприятиях и учреждениях, на транспорте, а также за пределами района.

____________________________________________________________

* http://gov.cap.ru/photo.aspx?gov_id=341&id=22300

1.5.4. Учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения действуют учреждения культуры, здравоохранения, связи, торговые объекты. Дошкольные и школьные образовательные учреждения, а также предприятия коммунально-бытового и социального обслуживания расположены в поселке Ибреси.

1.5.5. Жилищный фонд

На момент разработки генерального жилой фонд Ширтанского сельского поселения составил 41,88 тыс. кв.м общей площади, из них в многоквартирных домах – 1,31 тыс. кв.м. Жилищная обеспеченность достигает 29,7 кв.м общей площади на 1 человека, что несколько ниже, чем в Ибресинском районе (31,9 кв.м), но значительно выше, чем в целом в Чувашской Республике (24,3 кв.м).

1.5.6. Демографическая структура

Характерной особенностью демографической структуры сельского поселения является относительно стабильная и умеренно отрицательная динамика численности населения, как и по Ибресинскому району и в целом по Чувашской Республике.

Таблица № 1

Численность населения

Ширтанского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | По отчету на 1 января |
| --- | --- |
|  | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Все поселение в том числе: | 1438 | 1443 | 1444 | 1439 | 1433 | 1453 | 1420 | 1408 |
| Ширтаны | 597 | 597 | 605 | 596 | 592 | 592 | 593 | 597 |
| Малый Кукшум | 165 | 164 | 154 | 174 | 169 | 165 | 164 | 154 |
| Сосновка | 248 | 248 | 240 | 238 | 239 | 236 | 233 | 231 |
| Костер | 122 | 123 | 128 | 124 | 128 | 127 | 123 | 121 |
| Огонек | 201 | 209 | 210 | 205 | 201 | 226 | 200 | 202 |
| Тымар | 105 | 102 | 107 | 102 | 104 | 107 | 107 | 103 |

Рис. 8. Численность населения Ширтанского сельского поселения

на 1 января 2013 г.

Таблица № 2

Динамика изменения численности и возрастной состав населения

| Наименование поселения и населенных пунктов | Все население, чел. | В том числе человек (на 01.01.2013) |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 января 2003 г. | на 1 января 2013 г. | Ба-ланс | В тру-доспо-собном возрас-те | Дети дошк. воз-раста (0-6 лет) | Дети школь-ного возраста (7-17 лет) | Пенси-онный возраст |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ширтанское СП | 1478 | 1408 | -70 | 871 | 79 | 119 | 339 |
| д. Ширтаны | 586 | 597 | +11 | 401 | 30 | 46 | 120 |
| д. Малый Кукшум | 169 | 154 | -15 | 100 | 9 | 14 | 31 |
| д. Сосновка | 257 | 231 | -26 | 131 | 10 | 15 | 75 |
| п. Костер | 130 | 121 | -9 | 72 | 12 | 19 | 18 |
| п. Огонек | 234 | 202 | -32 | 110 | 11 | 15 | 66 |
| п. Тымар | 102 | 103 | +1 | 57 | 7 | 10 | 29 |

Рис. 9. Возрастной состав населения на 1 января 2013 г.

РАЗДЕЛ 2. Правовые основы социально-экономического развития сельского поселения

2.1. Сведения о планах и программах комплексного развития

Социально-экономическое развитие Ширтанского сельского поселения базируется на основе следующих правовых актов:

а) Закон Чувашской Республики от 4 июля 2007 г. № 8 «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»;

б) Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы";

в) Стратегия социально-экономического развития Ибресинского района до 2020 года;

д) районные программы, в том числе:

«Развитие туризма в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2011–2016 годы»;

«Обеспечение населения Ибресинского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»;

«Развитие субъектов малого  и среднего предпринимательства в  Ибресинском районе на 2011 - 2020 годы»;

«Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Ибресинском районе на 2010–2020 годы»;

«Культура Ибресинского района Чувашской Республики на 2011–2020 годы»;

«По развитию производства картофеля на 2009-2011 годы и зерна на 2009 – 2015 годы»;

«Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2010-2020 годы».

2.2. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов регионального значения

2.2.1. Объекты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года.

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года утверждена Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8.

Данной Стратегией Ибресинский район, как и Урмарский, Канашский, Янтиковский и Вурнарский районы, отнесен к Центральной экономической зоне. Это – сельскохозяйственная зона с благоприятными условиями для организации воспроизводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Зона богата природными ресурсами (глиной кирпичной, известняком, лесом, лекарственными травами, ягодами, грибами и т.д.). Имеются предприятия по их переработке. Важнейшим транспортным центром данной зоны является г. Канаш с предприятиями машиностроения и металлообработки;  инновационным центром разработки и внедрения новых технологий в области агрохимии – ОАО "Вурнарский завод смесевых препаратов" в пгт. Вурнары. Все это способствует размещению на территории зоны новых производств и развитию центра логистики и транспортного обслуживания.

Ибресинский район – инвестиционно привлекательное муниципальное образование, имеющее потенциал для развития туристической индустрии. Стратегией предусматривается осуществить в Ибресинском районе реализацию инвестиционных проектов "Глухариная роща", "Пицунда" и "Змеиное озеро".

2.2.2. Объекты, предусмотренные Республиканской целевой программой "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"

Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы" принята Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Проектные направления программы:

развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения;

создание групповых систем водоснабжения;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

В результате реализации программы будет достигнуто:

улучшение качества жизни и здоровья населения;

реализация права населения на здоровую окружающую среду, обеспечение экологической безопасности населения;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

улучшение качества питьевой воды, сокращение поступления загрязняющих веществ в акватории водоемов, уменьшение антропогенной нагрузки на водные объекты и сохранение экосистем, повышение уровня экологической культуры.

Данной Программой для обеспечения населения Чебоксарского, Моргаушского, Ядринского, Красноармейского, Канашского, частично Мариинско-Посадского, Цивильского и Ибресинского районов качественной питьевой водой предусматривается бурение разведочно-эксплуатационных скважин с целью выявления подземных вод, в которых содержание бора не превышает ПДК, в первую очередь для крупных населенных пунктов. Для тех районов, где содержание бора в подземных водах обычно превышает ПДК по всему разрезу и нет другого водоносного горизонта, пригодного для использования в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, необходима соответствующая водоподготовка.

Исходя из экономической целесообразности строительство централизованных систем водоснабжения муниципальных образований намечено в сельских населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 150 человек, а станции водоочистки, при необходимости, в населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 250 человек.

Развитие систем водоснабжения муниципальных образований предусматривает выполнение следующих мероприятий:

проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод;

реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин.

Указанной Программой в Ибресинском районе предусматривалось строительство группового водовода. В 2008 году произведен пуск в эксплуатацию 1 пускового комплекса данного объекта. Это был первый «опыт» республики по строительству подобных сооружений за последние 30 лет.

# Перечень мероприятий по реализации республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» по Ибресинскому району приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

# Мероприятия
по реализации республиканской целевой программы

# "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"

| Наименование видов работ и мероприятий | Мощность, объем работ | Сроки выпол-нения работ, годы | Источники финансирования | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ибресинский район – групповой водовод, пгт. Ибреси | 30,7 км | 2009- 2013 | Всего | 162,556 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 161,656 |
|  |  |  | местные бюджеты | 0,900 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |

Окончание таблицы № 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ибресинский район | 161,3 км | 2013-2019 | Всего | 348,952 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 348,698 |
|  |  |  | местные бюджеты | 0,254 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |
| в том числе: Водоснабжение пос. Огонек | 1,9 км | 2019 | Всего | 7,434 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7,430 |
|  |  |  | местные бюджеты | 0,004 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |

2.3. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района

2.3.1. Объекты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики

до 2020 года

Стратегия социально-экономического развития  Ибресинского района Чувашской Республики до 2020 года определяет приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления по обеспечению целенаправленного следования заданному долгосрочному вектору развития и достижения поставленных стратегических целей.

Стратегия основывается на следующих принципиальных положениях:

социальная ориентация, полагающая главной целью повышение уровня и качества жизни населения Ибресинского  района;

устойчивое развитие Ибресинского района, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда.

Ширтанское сельское поселение Стратегией определено как территория преимущественного развития деревообработки и сельскохозяйственного производства.

Основными перспективными направлениями развития сельского хозяйства до 2020 года  являются:

ускоренное развитие животноводства путем реконструкции и строительства животноводческих помещений, закупки нового оборудования для ферм, а также развивая генетический потенциал имеющегося скота, с применением современных достижений селекции и воспроизводства;

привлечение инвестиций для обновления техники и технологического оборудования с целью преодоления технической отсталости в сельском хозяйстве;

повышение производительности труда, влияющее на увеличение заработной платы работников сельского хозяйства;

оптимизация количества сельскохозяйственных организаций исходя из их специализации;

техническое перевооружение машинно-тракторного парка на новую энерго-ресурсосберегающую технику;

дальнейшее развитие и совершенствование работы информационно- консультационной службы;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе доступности кредитных ресурсов и их субсидировании;

переход на выращивание рапса;

расширение площадей посевов под высокоэнергетическими культурами в целях создания прочной кормовой базы для общественного животноводства.

В качестве инвестиционных площадок в Ширтанском сельском поселении определены молочно-товарная ферма в д.Сосновка 1970 года постройки и производственная площадка в д.Ширтаны (бывший колхозный двор).

2.3.2. Объекты, предусмотренные районной целевой программой «Обеспечение населения Ибресинского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»

Районная целевая программа «Обеспечение населения Ибресинского района  Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» (далее Программа) разработана в целях:

обеспечения населения Ибресинского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

улучшения качества жизни и здоровья населения;

восстановления, охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

Мероприятия Программы предусматривают завершение строительства наиболее значимых объектов водоснабжения и водоотведения, а также строительство новых объектов, в первую очередь в поселке Ибреси и сельских поселениях, испытывающих дефицит питьевого водоснабжения. Конечным результатом реализации Программы является увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения), за счет строительства систем водоснабжения с вводом водопровода в жилые дома.

Мероприятия по реализации Программы на территории Ширтанского сельского поселения приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Перечень мероприятий

по реализации районной целевой программы «Обеспечение населения Ибресинского района качественной питьевой водой

на 2009-2020 годы» в Ширтанском сельском поселении

| Наименование мероприятий, работ | Мощность, объем работ | Сроки выполнения, годы | Стоимость, млн. руб. | Источники финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство внутрипоселковых разводящих сетей в д.д. Сосновка, Ширтаны, Малый Кукшум, с.Хомбусь-Батырево, пгт.Ибреси |  | 2013 | 131,080 | республиканский бюджет ЧР, местные бюджеты |
| Водоснабжение п.Огонек | 1,9 км | 2019 | 7,434 | республиканский бюджет ЧР, местные бюджеты |

РАЗДЕЛ 3.  Основные положения территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Ибресинского района

3.1. Реквизиты и основные задачи документа территориального планирования

Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ибресинского района (далее Схема), выполнена ФГУП РосНИПИУрбанистики (г.Санкт-Петербург) по заданию администрации Ибресинского района в 2004 году.  Схема разработана на два проектных этапа: I этап освоения – 2010 год. Этот этап предложен, как наиболее прагматичный, в котором учитываются все проработки, программы развития района в комплексе с экономической инвестиционной политикой Республики и района. Второй этап развития – 2010-2025 гг., который рассматривается в проекте как программа развития Ибресинского района на отдаленную перспективу.

Исходя из специфики района и анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики района и социальной инфраструктуры, сформулированы основные цели и задачи проекта.

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации Схемой определяются цели государственной политики в обрасти градостроительства на территории района исходя из социально-экономических и природно-климатических условий.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

определение приоритетов государственного инвестирования;

выявление инвестиционно привлекательных зон и объектов;

повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды обитания – среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении;

создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющего использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии и управленческие модели;

разработка стратегии развития культуры села, направленной на поддержку и возрождение национальных традиций и обычаев русского, чувашского и других народов и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.);

привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

В Схеме решены следующие градостроительные вопросы:

зонирование территории района с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

основные направления развития и совершенствования местной системы расселения, развития сельских поселений;

основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур района;

меры по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

предложения по установлению границ поселений, территории градостроительной деятельности особого регулирования;

предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития.

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование

Перспективная планировочная структура Ибресинского района в целом в Схеме определяется основными элементами – главными и второстепенными планировочными осями и центрами, зонами с различной интенсивностью хозяйственной деятельности.

Район по центру трассируется участком железной дороги Канаш-Красный Узел и проходящей в том же направлении автомобильной дорогой «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь). Обе дороги образуют главную планировочную транспортную ось. На ней расположены все городские поселения Ибресинского района и соседнего с ним Алатырского.

Второстепенную транспортную планировочную ось образует участок автодороги Калинино-Батырево-Яльчики. На пересечении главной и второстепенной транспортных осей расположен административный центр района – поселок Ибреси и центр сельского поселения – д.Ширтаны.

Планировочная организация территории района на проектные сроки Схемой определяется, прежде всего, его преимущественно лесохозяйственной специализацией, наличием эксплуатируемых лесов и охраной окружающей среды.

Схемой выделяются следующие функциональные зоны:

зона преимущественного развития лесного хозяйства и выборочной лесоэксплуатации. Данная зона занимает территорию лесов II группы в южной части района;

зона преимущественного развития сельского хозяйства. В данной зоне предусматривается интенсификация сельскохозяйственного производства, концентрация производства в специализированных хозяйствах на промышленной основе;

зона охраны природы, которая формируется на базе имеющихся особо охраняемых территорий, а также за счет включения в их границы новых территорий, нуждающихся в особой охране: сохранившийся севернее пгт. Ибреси природный ландшафт, оврагоопасные участки в лесах II группы, истоки малых рек и их водоохранные зоны;

зона преимущественного рекреационного использования, которая складывается севернее пгт. Ибреси. К этой зоне также отнесены территории, расположенные южнее д.Сосновка и юго-западнее д.Ширтаны;

зона преимущественного городского строительства, которая представлена населенными пунктами Ибреси и Буинск. В пгт. Ибреси резервные территории предусмотрены в северной и юго-западной частях, в п.Буинск – в центральной части.

Для каждой из перечисленных зон устанавливается режим преимущественного использования территории с учетом сохранения и воспроизводства природных ресурсов.

3.3. Предложения по совершенствованию системы расселения и развитию поселений

В соответствии с проектными решениями Территориальной Комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики (2004 год) на территории республики, представленной группой административных районов в юго-восточной части, Схемой предлагается введение зоны особого регулирования градостроительной деятельности.

Основанием для выделения данной зоны является заповедование уникального типа сельского расселения юго-восточной группы районов, обладающей субрегиональными отличиями и выступающей как эталон межэтнических и межконфессиональных отношений в сельской местности России.

Территория юго-восточной группы районов в составе Ибресинского, Комсомольского, Шемуршинского, Батыревского и Яльчикского обладает наиплодороднейшими землями, особенными экосстемами, сложившимися в результате длительного исторического развития, этнокультурным укладом и своеобразной системой расселения.

Представляя собой редкостный тип сельской агломерации без городского центра с численностью населения порядка 120 тыс. человек данная территория имеет следующие особенности:

историческая общность освоения территории на условиях общинного земледелия, проявляемая на данном этапе наивысшей степенью консолидированности и социальным здоровьем населения;

территориальная общность свехустойчивости населенных пунктов, объясняемая их относительной многолюдностью, устойчивостью форм родственной и соседской взаимопомощи, а также сохраняемой поныне традицией миноратос (система наследования имущества младшим в семье);

саморазвиваемость населенных пунктов заселяемым по концам (линейно) родственными семьями;

наличие устойчивых интернациональных населенных пунктов, в которых издавна в различных групповых сочетаниях дружно и бесконфликтно живут чуваши, татары, мордва, русские, составляя единый народ.

Важным направлением особой градостроительной политики в отношении этой территории является сохранение ее уникальной экосистемы. Приоритетной должна быть направленность на лесовосстановление. Такое регулирование должно быть введено соответствующим решением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Проектные предложения Схемы по расселению сводятся к выявлению в системе расселения основных «точек роста» и трансформации функций населенных пунктов, не имеющих предпосылок к дальнейшему развитию, в другие.

Планировочным центром системы расселения района является пгт. Ибреси, который одновременно выступает как опорный центр зональной системы расселения и  центр межселенного обслуживания района. В местной системе расселения сложилось восемь устойчивых внутрирайонных «кустов» с центрами в населенных пунктах Бугуян, Березовка, Малые Кармалы – Кубня, Буинск, Новое Чурашево, Хормалы, Большие Абакасы, Вудоялы – Айбечи.

РАЗДЕЛ 4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Ширтанском сельском поселении являются опасные природные процессы, причиной которых могут быть оползень, абразия, овражная эрозия, затопление, подтопление и заболачивание.

Переработка берегов представляет опасность для существующих и предполагающихся в прибрежной зоне построек и сооружений и требует защитных мероприятий по берегоукреплению или ограничений в застройке и переносу существующих объектов. Размыв берегов в большинстве случаев влечет за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

Защита от оползневых процессов предполагает крепление крутых откосов и организацию поверхностного водоотвода на потенциально опасных склонах.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, находящихся в зоне опасных экзогенных геологических процессов;

для объектов, находящихся в зоне влияния абразионных процессов, рекомендуются мероприятия по защите оснований склонов дамбами и наброской;

на оползневых участках – недопустимость подрезки склонов и застройки их прибрежной части;

в зонах развития овражной эрозии – засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов, укрепление вершин растущих оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

Рекомендуемые мероприятия по защите территории от затопления и подтопления изложены в разделе 8.2. «Инженерная защита территории».

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера – это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

отсутствие современных систем управления опасными процессами;

неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

нарушение производственной и технологической дисциплины;

недостаточная квалификация персонала.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Рекомендуемые мероприятия по защите от пожаров изложены в разделе 8.3. «Противопожарные мероприятия».

РАЗДЕЛ 5. Зоны с особыми условиями использования территории

5.1. Земли особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В Ширтанском сельском поселении к таким землям могут быть отнесены земли особо охраняемых природных территорий, создание которых предусмотрено Территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития территории Ибресинского района. Это – земли, используемые для туристско-рекреационной деятельности и находящиеся южнее д.Сосновка (земли рекреационного назначения).

5.1.1. Ограничения по использованию земель рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные  и используемые для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В состав указанных земель входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

В соответствии с Земельным кодексом РФ на землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов. При этом указанные земельные участки не изымаются из пользования.

5.2. Водоохранные зоны

Водоохранные зоны выделяются в целях:

предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии при протяженности рек и ручьев от их истока:

до 10 километров – в размере 50 метров;

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

более 50 километров – в размере 200 метров.

Водоохранная зона р.Киря (дл. 92 км) составляет 200 метров, р.Хома (дл. 33,4 км) – 100 м, р.Черноречка (дл.12 км) – 100 м, остальных рек и ручьев, протекающих по территории поселения – 50 метров.

В границах водоохранных зон рек, ручьев, других водных объектов запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;

заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

проведение рубок главного пользования;

осуществление (без согласования с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования;

отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта;

находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, шириной 30 м при обратном или нулевом уклоне берега, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м при три и более градуса. В пределах прибрежных защитных полос устанавливаются дополнительные ограничения хозяйственной деятельности:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

По согласованию с соответствующими органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, может быть допущено:

озеленение территории;

благоустройство, малые архитектурные формы;

размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

временные, нестационарные  сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно – обсуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

5.3. Санитарно-защитные зоны

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и (или) ПДУ. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются:

а) от границы территории:

объектов и производств I класса опасности – в размере 1000 метров;

объектов и производств II класса опасности – в размере 500 метров;

объектов и производств III класса опасности  – в размере 300 метров;

объектов и производств IY класса опасности – в размере 100 метров;

объектов и производств Y класса опасности – в размере 50 метров;

канализационных очистных сооружений мощностью от 0,2 до 5,0 куб.м в сут. – в размере 200 метров;

скотомогильников – в размере 1000 метров;

усовершенствованных свалок твердых бытовых отходов – в размере 1000 метров;

участков компостирования твердых бытовых отходов – в размере 500 метров;

б) от бровки земляного полотна:

автомобильных дорог I, II, III категории – в размере 100 метров;

автомобильных дорог IY категории – в размере 50 метров;

в) от проекции на землю крайних фазных проводов воздушных линий электропередачи в направлении, перпендикулярном к воздушной линии:

напряжением 330 кВ – в размере 20 метров;

напряжением 500 кВ – в размере 30 метров;

напряжением 750 кВ – в размере 40 метров;

напряжением 1150 кВ – в размере 55 метров;

г) от оси подземных и наземных газопроводов I класса:

диаметром 300 мм и менее – в размере 100 метров;

диаметром свыше 300 мм до 600 мм – в размере 150 метров;

диаметром свыше 600 мм до 800 мм – в размере 200 метров;

диаметром свыше 800 мм до 1000 мм – в размере 250 метров;

д) от оси подземных и наземных газопроводов II класса:

диаметром 300 мм и менее – в размере 75 метров;

диаметром свыше 300 мм – в размере 125 метров.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды  запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных Правилами землепользования и застройки.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей;

коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

размещение спортивных сооружений;

парки;

образовательные и детские учреждения;

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены с использованием процедур согласования и публичных слушаний:

озеленение территории;

малые формы и элементы благоустройства;

сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство;

пожарные депо;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

электроподстанции;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

5.4. Охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов

5.4.1. Линии электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении)  на расстоянии, метров:

2 – для ВЛ напряжением до 1 киловольт;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 киловольт;

15 – для ВЛ напряжением 35 киловольт;

20 – для ВЛ напряжением 110 киловольт;

25 – для ВЛ напряжением 150, 220 киловольт;

30 – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 киловольт;

40 – для ВЛ напряжением 750 киловольт;

30 – для ВЛ напряжением 800 киловольт (постоянный ток);

55 – для ВЛ напряжением 1 150 киловольт;

зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера 
и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении: для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей устанавливаются охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 киловольта по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 киловольт по 1 метру с каждой стороны  от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных пунктах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений  и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 киловольт должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 метров от крайних кабелей.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином  законном  основании.

В пределах охранных зон линий электропередачи без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти линии, в частности, запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные   с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

добыча  рыбы,  других  водных  животных  и  растений   придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

земляные работы на глубине  более  0,3  метра  (на вспахиваемых землях на глубине более  0,45  метра),  а  также  планировка    грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

размещать  детские  и  спортивные  площадки,  стадионы,   рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и  стоянки   всех видов машин и механизмов, за  исключением  гаражей-стоянок   автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

складировать  или  размещать  хранилища  любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

5.4.2. Линии связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации  устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

В пределах охранных зон линий и сооружений связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, в частности, запрещается:

осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

5.4.3. Газораспределительные сети

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На территории населенных пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 метров (по 10 метров с каждой стороны).

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям  систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств оповещения, систем телемеханики;

складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

осуществлять всякого рода горные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы;

производить земляные и дорожные работы;

устраивать проезды под надземными газопроводами для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м.

5.4.4. Тепловые сети

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов.

В пределах охранных зон тепловых сетей, в частности, не допускается:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных   материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы  и  подъезды  к  объектам  и  сооружениям тепловых  сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки,  остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

занимать подвалы зданий, в которых проложены тепловые сети или  оборудованы тепловые вводы, под мастерские, склады, для иных целей;

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

5.4.5. Источники водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Размеры поясов зон санитарной охраны устанавливаются соответствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах первого пояса санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, закачка отработанных вод в подземные горизонты;

подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов.

5.4.6. Автомобильные дороги

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. В границах полосы отвода автомобильной дороги, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в размере:

75 метров – для автомобильных дорог I и II категорий;

50 метров – для автомобильных дорог III и IY категорий;

25 метров – для автомобильных дорог Y категории.

# В соответствии с Порядком установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской республики от 16.05.2008 г. № 132, в границах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике и объектов дорожного сервиса.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

5.4.7. Железные дороги

Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами, проектной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

Земельные участки (их части), расположенные вдоль полосы отвода железных дорог, могут быть включены в границы зон земель специального охранного назначения в случае прохождения путей:

в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

в районах подвижных песков;

по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

распашка земель;

выпас скота;

выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

5.4.8. Геодезические пункты

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

РАЗДЕЛ 6. Анализ экологических и санитарно-гигиенических проблем сельского поселения

Основными проблемами для экологического и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды в Ширтанском сельском поселении являются скотомогильники, производственные территории, а также объекты транспортной инфраструктуры.

6.1. Скотомогильники

На территории сельского поселения имеются 4 скотомогильника, в том числе 1 – в пределах границ д.Ширтаны, однако сведения о том, являются они сибиреязвенными или нет, отсутствуют. В санитарно-защитных зонах скотомогильников находится жилая застройка всех населенных пунктов, за исключением д.Малый Кукшум.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Болезнь у животных протекает сверхостро, остро и подостро, а у свиней бессимптомно, в основном в локальной ангинозной форме. Болезнь у человека чаще всего проявляется как инфекция наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвен-ным сепсисом: вместе с тем может развиться и первичная генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме.

Рис. 10. Скотомогильник в д.Ширтаны

Возбудитель болезни Вас. anthracis, аэроб, существует в двух основных формах – бациллярной и споровой.

Источник возбудителя инфекции – больное животное. Экскреты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий) содержат бациллы, которые на воздухе превращаются в споры. Контаминированные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды длительное время являются резервуарами и факторами передачи возбудителя инфекции.

Основной путь заражения животных – алиментарный – через корма и воду. Возможны также трансмиссивный и аспирационный пути заражения.

Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, уборки и уничтожения трупов, при хранении, транспортировке, первичной переработке и реализации контаминированного животного сырья. Возможно заражение человека при контакте с контаминированной почвой, а также аспирационным и трансмиссивным путями.

Почвенными очагами считаются скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» скотомогильники с захоронением в ямах относятся с объектам I класса опасности и должны иметь санитарно-защитную зону размером не менее 1000 метров. В данную зону попадают существующие жилые и общественные здания населенных пунктов.

В соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.089-96 и Ветеринарными правилами ВП 13.3.1320-96 скотомогильники должны быть ограничены канавами (по всему периметру), обнесены изгородью, исключающей случайный доступ людей и животных, и обозначены табличками с надписью "сибирская язва". Любое использование данной зоны должно осуществляться только по согласованию с органами государственной ветеринарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Рис.11. Пример конструкции изгороди скотомогильника

В случае отсутствия сибиреязвенных спор на территории скотомогильника, что определяется специальными исследованиями, рекомендуется принять меры по уменьшению санитарно-защитной зоны скотомогильника в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.2. Объекты транспортной инфраструктуры

6.2.1. Железная дорога Канаш-Красный Узел

Одним из объектов транспортной инфраструктуры, оказывающим отрицательное воздействие на окружающую среду, является проходящая по территории сельского поселения железная дорога Канаш-Красный Узел.

Основное влияние на окружающую среду оказывает шум, источником которого является поток железнодорожного транспорта (прохождение пассажирских и грузовых поездов).

Проведенными расчетами установлено, что шум, создаваемый потоком железнодорожного транспорта, достигает нормативных значений для дневного и ночного периода на расстоянии не менее 750 м от линии железнодорожного пути. Для жилых территорий, расположенных ближе 750 м от линии железнодорожного пути, будут наблюдаться превышения уровней шума нормативных показателей. К таким территориям могут быть отнесены некоторые населенные пункты сельского поселения – поселки Огонек и Тымар.

Для защиты территории указанных населенных пунктов от негативного воздействия железной дороги необходимо выполнить мероприятия по шумовой защите в соответствии с разделом 9 «Охрана окружающей среды».

6.2.2. Автомобильные дороги

В непосредственной близости от населенных пунктов Ширтаны и Сосновка походят автомобильные дороги III технической категории Калинино – Батырево – Яльчики и «Аниш», которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Чувашской Республики автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать не менее 100 метров, до садоводческих, огороднических, дачных объединений – не менее 50 метров.

Для защиты застройки от негативного воздействия указанный автомобильных дорог необходимо выполнить мероприятия по шумовой защите в соответствии с разделом 9 «Охрана окружающей среды», в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дорог шириной не менее 10 метров.

РАЗДЕЛ 7. Проектные решения

7.1. Особое градостроительное регулирование

Как отмечалось в разделе 3.3, территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития территории Ибресинского района предлагается введение на территории Ибресинского, Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского и Яльчикского районов особого градостроительного регулирования. Данное предложение направлено на сохранение сложившейся уникальной системы расселения, экосистемы, национальной культуры, социальной, политической и межконфессиональной стабильности. Оно основывается на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.98 г. № 73-ФЗ. С момента введения в действие нового Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, действующего по настоящее время, вышеназванный Градостроительный кодекс утратил силу. Действующим Градостроительным кодексом возможность введения особого регулирования градостроительной деятельности на некоторых территориях не предусматривается, в связи с чем предложение территориальной схемы градостроительного планирования потеряло актуальность и настоящим генеральным планом не учитывается.

7.2. Функциональное зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генерального плана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

земель сельскохозяйственного назначения;

земель населенных пунктов;

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и др.;

земель особо охраняемых территорий и объектов;

земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса.

В качестве основных направлений градостроительного развития территории приняты:

перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшением их транспортных связей с административным центром поселения и муниципального района, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения основывается на оценке сложившихся функционального использования частей территории, системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Сформировавшиеся гидрографическая сеть и система расселения предопределили рисунок транспортной сети, отражающей планировочную организацию территории поселения.

Основными факторами, влияющими на функциональное зонирование территории в наибольшей степени, являются природные ресурсы, а также существующие автомобильные дороги, создающие планировочный каркас, к которому привязываются населенные пункты поселения.

В развитие положений Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Ибресинского района настоящим генеральным планом предусматривается функциональное зонирование территории с выделением зон:

а) интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

б) ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

7.2.1. Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности состоит из двух подзон:

1) подзона преимущественной урбанизации;

2) подзона преимущественного развития сельского хозяйства;

В подзону преимущественной урбанизации входят территории, примыкающие к автомобильным дорогам Калинино–Батырево–Яльчики, а также к автомобильной дороге «Аниш» («Волга» – Урмары–Канаш–Ибреси–Алатырь). На этих территориях предполагается развитие промышленной, жилой, общественной застройки, объектов придорожного сервиса, инженерной и транспортной инфраструктур.

В подзону преимущественного развития сельского хозяйства входят территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения, включая земли, предоставленные гражданам для ведения садоводства и огородничества. Эти территории предназначаются для сохранения и интенсивного развития многоотраслевого производства сельскохозяйственной продукции, имеющего важное значение для экономики сельского поселения. Сельское хозяйство в этой зоне имеет преимущественно пригородную специализацию на производстве мяса, молока, овощей и картофеля.

7.2.2. Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности включает в себя:

1) подзона преимущественного рекреационного использования;

2) подзону преимущественного развития лесного хозяйства и выборочной лесоэксплуатации.

Подзона преимущественного рекреационного использования создается на базе имеющихся природных ресурсов, в первую очередь лесов.

Создание туристских баз и баз отдыха является одним из приоритетных направлений экономического развития Ибресинского района, которое призвано обеспечить приток инвестиций в экономику, повышение доходной части местного бюджета, увеличение числа рабочих мест, улучшение здоровья населения, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия.

Формирование зон рекреационной деятельности направлено на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты с учетом формирования высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Генеральным планом предусматривается организация зоны отдыха «Пицунда» у д.Сосновка.

Рис. 12. Зона отдыха «Пицунда»

Зона отдыха «Пицунда» располагается южнее д.Сосновка в лесу на базе существующего озера, которое предлагается благоустроить и использовать в рекреационных целях с организацией пляжа. Одним из преимуществ этой территории является хорошая транспортная доступность. Здесь предполагается строительство санатория, предназначенного для отдыха жителей района, и ремесленной слободы.

Предусмотренная территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития территории Ибресинского района туристско-рекреационная зона в районе п.Тымар находится в санитарно-защитной зоне скотомогильника, в связи с чем создание этой зоны возможно только в случае уменьшения размера санитарно-защитной зоны в порядке, предусмотренном  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Границы зоны отдыха, обозначенные на карте функциональных зон, носят условный характер и должны уточняться при дальнейшем проектировании этих зон.

Для популяризации района, как центра спортивно-оздоровительного отдыха, в дополнение к уже проходящим по территории района республиканским туристическим маршрутам предполагается организация ряда районных туристических маршрутов – автобусных, велосипедных, лыжных, конных, водных, агротуристических, экотуристических.

Для эффективного функционирования вышеперечисленных маршрутов требуется создание необходимой инфраструктуры: мест подъезда и стоянки туристических автобусов и частного автотранспорта, учреждений проката экипировки, специальных центров обучения тому или иному из видов активного отдыха, конюшен, кафе. В целях минимизации воздействия на окружающую среду, необходимо наладить систему сбора мусора, организовать установку биотуалетов.

Благоустроенные туристические маршруты способны привлечь не только жителей других районов и регионов, но и играть функцию по популяризации спорта и изучении истории родного края среди местного населения, что позволит поднять образовательный уровень и укрепить здоровье населения.

Реализация большинства из вышеперечисленных мероприятий будет финансироваться за счет частных инвесторов. В задачу администраций района и сельского поселения входит, в основном, административная, юридическая поддержка инвестиционных проектов, проведение маркетинговых мероприятий,  создание инженерной и транспортной инфраструктур – ремонт автодорог, подведение инженерных коммуникаций.

Земли, расположенные в подзоне туристско-рекреационной деятельности, являются землями особо охраняемых территорий (земли рекреационного назначения). Ограничения по их использованию изложены в разделе 5 «Зоны с особыми условиями использования территории».

Подзона преимущественного развития лесного хозяйства и выборочной лесоэксплуатации занимает территорию лесов II группы и предполагает деятельность по сохранению и преумножению лесных богатств. Леса оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна. Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов. Учитывая комплексную, многофункциональную значимость лесов, необходимо обеспечить использование лесных ресурсов на основе рационального и неистощительного лесопользования, сопровождаемого мерами по охране и воспроизводству лесов.

7.3. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение

7.3.1. Прогнозируемая численность населения

Характерной особенностью демографической структуры сельского поселения является относительно стабильная и умеренно отрицательная динамика численности населения, как и по Ибресинскому району и в целом по Чувашской Республике.

На 1 января 2013 г. в сельском поселении насчитывалось 1408 чел. Учитывая выгодное в природно-географическом отношении расположение сельского поселения генеральным планом предусматривается возможность миграционного притока населения из других мест, в первую очередь, из поселка Ибреси в рамках реализации федеральных, республиканских и местных целевых жилищных программ.

Для разработки генерального плана прогнозируемая проектная численность населения Ширтанского сельского поселения принята 1800 чел., что предполагает увеличение населения в сельском поселении на 392 человека по сравнению с состоянием на начало 2013 года. Наибольшее увеличение предполагается в д.Ширтаны, что связано с необходимостью обеспечения жильем жителей поселка Ибреси. Рост численности населения прогнозируется также в деревне Малый Кукшум в связи с организацией базы отдыха «Пицунда», что предполагает появление новых рабочих мест, и отсутствием возможности территориального расширения д.Сосновка. В малых  населенных пунктах (поселки Костер, Огонек, Тымар) прогнозируется некоторое снижение численности населения в результате естественной убыли.

Предложения по прогнозной численности населения распределению его по населенным пунктам приведено в таблице № 5.

Расчет объемов и вместимости объектов местного значения сельского поселения произведен на указанную численность населения.

Таблица № 5

Прогнозируемая численность населения

и распределение по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Числен-ность населения на 01.01.2013 | По террит. схеме градостр. планиро-вания | Принятая для генплана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собствен-ное население | + прирост - убыль | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Все поселение в том числе: | 1408 | 1203 | 1408 | +392 | 1800 |
| д.Ширтаны | 597 |  | 597 | +328 | 925 |
| д.Малый Кукшум | 154 |  | 154 | +121 | 275 |
| д.Сосновка | 231 |  | 231 | -1 | 230 |
| п.Костер | 121 |  | 121 | -21 | 100 |
| п.Огонек | 202 |  | 202 | -22 | 180 |
| п.Тымар | 103 |  | 103 | -13 | 90 |

7.3.2. Объекты жилищного строительства

На момент разработки генерального плана жилищный фонд в Ширтанском сельском поселении составил 41880 кв.м общей площади. Жилищная обеспеченность в среднем по поселению равна 29,7 кв.м общей площади на 1 человека, что несколько ниже, чем в Ибресинском районе (31,9 кв.м) и выше, чем в целом по Чувашской Республике (24,3 кв.м).

В составе генерального плана выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по сельскому поселению на перспективу (2020 год). В основу расчета положен установленный норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемый период 37,8 кв.м общей площади на одного человека.

Исходя из этих нормативов и перспективной численности населения 1800 человек в 2020 году жилой фонд в сельском поселении должен составить  68040 кв.м общей площади. Таким образом, недостаток жилого фонда в целом по сельскому поселению составляет 26160 кв.м.

Восполнение недостающего жилого фонда предусматривается осуществить двумя способами:

а) увеличение площади существующих домов путем их модернизации –     строительства пристроев и надстроев на имеющихся земельных участках;

б) строительство новых домов на землях, включаемых в границы населенных пунктов.

Для ориентировочных расчетов объем модернизации жилого фонда принят 5,0 тыс. кв.м, объем нового строительства – 21,16 тыс. кв.м.

Таблица № 6

Объёмы жилого фонда

в Ширтанском сельском поселении (кв.м)

| Наименование | 2013 год | 2020 г. при жилищной обеспеченности 37,8 кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Общ. пл., кв.м | Числ. насел., чел. | Жил. обесп., кв.м/ чел. | Общ. пл., кв.м | в т.ч. | Числ. насел. |
|  |  |  |  |  | сохра-няе-мая** | модер-низа-ция | новое стр-во |  |
| Все поселение в том числе*: | 41880 | 1408 | 29,7 | 68040 | 41880 | 5000 | 21160 | 1800 |
| д.Ширтаны | 17760 | 597 |  | 34980 | 17760 | 1500 | 15720 | 925 |
| д.Малый Кукшум | 4580 | 154 |  | 10380 | 4580 | 360 | 5440 | 275 |
| д.Сосновка | 6870 | 231 |  | 8694 | 6870 | 1824 | - | 230 |
| п.Костер | 3600 | 121 |  | 3780 | 3600 | 180 | - | 100 |
| п.Огонек | 6010 | 202 |  | 6804 | 6010 | 794 | - | 180 |
| п.Тымар | 3060 | 103 |  | 3402 | 3060 | 342 | - | 90 |

* В связи с отсутствием сведений по фактическому распределению жилого фонда по населенным пунктам ориентировочный объем общей площади жилых домов определен по показателям численности населения в этих населенных пунктах и средней жилищной обеспеченности в целом по поселению.

** Убыль жилого фонда не предусматривается, поскольку в результате модернизации срок службы существующих жилых домов будет продлеваться.

Новый жилой фонд формируется в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками размером не менее 1500 кв.м.

Принимая установленный Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года ожидаемый показатель среднего размера семьи 3,2 чел., определяем, что для получения расчетного объема жилого фонда необходимо построить до 2020 года около 175 домов, при этом общая площадь одного жилого дома должна удовлетворять условию заселения одной семьей, следовательно должна быть не менее 121,0 кв.м. Для размещения такого количества жилых домов потребуется территория не менее 27 га. С учетом дополнительной площади, необходимой для размещения предприятий и учреждений обслуживания, а также территорий общего пользования (улицы, проезды, озелененные территории и т.п.), площадь необходимой территории составит около 45 га, в т.ч. для д.Ширтаны – 32,5 га, для д.Малый Кукшум – 12,5 га.

Расчет потребности в территориях для нового жилищного строительства приведен в таблице № 7.

Таблица № 7

Расчет потребности в территориях

для нового жилищного строительства

| Населенные пункты | Объем нового жил. стр-ва, тыс.кв.м | Кол-во домов | Потребная территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для жил. стр-ва | для общего пользова-ния | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Ширтаны | 15720 | 130 | 19,5 | 13,0 | 32,5 |
| д. Малый Кукшум | 5440 | 45 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
| Всего: | 21160 | 175 | 27,0 | 18,0 | 45,0 |

7.3.3. Учреждения и предприятия обслуживания

Перечень учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения принят исходя из полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, установленных Уставом Ширтанского сельского поселения, принятым на основе Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике».

Расчет вместимости учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения приведен в таблице № 8.

Таблица № 8

Расчет вместимости учреждений и предприятий обслуживания

местного значения сельского поселения *

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Норма на 1000 жит. | Требуется на 1800 жит. |
| --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазины продовольственных товаров | кв. метров торговой площади | 100 | 180 |
| Магазины непродовольственных товаров | кв. метров торговой площади | 200 | 360 |
| Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 72 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 7,2 |
| Производственные предприятия бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 5,4 |
| Прачечные самообслуживания, мини-прачечные | килограмм/смену | 20 | 36 |
| Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | килограмм/смену | 1,2 | 2,2 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 13 |
| Отделения почтовой связи | 1 объект на 0,5 – 6,0 тыс. жит. | 1 | 1 |
| Социальный жилищный фонд |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 6 – 7,5 5 – 6 | 10,8 – 13,5 9 – 11 |
| Клубы | 1 место | 275 | 500 |
| Музей |  |  |  |

Окончание таблицы № 8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола зала | 60 – 80 | 108 – 144 |
| Территория открытых спортивных сооружений | гектаров | 0,7 – 0,9 | 1,3 – 1,6 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 2 |

* В данной таблице приведены только учреждения и предприятия обслуживания местного значения сельского поселения. Не указанные в таблице объекты обслуживания являются объектами регионального значения или местного значения муниципального района. Потребность в этих объектах и их размещение должны определяться документами территориального планирования соответствующего уровня.

Проектное размещение учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения основывается на принципе формирования межселенной общественно-деловой зоны в пгт.Ибреси и в административном центре поселения – д.Ширтаны. В других населенных пунктах предусматривается формирование поселенческих общественно-деловых зон, дополняемых объектами повседневного обслуживания: магазины, аптечные пункты, приемные пункты предприятий бытового обслуживания и т.п. Размещение предприятий периодического пользования предусматривается в отдельных населенных пунктах с учетом обслуживания жителей прилегающих деревень, расположенных в пределах пешеходной доступности, по принципу кустовой системы расселения.

Таблица № 9

Размещение учреждений и предприятий обслуживания

местного значения сельского поселения

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Ед. изм. | Кол-во | Размещение (населенные пункты) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существую-щее | проектное (в дополн. к имеющимся) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торг. пл. | 540 | д.Ширтаны д.Малый Кукшум д.Сосновка п.Костер п.Огонек | п.Тымар |

Продолжение  таблицы № 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 72 | - | д.Ширтаны |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 7,2 | - | д.Ширтаны |
| Производственные предприятия бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 5,4 | - | пгт.Ибреси |
| Прачечные самообслуживания, мини-прачечные | кг в смену | 36 | - | д.Ширтаны |
| Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | кг в смену | 2,2 | - | пгт.Ибреси |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помыв. место | 13 | - | д.Ширтаны |
| Отделения почтовой связи | 1 объект | 1 | д.Ширтаны |  |
| Социальный жилищный фонд |  |  |  | д.Ширтаны |
| Сельские массовые библиотеки | т.ед. хран. место | 10,8-13,5 9-11 | д.Ширтаны |  |
| Библиотечные пункты |  |  | д.Сосновка п.Огонек |  |
| Клубы | 1 место | 500 | д.Ширтаны д.Малый Кукшум д.Сосновка п.Костер п. Огонек п.Тымар |  |
| Музей |  |  |  | д.Ширтаны |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола зала | 108-144 | - | д.Ширтаны п.Огонек |
| Территория открытых спортивных сооружений | гектаров | 1,3-1,6 | - | д.Ширтаны п.Огонек |

Окончание  таблицы № 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архив |  |  |  | д.Ширтаны |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 4 | пгт.Ибреси |  |
| Сквер, бульвар, другие озелененные территории |  |  | Все населенные пункты |
| Площадки для отдыха |  |  | Все населенные пункты |
| Пляж |  |  |  | д.Сосновка |
| Учреждения отдыха и туризма |  |  |  | д.Сосновка |
| Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования) |  |  | пгт.Ибреси |
| Бизнес-инкубатор |  |  | пгт.Ибреси |

Размещение планируемых объектов капитального строительства осуществляется в соответствующих территориальных зонах, предусматриваемых правилами землепользования и застройки с учетом устанавливаемых указанными правилами градостроительных регламентов.

7.3.4. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур

# Перечни мероприятий по строительству и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, должны быть установлены программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Ширтанского сельского поселения осуществляется из родников и шахтных колодцев, частично – от группового водовода.

В рамках программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» в 2006 году начато строительство группового водовода Ибресинского района и в 2008 году введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс данного объекта.

Ибресинский групповой водовод осуществляет забор воды из водохранилища объемом 1,5 млн.куб.м, расположенного на р.Киря у п.Буинск, имеет станцию водоподготовки, производительностью 3,2 тыс.куб.м в сутки, и напорный водовод, протяженностью 29 км. Управление процессом водозабора, очистки воды, ее подачи до конечного потребителя полностью автоматизировано. Системой контролируется и регулируется работа 5 объектов, находящихся на расстоянии около 30 км.

Рис. 13. Водохранилище Ибресинского группового водовода*

На станции водоподготовки применены инновационные технологии по полной утилизации промывных вод, превращающие очистку воды в бессточное производство. После промывки фильтров, осадок, содержащий все извлеченные из воды примеси, обезвоживается, сама же вода после этого направляется в голову очистных сооружений.

_________________________________________________________________

*http://gov.cap.ru/home/60/FOTO/2008/080623/albom_vodovod/index.htm

Расчетные показатели водопотребления приведены в таблицах № 10 и        № 11.

# Таблица № 10

# Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

# на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением Районы застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 30 – 50 |

Таблица № 11

Расчет водопотребления

на хозяйственно-бытовые нужды

| Наименование населенных пунктов | Прогнозируемая численность населения, чел. | Принятая норма водо-потребления, л/сут. чел. | Водопотреб-ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Ширтаны | 1000 | 200 | 200000 |
| д. Малый Кукшум | 200 | 180 | 36000 |
| д. Сосновка | 230 | 180 | 41400 |
| п.Костер | 100 | 125 | 12500 |
| п.Огонек | 180 | 125 | 22500 |
| п.Тымар | 90 | 125 | 11250 |
| Всего: | 1800 |  | 323650 |

Обеспечение населенных пунктов Ширтаны, Малый Кукшум, Сосновка и Огонек водой для хозяйственно-питьевых нужд предусматривается от группового водовода, остальных населенных пунктов – от артезианских скважин. Для производственного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В населенных пунктах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод.

Водоснабжение каждого населенного пункта решается локально. В населенных пунктах с малыми расходами воды, снабжающихся водой от артезианских скважин и количеством эксплуатационных скважин 1-2 рекомендуется применять следующую схему водоснабжения:

водозаборные скважины с погружными насосами;

– водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные открытые водоемы.

Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

В сельских поселениях проектируются централизованные системы водоснабжения. Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

Локальные системы водоснабжения, обеспечивающие технологические требования производственных и сельскохозяйственных объектов, проектируются совместно с указанными объектами.

Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не более 100 миллиметров;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды 
на пожаротушение – при длине линий не более 200 метров.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зон санитарной охраны разрабатывается специально. Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается 
на стадии подготовки проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Вокруг водопроводных сооружений, проектируемых на просадочных грунтах, следует устраивать водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружений. Ширина отмостки, метров, должна быть для:

емкостных сооружений в грунтовых условиях:

I типа по просадочности – 1,5;

II типа по просадочности – 2;

градирен и брызгальных бассейнов – 5;

водонапорных башен – 3.

Канализация.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализованными системами канализации.

В настоящее время централизованная система канализации в поселении отсутствует. Централизованная система водоотведения функционирует только в пгт.Ибреси – здесь имеются биологические очистные сооружения с проектной производительностью 2700 куб.м в сут. при фактическом количестве стоков – 600 куб.м в сутки. Республиканской программой «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» предусмотрена  реконструкция очистных сооружений.

При проектировании канализации удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению, т.е. 323650 л/сут. или 323,6 куб.м/сут. Выбор системы водоотведения жилого района (раздельная, полураздельная или комбинированная) следует осуществлять в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует проектировать, как правило, по неполной раздельной схеме.

Генеральным планом предусматривается отвод сточных вод населенных пунктов Ширтаны, Сосновка и Малый Кукшум в биологические очистные сооружения, при этом сточные воды д.Ширтаны перекачиваются в канализационную сеть пгт.Ибреси, сточные воды дд.Сосновка и Малый Кукшум – в общие для двух населенных пунктов собственные сооружения биологической очистки, мощность до 200 куб.м в сутки.

Для поселков Костер, Огонек и Тымар, а также для зоны отдыха «Пицунда» предлагается использовать комплекс глубокой биологической очистки  «ТОПАС-М». Производительность этих комплексов составляет от 24 до 300 куб. метров стоков в сутки. Комплекс максимальной производительности рассчитан на обслуживание поселка с населением полторы тысячи жителей.

Модули очистки комплекса «ТОПАС-М», как правило, монтируются в подземном исполнении, снаружи находится лишь здание для обслуживающего персонала и технологического оборудования – управляющего процессом компьютера, блоков управления, датчиков контроля, воздуходувок.

Важным преимуществом комплексов «ТОПАС-М» является возможность поэтапного запуска в эксплуатацию и универсальность монтажа. Мощность, состав и размеры комплексов напрямую зависят от требуемых объема и степени очистки стоков.

Процесс биологической очистки сточных вод заключен в автономные модули-реакторы комплекса и контролируется компьютером. Здесь происходит активное окисление стоков илом и отделение очищенной воды в процессе отстаивания. Причем применяемая двухступенчатая схема позволяет избежать ухудшения степени очистки при залповых сбросах. Аэротенки-смесители и аэротенки-вытеснители в нужной фазе работы образуют дополнительный контур нитрификации и дефосфации стоков. Далее стоки направляются под давлением в систему фильтрации, где проходят этап отделения и задержания мельчайших примесей. В заключение визуально чистая вода поступает в систему ультрафиолетового обеззараживания и кавитирования. Очищенная вода на выходе из станции становится идентичной питьевой.

## Основные преимущества комплексов «ТОПАС-М»:

все процессы происходят в замкнутых резервуарах без контакта с окружающей средой;

все внутренние элементы выполнены из современных полимерных материалов, используется оборудование лучших мировых производителей;

уникальная запатентованная система очистки сводит до минимума возможные аварийные ситуации и полностью исключает загрязнение окружающей среды;

степень очистки соответствует последним нормативам РФ;

возможность использования в любых климатических условиях и любых грунтах;

длительный срок эксплуатации;

минимальная площадь застройки;

дистанционный контроль процессов позволяет отказаться от обслуживающего персонала;

возможность утилизации осадка в виде сухого удобрения.

Рис. 14. Организация канализации с использованием комплекса

«ТОПАС-М»

Для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Для таких зданий при расходе сточных вод до 1 куб.м в сутки допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

При отсутствии централизованной системы канализации 
по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора следует предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», размеры их санитарно-защитных зон – в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 миллиметров, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 
20 процентов общего расчетного расхода по коллектору.

Территория канализационных очистных сооружений, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

Санитарная очистка.

Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических 
и ресурсосберегающих требований.

В проекте планировки территории следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению – санитарной очистке (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные и микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования, приведенными в таблице № 12.

Таблица № 12

Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190-225 300-450 | 900-1000 1100-1500 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | – | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. Они должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специальном полигоне. В настоящее время площадка для свалки мусора находится в лесу южнее д.Сосновка. Однако, ее расположение наносит ущерб окружающей среде, загрязняя исток ручья, питающего водой озеро, на базе которого предполагается создание зоны отдыха «Пицунда». В связи с этим генеральным планом предусматривается организация нового полигона для компостирования твердых бытовых отходов южнее существующей площадки на расстоянии, обеспечивающем создание санитарно-защитной зоны размером не менее 500 метров.

Газоснабжение.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

В настоящее время все населенные пункты сельского поселения газифицированы. Газоснабжение осуществляется от газопровода высокого давления через АГРС, расположенную около пгт.Ибреси.

Настоящим генеральным планом приняты укрупненные показатели потребления газа – 125 куб.м в год на 1 человека при теплоте сгорания газа 34 МДж/кв.м (8000 ккал/кв.м) и при отсутствии горячего водоснабжения, что составляет на прогнозируемую численность населения 1800 чел. 225,0 тыс.куб.м в год. С учетом расхода газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. (без учета расходов на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в размере 5 процентов суммарного расхода теплоты на жилые здания общий расход газа составит 236,25 тыс.куб.м в год.

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, были обеспечены необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности.

Газорегуляторные пункты (ГРП) могут размещаться:

отдельно стоящими;

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Таблица № 13

Расстояния от отдельно-стоящих

газорегуляторных пунктов до зданий и сооружений

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно-стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно-стоящих ШРП по горизонтали, м, до |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно- стоящими. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещаются на отдельно- стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Электроснабжение.

Электроснабжение Ширтанского сельского поселения, как и Ибресинского района в целом, осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанции 110/10 кВ «Рассвет» (1х10 мВА), 110/10 «Ибреси» (2х6,3 мВА), 110/35/10 кВ «Буинск» (1х10+1х6,3 мВА). Питание подстанции осуществляется от ВЛ-110 кВ Канашская-Чагаси-Рассвет. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется  на напряжении 10 кВ.

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования укрупненные показатели электропотребления принимаются по таблице № 15.

Таблица 14

Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотреб-ление, кВт(ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 50 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата) | 1350 | 4400 |

Для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ). До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны, размеры которых приведены в разделе 5.4. «Охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов» настоящего тома.

Транспортная инфраструктура.

В целях устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

В генеральном плане предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в рекреационной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Основными транспортными артериями Ширтанского сельского поселения являются автомобильные дороги «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси Алатырь) и Калинино-Батырево-Яльчики. Указанные дороги являются каркасными элементами в структуре дорожной сети, к которым подвязываются остальные дороги.

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики в Чувашской Республике отражены в Республиканской целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года». Их решение должно обеспечить создание единого транспортного пространства. Выделены следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог республики:

сохранение существующей сети автомобильных дорог.

повышение технического уровня существующей сети автомобильных дорог, где главным является ликвидация участков, лишенных покрытия, замена мостов с недостаточными габаритами, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках федеральных и региональных автомобильных дорог с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта, строительство обходов населенных пунктов.

завершение формирования сети автомобильных дорог общего пользования, подлежащих передаче муниципальным образованиям, строительство новых хордовых и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам.

создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог.

В соответствии с указанной целевой программой Генеральным планом предусматривается модернизация сети автомобильных дорог республиканского и местного значения с учетом обеспечения бесперебойной и безопасной связи всех населенных пунктов поселения между собой, с центром сельского поселения – д.Ширтаны, с региональной и федеральной дорожной сетью.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог:

строительство обхода пгт.Ибреси на автомобильной дороге «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь);

реконструкция автомобильной дороги Ибреси-Алатырь с доведением до III технической категории;

реконструкция автомобильной дороги Калинино-Батырево с доведением до III технической категории;

строительство автомобильной дороги Y технической категории Малый Кукшум-Сосновка;

строительство автомобильной дороги Y технической категории Ширтаны-Сосновка.

7.4. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

Для развития жилищно-гражданского строительства сельского поселения генеральным планом предусматривается включение дополнительных земельных участков в границы населенных пунктов:

д.Ширтаны, площадью 32,6 га;

д. Малый Кукшум, площадью 12,5 га, всего 45,1 га.

Включаемый в границы Ширтаны земельный участок находится северо-западнее деревни между населенным пунктом и Ибресинским городским поселением. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; в настоящее время используется для сельскохозяйственного производства. Рельеф местности  ровный с небольшим уклоном в юго-восточном направлении.

Включаемый в границы д.Малый Кукшум земельный участок находится юго-западнее деревни и примыкает к населенному пункту. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Рельеф местности  ровный с небольшим уклоном в северо-восточном направлении, обеспечивающим организацию отвода поверхностных вод и канализование хозяйственно-бытовых стоков без перекачки.

РАЗДЕЛ 8. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия

8.1. Общие сведения

Возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Ширтанского сельского поселения может быть обусловлено как природными, так и техногенными факторами.

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения сельского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются и  осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются и осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

В соответствии с постановлением Главы Ибресинского района от 12 апреля 2010 года № 150 «О создании аварийно-спасательных формирований Ибресинского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории Ибресинского района создано и функционирует 8 территориальных и 10 функциональных служб Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики.

В районе созданы организационные основы государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и отработаны механизмы ее реализации:

разработаны электронные паспорта Ибресинского района, сельских и городского поселений.

организован контроль за состоянием безопасности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей во время проведения плановых и внеплановых проверок;

разработаны Паспорт безопасности территории Ибресинского района,  паспорта безопасности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, социальных объектов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики, план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ибресинского района и организаций, осуществляющих транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории района (АЗС);

разработаны и  утверждены паспорт безопасности на водных объектах и план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях и оперативного реагирования создана и функционирует дежурно-диспетчерская служба администрации Ибресинского района.

Решение проблем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера невозможно без решения вопросов экономического регулирования использования всех видов ресурсов: людских, материальных, технических и финансовых. В связи с этим представляется целесообразным сосредоточить деятельность органов местного самоуправления и организаций района на совершенствовании нормативной правовой и методической базы, разработке и осуществлении мероприятий инженерной, медицинской, радиационной, химической и биологической защиты населения, обеспечении пожарной безопасности, сохранении жизни и здоровья людей на водных объектах, а также формировании культуры безопасности жизнедеятельности и развитии системы информирования и оповещения населения Ибресинского района.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций рассмотрены в разделе 4 настоящего тома.

8.2. Инженерная защита территории

При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями нормативных документов и «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов». Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Необходимость инженерной защиты в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории сельского поселения для застроенных территорий определяется в документации по планировке территории, проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.2.1. Защита территории от затопления

Как уже отмечалось в разделе 1.4.3. уровенный режим рек и их притоков характеризуется четко выраженным высоким половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Весенний подъем уровня начинается в  начале апреля и продолжается 30-40 дней. Высота подъема воды на малых водотоках составляет 1,5 – 2,0 м, на более крупных – 2,0-4,0 м, при этом затапливаются поймы рек и пониженные участки территорий, прилегающих к поймам. В период высокого половодья берега могут сильно разрушаться, поэтому необходимо провести специальные мероприятия по защите территорий от затопления.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматриваются:

обвалование территорий со стороны водных объектов;

искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных 
и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий 
и низинных нарушенных земель;

строительство защитных сооружений, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используются естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

Затопление также возможно при гидродинамической аварии на водохранилищах. Такие территории должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Фактор затопления территорий сельского поселения накладывает ограничения на градостроительное освоение территории и должен в обязательном порядке учитываться при размещении объектов любого назначения на этих территориях.

8.2.2. Защита территории от подтопления

Мероприятия по защите от подтопления должна включать:

защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований 
и защиту застроенной территории в целом;

защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом сельского поселения, а также с документацией по планировке территории.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках предусматривается понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

8.2.3. Защита территории от оползневых процессов

Наиболее опасными природными процессами и явлениями на территории Ширтанского сельского поселения являются:

оврагообразование, связанное с развитием эрозионных процессов;

подработка берегов и развитие оползневых деформаций.

Фактически вся береговая полоса рек и ручьев находится под воздействием экзогенных геологических процессов. Для градостроительного освоения и деятельности опасность могут представлять, в первую очередь, активное развитие этих процессов на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Для предотвращения опасности в рамках сельского поселения необходим дальнейший мониторинг, контроль и, при необходимости, проведение специальных мероприятий по укреплению склонов оврагов в населенных пунктах, а также других местах, непосредственно примыкающих к оврагам.

8.2.4. Защита почв от эрозии

Одной из важнейших задач сельского поселения является защита почв от эрозии – предотвращение смыва плодородного слоя почвы. Основными причинами развития овражно-балочной сети и водной эрозии в районе являются слаборасчлененный, но достаточно изрезанный характер рельефа, слабая противоэрозионная устойчивость почв, отсутствие надлежащей борьбы с водной эрозией. В результате проявления эрозионных процессов происходит уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий и снижение почвенного плодородия.

Располагаемые на территории района земли, за небольшим исключением, относятся к Центральному Межцивильскому эрозионному району, который характеризуется волнисто-равнинным рельефом. Здесь преобладают длинные слабопологие склоны, территория сильно пересечена реками и оврагами

В настоящее время для предотвращения роста оврагов используются три вида мероприятий:

агротехнические;

гидротехнические;

лесомелиоративные.

Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат и доступно хозяйствам. Указанные мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие.

Гидротехнические мероприятия заключаются в создании на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек ряда гидротехнических сооружений.

Лесомелиоративные мероприятия способствуют уменьшению и ослаблению поверхностного стока талых и дождевых вод с защищаемых территорий, уменьшая и даже прекращая смыв почв.

К ним относятся:

полезащитные и водорегулирующие лесные полосы;

овраго-балочные насаждения;

водоохранные и берегозащитные насаждения на малых реках;

придорожные зеленые насаждения.

# 8.2.5. Инженерная подготовка территории в зоне отдыха «Пицунда»

В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными решениями, в целях создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения учреждений и зон отдыха намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

организация и очистка поверхностного стока;

регулирование русел и стока водотоков;

благоустройство оврагов;

берегоукрепление и защита от оползневых деформаций.

Организация и очистка поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод.

В зависимости от функционального использования территории организация поверхностного стока решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети.

На площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений  намечается устройство закрытой ливневой канализации в увязке с вертикальной планировкой.

На площадках кратковременного отдыха организация поверхностного стока осуществляется путем устройства открытой дренажно-ливневой сети (кюветы, канавы, бетонные лотки).

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском в водоем необходимо устройство очистных сооружений дождевой канализации.

Регулирование русел и стока водотоков.

В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водоемов необходимо выполнить следующие мероприятия в зоне отдыха:

регулирование стока малых водотоков водосливными плотинами, оборудованными водовыпусками;

расчистка русла и береговой полосы, на отдельных участках – дноуглубление.

благоустройство береговой полосы;

реконструкция плотин.

Благоустройство оврагов.

Проектом намечается благоустройство оврагов, расположенных в зоне рекреации, с проведением следующих мероприятий:

укрепление оголенных склонов оврагов одерновкой;

организация поверхностного стока на прилегающих территориях, перехват дождевых и талых вод и организованный отвод их, минуя овраги, или сброс в овраги с устройством водосбросных сооружений;

устройство бетонных лотков по тальвегу отдельных оврагов во избежание дальнейшего его углубления и обрушения откосов.

Организация пляжа.

В зоне отдыха у д.Сосоновка настоящим генеральным планом предусматривается организация пляжа. Для этой цели необходимо выполнить отсыпку пляжной полосы песком с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015 %. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия толщиной до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Уклон дна от 0,07 % до 0,12 %. Глубина водоема в месте купания должна быть: для детей и подростков 0,7-1,3 м; для общего купания до 1,5 м.

8.3. Противопожарные мероприятия

В состав сил и средств Ибресинского пожарного гарнизона входят:

одно подразделение федеральной противопожарной службы (ПЧ № 28);

три подразделения муниципальной пожарной охраны (Буинское, Березовское и Хормалинское);

три подразделения ведомственной пожарной охраны (колхозов имени Калинина, «Красный партизан», имени Ильича) в количестве 37 человек и 10 единиц пожарной техники.

В подразделении противопожарной службы ПЧ-28, дислоцированном в пгт.Ибреси,  имеется 4 единицы техники (автоцистерны), из них 2 – в боевом расчете, 2 – в резерве.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. В результате пожаров населенные пункты могут быть охвачены сильным задымлением, что может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижения формирований МЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь. Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач.

Большую роль в борьбе с пожарами играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение. Такими мероприятиями являются опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.

На случай лесных пожаров необходимо:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров.

С целью защиты д.Ширтаны и д.Сосновка, прилегающих к лесным массивам, от пожаров в случае возгорания лесов предусматривается создание противопожарного разрыва от лесов до границ населенных пунктов в размере не менее 50 метров.

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ) в сельских населенных пунктах, садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах необходимо иметь:

при количестве усадеб (участков) не более 300 – одну переносную пожарную мотопомпу;

при количестве усадеб (участков) от 300 до 1000 – одну прицепную пожарную мотопомпу;

при количестве усадеб (участков) свыше 1000 – не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

Пожарное депо (ПЧ-28), обслуживающее сельское поселение, располагается на расстоянии, обеспечивающем прибытие первого подразделения к месту вызова за время, не превышающее 20 минут.

РАЗДЕЛ 9. Охрана окружающей среды

9.1. Общие требования

В соответствии с  Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами. Одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 16.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением особо оговоренных объектов;

в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного характера;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 
1,5 метра и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты.

Таблица № 15

Предельные значения допустимых уровней

воздействия на среду и человека*

| Зона | Максималь-ный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электро-магнитного излуче-ния от радиотехни-ческих объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны усадебная застройка многоэтажная застройка ночное время суток (23.00 – 7.00) | 55 55 45 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищен-ные на локальных очистных сооружениях Выпуск в общий коллектор с последующей очисткой на канализационных очистных сооружениях |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |
| Производствен-ные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищен-ные стоки на локаль-ных очистных соору-жениях с самосто-ятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищен-ные на локальных очистных сооруже-нияхс возможным самостоятельным выпуском |
| Зоны сельско-хозяйственного использования | 70 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |

* Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям,

расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

9.2. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения 
и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения. Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В замкнутых водоемах, расположенных на территории населенных пунктов, глубина воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 метра, а в прибрежной зоне, при условии периодического удаления водной растительности, не менее 1 метра.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам водных объектов приведены в разделе 5 «Зоны с особыми условиями использования территорий».

9.3. Охрана атмосферного воздуха

При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и др.), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих 
и планируемых объектов, ПДК или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают предельно допустимые концентрации и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов 
в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов».

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики электроэнергии, природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

использование нетрадиционных источников энергии;

ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Запрещается также проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

Перечень объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, а также предлагаемые мероприятия по устранению их отрицательного влияния приведены в разделе 6 настоящего тома.

9.4. Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест разделяются на следующие категории по уровню загрязнения:

чистая;

допустимая;

умеренно опасная;

опасная;

чрезвычайно опасная.

Почвы на территориях жилой застройки относятся к категории «чистых» при соблюдении следующих требований:

по санитарно-токсикологическим показателям – в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

по санитарно-бактериологическим показателям – отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов – не выше 10 клеток/г почвы;

по санитарно-паразитологическим показателям – отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

по санитарно-энтомологическим показателям – отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;

по санитарно-химическим показателям – санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице № 17.

Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 миллизиверт, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору. При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

от 0,01 до 0,3 миллизиверта в год – необходимо проведение исследования источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

более 0,3 миллизиверта в год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы 
и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Таблица № 16

Рекомендации по использованию почв

в зависимости от загрязнения

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | использование без ограничений |
| Допустимая | использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |

Окончание таблицы № 16

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Опасная | ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Росптребнадзора |
| Чрезвычайно опасная | вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Роспотребнадзора |

9.5. Защита от шума

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы) и автомобильных дорог;

дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон);

укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

формирование системы зеленых насаждений;

использование шумозащитных экранов вдоль железной дороги Канаш-Красный Узел, а также автомобильных дорог Калинино-Батырево-Яльчики и «Аниш» в районе населенных пунктов Огонек, Тымар, Ширтаны, Сосновка в виде естественных элементов рельефа местности или искусственных сооружений. Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от магистралей с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дорог и транспортных средств;

расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилой застройки. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц с учетом звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

РАЗДЕЛ 10. Технико-экономические показатели генерального плана

10.1. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 17

|  | Наименование показателей | Единица измере-ния | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющие | Проектные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. НАСЕЛЕНИЕ |
| 1.1 | Общая численность населения | чел. | 1408 | 1800 |
| 1.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,11 | 0,13 |
|  | 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 2.1 | Общий объем жил. фонда | кв.м | 41880 | 68040 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | многоквартирные жилые дома | кв.м | 1310 | 1310 |
| 2.1.2 | индивидуальные жилые дома с участками | кв.м | 40570 | 66730 |
| 2.2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | кв.м чел. | 29,7 | 37,8 |
| 2.2 | Удельный вес жилой площади, оборудованной: | % от общ. пл. |  |  |
| 2.2.1 | - водопроводом | % |  | 100 |
| 2.2.2 | - канализацией | % |  | 100 |

Продолжение таблицы № 17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | - газоснабжением | % |  | 100 |
| 2.2.4 | - электроснабжением | % |  | 100 |
| 3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| 3.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торг.пл |  | 540 |
| 3.2 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место |  | 72 |
| 3.3 | Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания населения) | 1 раб. место |  | 7,2 |
| 3.4 | Предприятия бытового обслуживания (производственные предприятия централизованного выполнения заказов) | 1 раб. место |  | - |
| 3.5 | Прачечные | кг в смену |  | 36 |
| 3.6 | Химчистки | кг в смену |  | - |
| 3.7 | Бани | место |  | 13 |
| 3.8 | Отделения почтовой связи | объект |  | 1 |
| 3.9 | Сельская библиотека | тыс. ед. хран. |  | 10,8 – 13,5 |
| 3.10 | Клуб | 1 место |  | 500 |
| 3.11 | Музей |  |  | 1 |
| 3.12 | Физкультурно-спортивные залы общего пользования | кв.м пл. пола зала |  | 108 – 144 |
| 3.13 | Открытые плоскостные сооружения | га |  | 1,3 – 1,6 |
| 3.14 | Пожарное депо | к-во автомоб. |  | - |

Окончание  таблицы № 18

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. л. в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | - на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | 0,32 |
| 4.1.2 | - на производственные нужды |  |  |  |
| 5.1 | Водоотведение |  |  |  |
|  | - всего | т.куб. м в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.1 | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | 0,32 |
| 5.2.2 | - производственные сточные воды |  |  |  |
| 5.2 | Суммарная производительность очистных сооружений хозбытовых стоков | т.куб. м в сутки |  | 0,3 |

10.2. Баланс территории

Таблица № 18

|  | Элементы территории | Сложившиеся границы (существующее положение) | Планируемые границы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территории в границах поселения, всего (га) | 13406,2 | 13379,2 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1 | земли населенных пунктов | 295,8 | 341,1 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1 | жилая зона: | 222,6 | 222,4 |
|  | многоэтажной застройки | - | - |
|  | среднеэтажной застройки | - | - |

Продолжение таблицы № 18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | малоэтажной застройки | - | - |
|  | индивидуальной застройки | 220,9 | 220,7 |
|  | образовательных учреждений | 1,7 | 1,7 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 5,0 | 5,0 |
| 1.3 | Производственная зона | - | - |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 1,8 | 1,8 |
| 1.5 | Зона особо охраняемых территорий | - | - |
| 1.6 | Территории общего пользования (площади, улицы, проезды) | 34,3 | 34,3 |
| 1.7 | Зона зеленых насаждений специального назначения | 32,1 | 32,1 |
| 1.8 | Резервные территории | - | 45,5 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, связи и т.п. |  | 14,5 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного использования: |  |  |
|  | из них: |  |  |
| 3.1 | зона сельскохозяйственных предприятий | 12,5 | 12,5 |
| 3.2 | зона садоводства, огородничества и дачного хозяйств | 180,3 | 180,3 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий |  |  |
|  | из них: |  |  |
| 4.1 | земли особо охраняемых природных территорий | - | - |
| 4.2 | земли объектов историко-культурного назначения | - | - |
| 5 | Земли специального назначения: |  |  |
|  | из них: |  |  |
| 5.1 | зона размещения кладбищ | 5,1 | 5,1 |

Окончание таблицы № 18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | зона размещения скотомогильников | 0,2 | 0,2 |
| 5.3 | размещения полигонов твердых бытовых отходов | 1,8 | 1,2 |

РАЗДЕЛ 11. Заключительные положения

11.1. Порядок согласования проекта генерального плана

Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой местной администрации поселения.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе местной администрации поселения с предложениями о внесении изменений в генеральный план.

Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана.

Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с Ширтанским сельским поселением, подготовившим проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Согласование проекта генерального плана с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, органами местного самоуправления муниципального района осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. В случае непоступления в установленный срок главе поселения  заключений на проект генерального плана от указанных органов данный проект считается согласованным с такими органами.

Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, глава местной администрации поселения, в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимают решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной администрации поселения:

документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;

материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава местной администрации поселения вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана в представительный орган местного самоуправления поселения или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

11.2. Порядок утверждения проекта генерального плана

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в такой план, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения.

Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения в представительный орган местного самоуправления поселения. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации поселения на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.