| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
|  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВОСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10» июля 2014 №33 д. Полевой Сундырь |
| ХИРТИ СĔНТĔР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ « 10» утă 2014 №33 Хирти Сĕнтĕр ялě |  |  |

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Полевосундырского

сельского поселения Комсомольского

района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Полевосундырского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Полевосундырского сельского поселения ( Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района» и подлежит размещению на официальном сайте Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района.

Глава сельского поселения	               	      	                       Г.Е.Ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Полевосундырского  сельского поселения

от 10.07. 2014года № 33

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОЛЕВОСУНДЫРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

д.Полевой Сундырь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------------- 2

ВВЕДЕНИЕ -------------------------------------------------------------------------------------------------4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ------------------------------------------------------------------------- 4

Глава 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ------------------------------------------------------------------------4

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования-----------------------------------------------------------------------------------------------4

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения--------------------4

1.1.3  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования-------------------------------------------12

1.2.СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ-------------------------------13

1.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ------------------------------------------------------------------------------------13

1.4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ-------------------------------------------------------------------------------------15

1.5. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОН СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ----------------------------------------------------------------------18

Глава 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ------------------------------------------------------------20

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования ---------------------------------------------------------------------------------------------20

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования ------------------------------------------------------------20

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения--    20

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования.--------------------------------20

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ--------------------20

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД -----------------------------------------------------20

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ -----------------------------------------------------------------------------------21

2.5. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ------------------------------21

Глава 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------23

ГЛАВА 4 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХПЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМВОДОСНАБЖЕНИЯ -------------------------------24

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы холодного водоснабжения Полевосундырского сельского поселения являются: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении, постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Генеральный план Полевосундырского сельского поселения, утвержденный Собранием депутатов Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района от 18.11.2008 г. №3/85, Правила землепользования и застройки Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района, утвержденные Собранием депутатов Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района от 01.03.2012 г. №01/49.

ГЛАВА 1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Полевосундырское  сельское поселение расположено в юго-восточной части Комсомольского района Чувашской республики. В состав Полевосундырского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2014г.):

д. Полевой Сундырь       (212 чел.)

д. Полевые Инели           (297 чел.)

д. Степное Яниково        (290 чел.)

д.Нюргечи                        (526чел)

д.Новое Изамбаево          (263 чел)

д.Твеняшево                     (117 чел)

Итого общая численность населения на 01.01.2014 г. составляет 1705 человек.

В состав Полевосундырского сельского поселения входят 6 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д.д.Полевой Сундырь,Полевые Инели, Степное Яниково, Нюргечи, водоснабжение д.д. Новое Изамбаево и Твеняшево обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение д.д. Полевой Сундырь, Полевые Инели и Нюргечи, Степное Яниково осуществляется из двух артезианских скважин.

Фактически поднято воды за 2013г. – 24,4 тыс. м3.

Водоснабжение д.д.Степное Яниково и Нюргечи осуществляется из одной артезианской скважины, находящейся  в  д.Степное Яниково

Протяжённость сетей водоснабжения д.д.Степное Яниково и Нюргнчи, подключенных к артезианской скважине в д. Степное Яниково- 6088 м.

в д.Степное Яниково::

- по ул.Восточная - 380 м;

-по ул.Горького     - 350 м;

-по ул.Жданова    -  415 м;

-по ул. Новая        -  595 м;

-по ул. Кирова       - 360 м;

-по ул. Лермонтова - 65 м;

в д. Нюргечи;

- по ул. Октябрьская – 1006м, в том числе- переход на ул. Пушкина -150м;;

- по ул.  Пушкина–  966 м, в том числе – 230 м переход на ул.Октябрьская ;

-по ул. Советская - 859м;

-по ул.Садовая      -812 м;

-по ул.Чернова    -  280 м.

в д.Полевые Инели

- по ул. Нагорная -1060 м.

-по ул. Набережная -630 м.

- по ул. Кооперативная -1100 м.

в д. Полевой Сундырь

-по ул. Школьная -720 м.

-по ул. Западная -1300 м.

вд. Новое Изамбаево

-по ул. Школьная -260 м.

-по ул. Центральная -1250 м.

-по ул. Ударная -200 м.

в д. Твеняшево

- по ул. Восточная -240 м.

-по ул. Октябрьская –780 м.

-по ул. Пролетарская -240 м.

Артезианская скважина и водонапорная башня, принадлежавщая ранее колхозу «Гигант», в настоящее время находится на балансе ФГБУ « Госсорткомиссия», построена в 1967 .году, водонапорная башня установлена в 2001 году.

В 2013 году поднято воды из скважины-15.0 тыс.куб.м

Водопроводные магистральные трубы проложены, водораздаточные колонки и противопожарные гидранты  установлены в 2007году

Водоснабжение д.д.Полевые Инели и Полевой Сундырь осуществляется из одной артезианской скважины, расположенной в д. Полевые Инели

Фактически поднято воды за 2013г. – 9.0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Полевые Инели -3500 м. Год постройки 1991год.

Протяженность водопроводных сетей в д.Полевой Сундырь составляет-2055м.

Водонапорная башня д.Полевые Инели  снабжает водопроводные сети протяженностью  5555м.

В настоящее время обслуживающие  организации не определены.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д.Степное Яниково в 125 м севернее д.№ 25 по ул Новая. | арт. скважина, водонапорная башня | 1967 2007 | 0,24 | 98,0 | 30 |
| 2 | д.Полевые Инели в 100 м севернее деревни | арт. скважина, водонапорная башня | 1991 | 0,24 | 80 | 30 |

Проекты ЗСО, Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Полевосундырского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | д.Степное Яниково в 125 м севернее д.№ 25 по ул Новая | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 2 | д.Полевые Инели в 100 м севернее деревни | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 110 | 80 |  |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Существующие водопроводные сети проложены из ПЭ трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью  11643м .

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Схемы существующих систем водоснабжения:

д.д. Степное Яниково и Нюргечи (схема № 1),

д. Полевые Инели (схема №2);

д. Полевой Сундырь (схема № 3).

Водонапорная башня с узлом управления в д. Степное Яниково

Водонапорная башня с узлом управления в д. Полевые Инели

Водонапорная башня с узлом управления в д. Новое Изамбаево

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не обеспечены 22,6% застроек Полевосундырского сельского поселения.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. .

3. Здание водонапорной башни в д. Полеаые Инели  требует капитального ремогта.

4. Отсутствие  в д.д. Новое Изамбаево и Твеняшево централизованного водоснабжения замедляет развитие населенных пунктов в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, сельскохозяйственного производства, объектов розничной торговли.

Таблица  №3  водопотребления по Полевосундырскому сельскому поселению  за 2013

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Полевые Инели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 297 | 160/160 | 47,52 | 17,34 | 62.2 | 2,58 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 212 | 160/160 | 33,92 | 12,38 | 42,4 | 1.76 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - |  | 5,9 | 20.92 | 2,49 |
|  | Полив | чел | 509 | 50 | 25.45 | 3.05 | 30,54 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 106,89 | 38,67 | 114,09 | 14.94 |
| д. Степное Яниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 290 | 160/160 | 46,4 | 16,93 | 55,2 | 2,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 526 | 160/160 | 84,16 | 30,72 | 61,44 | 2,56 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,85 | 9,53 | 23,32 | 0,97 |
|  | Полив | чел | 816 | 50 | 40 | 4,9 | 48 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,07 | 36,36 | 3,72 |
| д. Новое Изамбаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160/160 | 4,0 | 1,46 | 1,75 | 0,16 |
|  | Неучтённые расходы | % |  | - | 11 | 369,0 | 13,2 | 1,37 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 1,25 | 0,45 | 1,50 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 16,25 | 370,81 | 16,45 | 1,53 |
|  | Всего | чел | 1350 |  | 163,25 | 416,55 | 2021.54 | 20.19 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3. «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11). |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Полевосундырского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Полевосундырского  сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 4.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д.Полевой Сундырь | 73 | 212 | 2 | 214 | 1 | 215 |
| 2 | д.Полевые Инели | 105 | 297 | 3 | 300 | 0 | 300 |
| 3 | д.Нюргечи | 175 | 526 | 5 | 531 | 3 | 534 |
| 4 | д.Степное Яниково | 83 | 290 | 2 | 292 | 1 | 293 |
| 5. | Новое Изамбаево | 78 | 263 | 3 | 266 | 1 | 267 |
| 6. | Твеняшево | 48 | 117 | 1 | 117 | 0 | 117 |

В перспективе развития Полевосундырского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Полевосундырского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 5.

Таблица суммарного водопотребления по Полевосундырскому сельскому поселению на период с 2024 по 2034гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 302 | 160/160 | 78,32 | 28,58 | 101,82 | 16,54 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 572 | 50/50 | 28,06 | 10,24 | 36,48 | 4,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,28 | 7,76 | 22,55 | 4,22 |
|  | Полив | чел | 874 | 50 | 7,19 | 2,62 | 4,36 | - |
|  | Итого: | чел | 874 | - | 134,85 | 49,2 | 165,21 | 25,3 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 854 | 160/160 | 136,64 | 49,87 | 177,63 | 20,21 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 854 | 50 | 7,03 | 2,57 | 42,67 | - |
|  | Итого: | чел | 854 | - | 171,0 | 52,44 | 220,3 | 20,21 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли..

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Плановые показатели развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения

В перспективе развития Полевосундырского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В качестве источника водоснабжения в д.Новое Изамбаево проектом предлагается пробурить  артезианскую скважину,  производительностью 2,0 л/с .

Проектом предусмотрено создание тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63 – 110 мм а также строительство водонапорной башни ,предусматривается .вариант модульной  установки автоматизированным управлением, вместо  водонапорной башни.

Пожаротушение населённых  пунктов  планируется осуществлять от  противопожарных резервуаров закрытого типа,  водопроводные   сети оснащены водоприемными гидрантами для возможности применения мотопомп,  заправки   пожарных автомашин в количестве – 17 шт. а  также от имеющихся  водозаборных пирсов с разворотными площадками 12х12м для пожарной техники в количестве 4 шт.. Объем  резервуаров  принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2014-2024 г.:

1. Пробурить  артезианскую скважину в  д.Новое Изамбаево

2. В д.Новое Изамбаево для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м) или, модульной автоматизированной установки для подачи воду водопроводную магистраль

3. От проектируемой водонапорной башни в д.Новое Изамбаево необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63 – 110 мм;

Для снижения расходов воды необходимо:

- предусмотреть полив улиц, садов и огородов отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

-установить узлы учета потребляемой воды хозяйствами  для питьевого и технического назначения на первом этапе реализации схемы -2014-2024 годы, что позволит снизить потребление и сброс стоков воды

-установить на водоисточниках в соответствии с установленными требованиями фильтра для очистки воды:

- от микробиологических загрязнения на первом этапе реализации схемы (2014-2024 г.г.)

- от химического загрязнения –на втором этапе(2024-2034 г.г)

4.    Капитально отремонтировать здание водонапорной башни в д.Полевые Инели..

5  . От проектируемой водонапорной башни в д. Новое Изамбаево необходимо проложить уличную водопроводную сеть в д. Твеняшево  Ø63 -110мм;

На второй этап 2023-2033 гг.:

1. Пробурить одну артезианскую скважину в д. Степное Яниково..

2. В д. Степное Яниково  для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м);

3.  В д. Полевые Инели заменить  уличную водопроводную сеть Ø63 – 110 мм;

На схеме № 4 указаны проектируемые схемы водоснабжения и водоотведения в д.д. Новое Изамбаево и Твеняшево Полевосундырского сельского поселения.

1.5. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения в Полевосундырском сельском поселении.

Приоритетным направлением развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения является неуклонный рост благосостояния, улучшение качества жизни и быта проживающего населения

1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи  с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | д.Новое Изамбаево |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 2 424,308 | - | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63-110 | км | 3,0 | 18 355,870 | - | 18 355,870 |
|  | Итого: |  |  | 20 780,178 |  | 20 780,178 |
| 2. | д. Твеняшево |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63-110 | км | 1,63 | 9973,32 | — | 9973,32 |
|  | Итого: |  |  | 9973,32 | — | 9973,32 |
| 3. | д.Полевые Инели |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания водонапорной башни. | шт. |  | 15,640 |  | 15,640 |
| 3.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 3,5 |  | 21415,100 | 21415,180 |
|  | Итрго |  |  | 15,640 | 21415,100 | 21430,82 |
| 4. д.Степное Яниково |
| 4.1 | Водонапорная башня со скважиной V=25 v3 Н=18 м | шт | 1 |  | 5 424,308 | 5 424,308 |
|  | Итого: |  |  |  | 5424,308 | 5 424,308 |
|  | ВСЕГО |  |  | 30 769,138 | 26 839,408 | 57 608,626 |

ГЛАВА 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время  населенные пункты Полевосундырского сельского поселения сети канализации  не имеют .  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

На настоящее время схемы и системы водоотведения в населенных пунктах  Полевосундырского сельского поселения отсутствуют.

Жилые дома  населенных пунктов  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

В связи с отсутствием в населенных пунктах централизованной системы водоотведения, с увеличением расхода потребляемой воды на хозяйственно-бытовые нужды, с не своевременным вывозом с накопительных подземных емкостей сточных вод, возникает серьезная угроза нарушения водного баланса на поверхностном грунтеа Что приведет окислению и заболачиванию  поверхностных слоев земляного горизонта.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Расчет данных по объему поступления сточных вод в централизованную систкему водоотведения Полевосундырского сельского поселения, поскольку централизованной канализации не имеется, не является возможным.

2.3 Прогноз объема сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Планируемый баланс сточных вод в централизованную систему водоотведения составлен на основании балансов водопотребления Полевосундырского сельского поселения. рассмотренных в схеме водоснабжения

Таблица 7

| № п/п | Наименование потребителя | Объем отведения стоков т.м3/год | Доля отведенных стоков % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 37,65 | 76,5 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 5,65 | 11,5 |
| 3 | Промышленные | 5,90 | 12 |
|  | ВСЕГО: | 49,2 | 100 |

Как видно из приведенных данных, основным потребителем услуг водоотведения Полевосундырского сельского поселения являются жилые здания, на них расходуется 76,5% отведенных стоков. Система отвода ливневых стоков в сельском поселении отсутствует, не прогнозируется.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. Построить в населенных пунктах  централизованную систему  водоотведения, которая включает канализацию и очистные сооружения.

2.5. Оценка потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе  работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 9.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | д.Полевой Сундырь и Полевые Инели |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ 100-:225 | км | 4.9 | 18864,4 |  | 18864,4 |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 | 12314.2 |  | 12314,2 |
| 2. 3. 4. 5. | д.Нюргечи |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 | 12186,4 |  | 12186,4 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ 100-:225 | км | 3,92 | 15091,5 | - | 15091,5 |
|  | д.Степное Яниково |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 | 11683,6 |  | 11683,6 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ 100-225 | км | 2,16 | 8315,7 |  | 8315,7 |
|  | д.Новое Изамбаево |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 |  | 10247,8 | 10247,8 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ 100-225 | км | 1,360 |  | 5235,8 | 5235,8 |
|  | д.Твеняшево |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 |  | 8952,7 | 8952,7 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 1,260 |  | 4850,8 | 4850,8 |
|  | ВСЕГО по поселения: |  | 78 455,8 | 29287,1 | 107 742,9 |

ГЛАВА 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2034г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 9

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Новое Изамбаево |  |  |  |
|  | водоснабжение | 20780,178 | - | 20 780,178 |
|  | водоотведение | - | 15483,6 | 15483,6 |
|  | Итого: | 20780,178 | 15483,6 | 36263,778 |
| 2 | д. Твеняшево |  |  |  |
|  | водоснабжение | 9973,32 | — | 9973,32 |
|  | водоотведение | - | 13803,5 | 13803,5 |
|  | Итого: | 9973,32 | 13803,5 | 23776,82 |
| 3 | д. Полевые Инели и д.Полевой Сундырь |  |  |  |
|  | водоснабжение | 15,640 | 21415,100 | 21430,74 |
|  | водоотведение | 31178,6 | - | 31178,6 |
|  | Итого: | 31194,24 | 21415,100 | 52609,34 |
| 4 | д.Степное Яниково |  |  |  |
|  | водоснабжение | - | 5424,308 | 5424,308 |
|  | водоотведение | 19999,3 | - | 19999,3 |
|  | Итого: | 19999,3 | 5424,308 | 25423,608 |
| 5 | Д.Нюргечи |  |  |  |
|  | водоснабжение | - | - | - |
|  | водоотведение | 27277,9 | - | 27277,9 |
|  | Итого: | 27277,9 | - | 27277,9 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 30769,138 | 26839,408 | 57608,546 |
|  | водоотведение | 78455,8 | 29287,1 | 107742,9 |
|  | ВСЕГО: | 109224,938 | 56126,508 | 165351,446 |

ГЛАВА 4 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозяйные объекты в системах централизованного водоснабжения в Полевосундырском сельском поселении выявлены в количестве трех штук: в д.д. Нюргечи и Степное Яниково, в д.Новое Изамбаево, в д. Полевые Инели. Два из них приняты на баланс Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района. Документы по водоснабжению д. Полевые Инели находятся на стадии регистрации за сельским поселением.