| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ

МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ Республики

Том 2. Материалы

по обоснованию генерального плана

Обозначение 4306

Инв. №  19679

г.Чебоксары, 2013 г.

| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ

МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ Республики

Том 2. Материалы

по обоснованию генерального плана

Обозначение 4306

Инв. №  19679

Главный архитектор института					Р.К.Рахимов

Главный архитектор проекта					Р.К.Рахимов

Начальник отдела							Ю.М.Новоселов

Архитектор 								Л.М.Чулакова

# Чебоксары, 2013 год

СОСТАВ генерального плана

I. Генеральный план

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Чертеж 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Чертеж 2. Карта границ населенных пунктов.

Чертеж 3. Карта функциональных зон.

II. Материалы по обоснованию генерального плана

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

Чертеж 4. Карта по обоснованию генерального плана.

Содержание Тома 2:

|  | Стр. |
| --- | --- |

| РАЗДЕЛ 1. Общие положения 1.1. Введение ………………………………………………………………….. 1.2. Термины и определения ………………………………………………..... 1.3. Краткая историческая справка …………………………………... ……… 1.4. Общие сведения о Мариинско-Посадском районе …………………….. 1.4.1. Общие сведения ………………………………………………………….... 1.4.2. Природно-климатические условия ……………………………………. 1.4.3. Водные ресурсы……………………………………………………………. 1.4.4. Почвы………………………………………………………………………... 1.4.5. Растительный и животный мир……………………………………… 1.4.6. Природные ресурсы ………………………………………………………. 1.4.7. Особо охраняемые территории ……………………………………….. 1.5. Общие сведения о Шоршелском сельском поселении…………………. 1.5.1. Границы поселения………………………………………………………… 1.5.2. Населенные пункты ……………………………………………………… 1.5.3. Основные градообразующие предприятия…………………………... 1.5.4.Учреждения и предприятия обслуживания………………………….. 1.5.5. Жилищный фонд………………………………………………….............. 1.5.6. Демографическая структура………………………………………….. РАЗДЕЛ 2. Правовые основы социально-экономического развития сельского поселения 2.1. Сведения о планах и программах комплексного развития ……………. 2.2. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения………………………………. 2.2.1. Объекты, предусмотренные Указом Президента РФ от 16 марта 2010 г. № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации»………………………… 2.3. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов регионального значения …………………….............. 2.3.1. Объекты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года .………………………. 2.3.2. Объекты, предусмотренные Республиканской целевой программой "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы" ……………………………………….......................... 2.4. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района ............. 2.4.1. Объекты, предусмотренные Комплексной инвестиционной программой развития Мариинско-Посадского района на 2013-2020 годы…............. 2.4.2. Объекты, предусмотренные районной целевой программой «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»……………………………………….. | 6 8 10 12 12 13 14 17 18 19 19 19 19 20 22 22 23 23 24 25 25 30 30 31 32 32 34 |
| --- | --- |

| РАЗДЕЛ 3. Основные положения территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Мариинско-Посадского района 3.1. Реквизиты и основные задачи документа территориального планирования ………………………………………………………………………….… 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование …………... 3.3. Предложения по совершенствованию системы расселения и развитию поселений ….…………………………………………………………………. РАЗДЕЛ 4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера ……………………….. 4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера …………………...… РАЗДЕЛ 5. Зоны с особыми условиями использования территории 5.1. Земли особо охраняемых территорий …………………………………... 5.1.1. Ограничения по использованию земель рекреационного назначения …………………………………………………………………………………………. 5.1.2. Земли историко-культурного назначения……………………………. 5.1.3. Ограничения по использованию земель историко-культурного назначения …………………………………………………………………………………………. 5.2. Водоохранные зоны ……………………………………………………… 5.3. Санитарно-защитные зоны ……………………………………………… 5.4. Охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов ….. 5.4.1. Линии электропередачи …………………………………………………. 5.4.2. Линии связи…………………………………………………………………. 5.4.3. Магистральные трубопроводы ………………………………………... 5.4.4. Газораспределительные сети…………………………………………... 5.4.5. Тепловые сети…………………………………………………….............. 5.4.6. Источники водоснабжения……………………………………………... 5.4.7. Автомобильные дороги…………………………………………………... 5.4.8. Железные дороги…………………………………………………………... 5.4.9. Геодезические пункты………………………………………….………… РАЗДЕЛ 6. Анализ экологических и санитарно-гигиенических проблем сельского поселения 6.1. Скотомогильник .......................................................................................... 6.2. Объекты транспортной инфраструктуры ………………………………. РАЗДЕЛ 7. Проектные решения 7.1. Функциональное зонирование территории……………………………... 7.1.1. Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности……………………………………………………………………………………… 7.1.2. Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности……………………………………………………………………………………… | 36 38 40 40 41 42 42 43 52 53 55 58 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 |
| --- | --- |

| 7.2. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение ………………………………………………………………………… 7.2.1. Прогнозируемая численность населения………………………..….. 7.2.2. Объекты жилищного строительства……………………………... 7.2.3. Учреждения и предприятия обслуживания ………………............ 7.2.4. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур……… 7.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов…………………………………………………………………….. РАЗДЕЛ 8. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия 8.1. Общие сведения ………………………………………………………….. 8.2. Инженерная защита территории …………………………………............. 8.2.1. Защита территории от затопления……………………………..... 8.2.2. Защита территории от подтопления……………………………... 8.2.3. Защита территории от оползневых процессов………………….. 8.2.4. Защита почв от эрозии………………………………………………... 8.2.5. Инженерная подготовка территории в зоне отдыха «Шоршелская»………………………………………………………………………….…………. 8.3. Противопожарные мероприятия ………………………………………… РАЗДЕЛ 9. Охрана окружающей среды 9.1. Общие требования ……………………………………………………….. 9.2. Охрана водных объектов ………………………………………………… 9.3. Охрана атмосферного воздуха…………………………………………… 9.4. Охрана почв ………………………………………………………............ 9.5. Защита от шума …………………………………………………………... РАЗДЕЛ 10. Технико-экономические показатели генерального плана 10.1. Основные технико-экономические показатели………………………... 10.2. Баланс территории ……………………………………………………… РАЗДЕЛ 11. Заключительные положения 11.1. Порядок согласования проекта генерального плана …………………. 11.2. Порядок утверждения проекта генерального плана ………………….. | 75 75 76 78 82 92 93 94 94 95 96 96 97 99 100 102 103 105 107 108 110 111 113 |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.1. Введение

Генеральный план Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики разработан на основании договора № 4306, заключенного между администрацией Шоршелского сельского поселения и ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование (градостроительным заданием).

Генеральный план – документ территориального планирования, который является пространственным отображением стратегий социально-экономического развития Чувашской Республики, программных документов развития Мариинско-Посадского муниципального района и определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования «Шоршелское сельское поселение». Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Градостроительная деятельность в части разработки градостроительной документации осуществляется с целью обеспечения планирования устойчивого развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Проект генерального плана содержит положения о территориальном планировании в текстовой форме и соответствующие карты (утверждаемая часть). В целях утверждения генерального плана сельского поселения подготовлены материалы по обоснованию его проекта в текстовой форме и виде карты (обосновывающая часть).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план подготовлен применительно ко всей территории сельского поселения на перспективу до 2020 года, как это предусмотрено стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики и стратегией социально-экономического развития Мариинско-Посадского муниципального района.

При подготовке генерального плана использованы следующие материалы и документы:

1. Цифровая карта Мариинско-Посадского района в масштабе 1:10000, представленная администрацией района;

2. Цифровые карты населенных пунктов в масштабе 1:2000, представленные администрацией района;

# 3. Комплексная инвестиционная программа развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  на 2013-2020 годы;

4. Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Мариинско-Посадского района, выполненная ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2005 году;

5. Нормативные правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г.           № 136-ФЗ;

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения,  муниципального района и городского округа» (с изменениями от 29 марта 2007 г., от 28 декабря 2007 г., от 19 октября 2009 г.);

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007г. 
№ 11 «О регулировании градостроительной деятельности  в Чувашской Республике» (с изменениями от 23 сентября 2008 г., от 31 сентября 2009 г., 28 мая 2010 г., от 15 сентября 2011 г.);

Закон Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» (с изменениями);

Закон Чувашской Республики от 4 июля 2007 г. № 8 «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года» (с изменениями от 25 сентября 2008 г., 27 февраля 2010 г., 5 декабря 2011 г.);

методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утверждены приказом Минрегиона России от 13.11.2010 № 492);

республиканские нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики», утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.02.2008 № 21;

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);

устав Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района;

6. Информация и фотографии, опубликованные в сети Интернет;

7. Другие материалы и информация, имеющиеся в открытых источниках.

Графические материалы генерального плана выполнены в технологии ГИС в системе координат МСК 21 с использованием компьютерной программы MapInfo.

Генеральный план разработан на срок реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики и Стратегии социально-экономического развития Мариинско-Посадского муниципального района до 2020 года.

1.2. Термины и определения

Для целей Генерального плана термины и определения используются в следующих значениях:

1) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

2) территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

3) устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

4) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

6) территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

7) правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

9) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

10) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

11) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

12) объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

13) объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

# 14) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

1.3. Краткая историческая справка*

Правобережная часть Волги в границах современной Чувашии стала заселяться человеком еще в эпоху мезолита – среднего каменного века (13 – 5  тысячелетия до н.э.). Мезолитические орудия труда на территории Чувашии обнаружены, в частности, на реке Цивиль близ села Яндашево (ныне район южной части города Новочебоксарска).

Впоследствии здесь обитали финно-угорские племена – древнейшие предки марийского, мордовского, удмуртского, ханты-мансийского, коми и других народов; в эпоху бронзы (конец 3 – начало 1 тысячелетия до н.э.) – племена балановской культуры; в период железа (1 тысячелетия до н.э.) – ананьинской, переросшей позднее в пьяноборскую, и городецкой (позднегородецкой) культур. За исключением балановцев, которых относят к индоевропейской языковой семье, все перечисленные племена были, как и обитатели края эпохи неолита, финно-уграми.

Со второй половины YII в.н.э. среди коренного населения лесного правобережья Волги расселяются отдельные кочевые тюркоязычные болгарские и суварские племена – предки современных чувашей, пришедшие в Среднее Поволжье с Приазовья после распада Великой Болгарии. В X – начале XIII вв. вся

территория Чувашии входила в состав Волжской Болгарии – первого на средней Волге государственного объединения с высокоразвитыми сельскохозяйственным и ремесленным производствами, торговлей и культурой.

Вполне возможно, что на том месте, где расположен нынешний Мариинский Посад, было одно из чувашских, а может быть, финно-угорских или ______________________________________________________________________

* С.К.Дмитриев. «Мариинский Посад». Чебоксары, 1990 г.

даже болгарских поселений. Известный дореволюционный исследователь истории Казанского края С.М.Шпилевский указывал, что недалеко от с.Сундырь Чебоксарского уезда находятся едва приметные развалины какого-то древнего города. Возникновение же здесь населенного пункта, ставшего впоследствии городом Мариинский Посад, связано с событиями середины XYI в., повлекшими за собой значительные изменения в судьбе Чувашского края.

Рис. 1. Город Мариинский Посад. Фото 2010 г.

В 1551 году чувашский народ вошел в состав Русского государства, а год спустя после этого войска Ивана Грозного штурмом заняли Казань. Казанское ханство прекратило свое существование, но угроза восстаний ханской феодальной знати и народов присоединенных территорий сохранялась. С целью укрепления своих позиций в этом регионе русское правительство во второй половине XYI в. занялось созданием сети военно-опорных пунктов. Под защитой городов-крепостей Свияжск (построен в 1551 г.), Козьмодемьянска (1583 г.), Ядрина (1590 г.) и других происходила как правительственная, так и вольная колонизация новых земель русскими крестьянами из различных мест Центральной России.

Населенный пункт на месте современного Мариинского Посада был основан русскими крестьянами, по всей видимости, в последнее десятилетие XYI – первые годы XYII столетий, после того как неподалеку были возведены города-крепости Кокшайск (1574 г.) и Цивильск (1589 г.). Точная дата образования поселения не выяснена, но известно, что в 1620 г. на месте Сундырской пустоши уже существовало село Сундырь. Указом Императора Александра II от 18 июня 1856 года в честь императрицы Марии Александровны. оно было преобразовано в город Мариинский Посад.

1.4. Общие сведения о Мариинско-Посадском районе

1.4.1. Общие сведения

Мариинско-Посадский район образован 5 сентября 1927 года. Он расположен на северо-востоке Чувашской Республики. Границей на севере, северо-востоке и востоке является р. Волга, разделяющая его с Республикой Марий Эл, на юге граничит с Козловским, на западе – с Цивильским и Чебоксарским районами. Площадь района 686 кв.км (3,7 % территории Чувашской Республики). Расстояние между крайними северной и южной точками района составляет 34 км, между западной и восточной точками – 30 км. Административным центром является город Мариинский Посад, расположенный в 36 км от Чебоксар, имеет с ним регулярное автобусное сообщение.

В районе 11 сельских поселений: Аксаринское сельское поселение, Бичуринское сельское поселение, Большешигаевское сельское поселение, Карабашское сельское поселение, Кугеевское сельское поселение, Октябрьское сельское поселение, Первочурашевское сельское поселение, Приволжское сельское поселение, Сутчевское сельское поселение, Шоршелское сельское поселение, Эльбарусовское сельское поселение, и одно городское – Мариинско-Посадское городское поселение. Количество населенных пунктов, включая город Мариинский Посад – 79, в которых на 1 января 2013 года проживали, по данным Чувашстата, 23552 человека, из них в г.Мариинский Посад – 8892 чел., в сельской местности – 14660 чел. Средняя величина сельского населенного пункта 188 чел, плотность населения (городского и сельского) – 34,3 чел. на 1 кв.км, при средней плотности в целом по Чувашской Республике 68,0 чел.

По данным Чувашстата на 1 июля 2013 года в Мариинско-Посадском районе действуют 287 предприятий и организаций, их них юридических лиц – 264. По состоянию на начало 2013 года имелось 117 субъектов малого и среднего предпринимательства, 527 индивидуальных предпринимателей. Объем отгруженных ими товаров собственного производства составил 572,1 млн. руб. Сложившаяся в районе отраслевая структура распределения  малых и средних предприятий свидетельствует о развитии предпринимательства  преимущественно в сфере торговли и общественного питания – 27,5%, в сельском хозяйстве – 22,6%, в строительстве – 15,8 %, в промышленности – 10%, прочих отраслях – 24,1%. Ежегодно увеличивается число предпринимателей, занимающихся оказанием различных видов услуг: транспортных, бытовых, автосервиса. Но все же, темпы развития  малого и среднего предпринимательства недостаточны. Особенно это заметно в сфере  строительства. Ежегодно увеличиваются объемы строительно-монтажных работ, но из-за отсутствия конкурентоспособной строительной организации, их выполняют субъекты малого и среднего предпринимательства других районов и городов.

Сельское хозяйство  является  одним из основных  секторов  экономики района. В 2012 году валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств с площади  4609 га составил 9286,7 тонн при урожайности 20,1 ц с га. Убрано картофеля с 1781,4 га при средней урожайности 182,7 ц с га, овощей – с площади 189,1 га при урожайности  342,4 ц с га. Валовой сбор овощей составил 6474 тонны.

В настоящее  время  более  29,7 %  сельскохозяйственной продукции  (без учета ЛПХ) производится в фермерских хозяйствах. В районе числятся 31 фермерское хозяйство, что составляет 5,8 % от общего числа предпринимателей без образования юридического лица.

В 2012 году в районе введено нового жилья площадью более 12,0 тыс. кв.м. По данным Чувашстата на конец 2012 года жилищный фонд составил 679,8 тыс. кв.м, в том числе в городе Мариинской Посад 246,5 тыс. кв.м, в сельской местности – 433,3 тыс. кв.м. Общая площадь жилого фонда, приходящаяся в среднем на 1 человека, достигает 28,8 кв.м, что значительно выше, чем в целом по Чувашской Республике (24,3 кв.м).

1.4.2. Природно-климатические условия

Мариинско-Посадский район занимает северо-восточную часть Приволжской возвышенности. Рельеф района, слегка приподнятый и наклонённый к северу, представляет собой полого-холмистую равнину, расчленённую многочисленными малыми реками и густой овражно-балочной сетью с характерными оползнями по Волге и малым рекам.

Наиболее древние осадочные отложения, залегающие на кристаллическом фундаменте, относятся к пермской системе палеозойской эры. Осадки верхней перми распространены по всей территории района и представлены казанским и татарским ярусами. Отложения казанского яруса выступают на поверхности в основании правого берега Волги в виде доломитов и известняков с прослоями гипсов и мергелей. Красноцветные отложения татарского яруса встречаются на поверхности в виде известняково-мергельно-глинистых пород. Древние пермские осадки перекрыты чехлом четвертичных отложений кайнозойской эры. Из них наиболее распространены песчаные, глинистые и суглинистые осадки.

Климат Мариинско-Посадского района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой (ноябрь–март) и тёплым, в отдельные годы жарким летом. Среднегодовая температура воздуха положительная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвогрунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум достигал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находится в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период.

Рис. 2. Розы ветров для Мариинско-Посадского района

1.4.3. Водные ресурсы

Речная сеть района представлена Волгой, Цивилём, Большим Анишем и мелкими водотоками (Сундырка, Чулкась и др.). В структуре водопотребления на долю подземных вод приходится 83%. Определённую роль в водоснабжении играют мелкие и крупные гидротехнические сооружения, построенные на малых реках, в оврагах, где аккумулируются талые и дождевые воды.

В результате перекрытия Волги плотиной Волжской ГЭС им. В.И. Ленина у г.Тольятти в октябре 1955 года образовано Куйбышевское водохранилище. Весной 1956 оно заполнено до проектной отметки 53 м. На территории Чувашской Республики располагается в пределах Мариинско-Посадского и Козловского районов. Имеет сезонное регулирование стока. Колебания уровня воды в Чувашии достигает 4 м. Длина правобережной линии в пределах Чувашии составляет 89 км. Преобладающие типы берегов – абразионно-оползневые. Сезонные и суточные пропуски воды через Чебоксарский гидроузел оказывают влияние на Куйбышевское водохранилище, меняя уровненный режим, границы размыва берегов, площади мелководий.

Рис. 3. Куйбышевское водохранилище около города Мариинский

Посад. Фото 2010 г.

На западной границе Мариинско-Посадского района в Куйбышевское водохранилище впадает река Цивиль, исток которого расположен в 5 км северо-восточнее г.Шумерля. Режим уровня воды Цивиля и его притоков характеризуется чётко выраженным половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Весенний подъём уровня начинается в конце марта – начале апреля. Для реки характерно одновременное половодье. Дождевые паводки не оказывают существенного влияния на формирование режима стока и не имеют большого практического значения. Минимальный сток наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Меженный сток формируется исключительно грунтовыми водами. Весенний сток наносов составляет 98% его годовой величины. Преобладающим типом руслового процесса является ограниченное меандрирование. Наибольшая ширина поймы у деревни Шоршелы составляет 2 км. Растительность бассейна реки типично лесостепная. Централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из поверхностных источников в бассейне реки Цивиль отсутствуют. Водные объекты используются для орошения сельхозугодий, полива огородов, водопоя, в противопожарных и рекреационных целях и как приёмники сточных вод.

Река Большой Аниш берёт начало в лесу севернее д.Караньялы Первочурашевского сельского поселения и впадает в р.Аниш в окрестностях д. Кугеево Мариинско-Посадского района. Длина реки 30,3 км. Расход воды варьируется от 0,1 в меженный период до 0,3 куб. м в сек. при среднем уровне воды в реке. Объём стока в среднем составляет 8 куб.м. Берега реки крутые, по берегам развиваются различные склоновые процессы – осыпи, оползни. Имеет 15 притоков, из которых 13 левых. Самые крупные притоки: Чулкась (11,2 км), Кунер (8,9 км), Пинер.

В гидрогеологическом отношении Мариинско-Посадский район располагается в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты на рассматриваемой территории приурочены к четвертичным отложениям (аллювиальный водоносный горизонт) и к коренным породам пермского возраста (Нижнетатарский и Казанский водоносные горизонты). Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным и древним образованиям долины р. Волги и её притоков.

Водоносный горизонт слабо изучен, характеризуется низкой водообильностью. Водовмещающие породы – пески мелкие, супеси, суглинки. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниево-натриевые с минерализацией до 0,5 г/л и общей жесткостью 1,5-8,3 ммоль/л. Горизонт не защищен от поверхностного загрязнения. Для организации централизованного водоснабжения горизонт не эксплуатируется и интереса не представляет.

К отложениям пермского возраста приурочены два водоносных горизонта – нижнетатарский и казанский.

Нижнетатарский горизонт распространен повсеместно, используется для водоснабжения г. Мариинский Посад и прочих населенных пунктов района. Глубина залегания изменяется от 2-4 до 120 метров, мощность горизонта – 0,5-33 метра. Водовмещающие породы – трещиноватые известняки, мергели, доломиты. Воды горизонта – напорные, напор в среднем составляет 20-40 метров. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,01 до 2 л/сек, чаще встречаются - 0,3 л/сек.

Казанский водоносный горизонт на территории Мариинско-Посадского района, также распространен повсеместно. В основном залегает ниже эрозионных врезов. Глубина залегания - 90-160 метров и более. Водовмещающими породами являются трещиноватые, кавернозные известняки и доломиты с прослоями и включениями гипса. Воды данного горизонта характеризуются как напорные и слабо напорные, напор до 90 метров и более. Дебиты скважин в зависимости от местоположения изменяются в широких пределах от 0,4 до 5 л/сек.. Для водоснабжения горизонт используется редко, в первую очередь, из-за повышенной минерализации.

Для водоснабжения населенных пунктов района используется преимущественно нижнетатарский водоносный горизонт. Горизонт может обеспечить устойчивое водоснабжение, однако для нормального функционирования системы водоснабжения необходим мониторинг состояния подземных вод, изучение их качества, проведение специальных мероприятий по водоподготовке, а также выявление новых участков и оценка запасов на них. В настоящее время водой из централизованных источников пользуются около 30 процентов населения.

1.4.4. Почвы

По типу почв Мариинско-Посадский район почти целиком относится к Приволжскому почвенному району. Здесь образовались малоустойчивые к эрозионным процессам различные типы дерново-подзолистых почв: дерново-среднеподзолистые преобладают на северо-восточной половине района, дерново-слабоподзолистые – на юго-западной.

Дерново-среднеподзолистые почвы занимают около 40% территории района, примыкающей к р. Волга. Для получения высоких урожаев на дерново-среднеподзолистых почвах необходимо применять как азотные, так и фосфорные и калийные удобрения. Это правило остается верным и в том случае, когда применяются в севообороте органические удобрения (навоз, торф, компост, птичий помет и др.), причем под зерновые небобовые культуры годовая доза азотных удобрений должна быть значительно большей, чем дозы фосфорных и калийных удобрений.

Дерново-слабоподзолистые почвы занимают 38% площади района. Почвы обладают малыми запасами фосфорной кислоты и потому нуждаются в фосфорных удобрениях. К эрозионной деятельности почвы неустойчивы.

Светло-серые лесные почвы представлены небольшими пятнами в центральной части района (5% площади). Эти почвы нуждаются в известковании. Полная доза известкования должна составлять от 3 до 10 тонн, в большинстве случаев от 3 до 6 тонн известковой муки на га. Но известкование почвы будет полезно при внесении извести даже в половинном размере.

Типично-серые лесные почвы представлены на юге района и занимают около 6% площади. Они в первую очередь нуждаются в азотных удобрениях, но для получения высоких урожаев нуждаются также в фосфорных и калийных удобрениях. Большое повышение в урожая дает также на типично-серых лесных почвах внесение органических удобрений, в особенности в сочетании с минеральными удобрениями.

Коричнево-серые лесные почвы распространены в виде небольших «языков», примыкающих к долине р. Волги (всего – 5% площади). Эти почвы являются переходными от типично-серых к темно-серым лесным. Мероприятия для них те же самые, что и для типично серых лесных почв. К эрозии они среднеустойчивы.

Дерново-пойменные аллювиальные почвы распространены в западной части района, в долине р. Цивиль (6% площади). Они характеризуются однородным глинистым или тяжелосуглинистым механическим составом, имеют зернистую структуру и значительно обогащены перегноем. К эрозии среднеустойчивы.

1.4.5.Растительный и животный мир

Территория Мариинско-Посадского района находится в Приволжском дубравно-лесостепном лесорастительном районе с присущим для него островным характером лесов. Лесистость составляет почти 24%, что ниже показателя по Чувашской Республике. Древесная растительность размещена вблизи Волги и островами по всей территории района, занимая водоразделы, склоны речных долин, вершины оврагов. В древостое преобладает дуб, хотя чистых дубрав мало, чаще встречаются дубравы с примесью других широколиственных пороод – липы, клёна, ильма. Подлесок таких лесов густой и состоит из лещины, рябины, черёмухи, калины. Разнообразен травяной покров: хохлатка, медуница, первоцвет, сныть, копытень, яснотка. Хвойные деревья встречаются в культурных посадках небольшими группами или отдельными деревьями. В устье Цивиля имеется небольшой массив липового леса с примесью клёна, дуба, ильма.

Животный мир представлен обитателями широколиственных лесов, водятся крот обыкновенный, землеройки, летучие мыши, лиса, зайцы, кабан, ёж обыкновенный, полёвки, куницы, бурозубки и др. Среди птиц доминируют зяблики, овсянки, синицы, мухоловки, славки, характерные виды – голуби, дятлы, дрозды, горихвостки, соловьи, серые цапли, тетерева.

1.4.6. Природные ресурсы

Полезные ископаемые представлены глинистыми, песчаными и карбонатными породами. Выявлено 11 месторождений сырьевых ресурсов, 5 из них – строительные пески, приуроченные к современному русловому аллювию Волги. Самое крупное месторождение – Покровское; средние по запасам – Ураковское и Кушниковское; мелкие – Сидельниковское и Ураковская Воложка. Вблизи районного центра расположены 3 месторождения кирпичных глин – Лесное, Марпосадское и Шоршелское. Шоршелское месторождение с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 487 тыс. м3, расположено близ села Шоршелы. Глины и суглинки четвертичного возраста, могут использоваться для производства кирпича марки 100. На Тузинском месторождении карбонатных пород добывается сырьё для получения известняковой муки.

1.4.7. Особо охраняемые территории

На территории района расположен Государственный природный  заказник «Водолеевский», несколько особо охраняемых природных территорий – культуры лиственницы (1929–31 годов) и сосны (1901 года) в Сотниковском лесничестве; культуры сосны, ели, лиственницы (1900–05 годов) в Мариинско-Посадском лесничестве. Имеются археологические памятники: городища «Карман Ту», «Хола Ту», «Хола выран», Малое (второе) Новинское, «Киве хула выране», «Хола сорх сарче», «Чертово» (железный век), курганы (бронзовый и железный века), стоянки (неолит, бронзовый век), большое количество памятников градостроительства, архитектуры, истории и монументального искусства. Город Мариинский Посад до июля 2010 года входил в перечень исторических поселений Российской Федерации.

1.5. Общие сведения о Шоршелском сельском поселении

1.5.1. Границы поселения

Шоршелское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом  сельского поселения  законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения,  муниципального района и городского округа». Административным центром сельского поселения является с. Шоршелы.

Поселение расположено в западной части Мариинско-Посадского района и граничит:

с севера – с Сутчевским сельским поселением;

с востока – с Большешигаевским сельским поселением;

с юга – с Первочурашевским сельским поселением;

с запада – с Атлашевским сельским поселением Чебоксарского района.

Территорию Шоршелского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Шоршелского сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ  Шоршелского сельского поселения.

1.5.2. Населенные пункты

В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: село Шоршелы, деревни Анаткасы, Большое Камаево, Ельниково, Кочино, Малое Камаево.

Село Шоршелы является административным центром Шоршелского сельского поселения. Расположено на правобережье р. Большой Цивиль на расстоянии 33 км от Чебоксар, 17 км от райцентра и 33 км от железнодорожной станции. Историческое название – Байбахтино (Шоршулы). Жители – чуваши, до 1724 года ясачные, до 1866 года государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. Во 2-й пол. XIX в. действовала водяная мельница. С 1 октября 1884 г. функционировала церковноприходская школа. Имеется действующий храм Св. мученика Адриана и мученицы Наталии (в 1904–29 гг. и с 1991 г.). В 1930 году образован колхоз «Шоршелы». С XYIII в. по 1927 г. входило в состав Рунгинской волости Цивильского уезда, Рунгинской и Акулевской волостей Чебоксарского уезда, в 1927–62 гг. и с 1965 г.– в составе Мариинско-Посадского района.

В 1969-1978 гг. велась экспериментально-показательная застройка села. В соответствии с задачами эксперимента предусматривались уплотненная застройка, укрупненные жилые кварталы, повышение этажности застройки и сокращение размеров приусадебных участков, возведение жилых домов по разным экспериментальным и типовым проектам с целью проверки их удобства для населения. В короткие сроки здесь были построены новые производственные объекты, разные типы жилых домов, в основном, секционных многоквартирных, культурно-бытовые здания, инженерные коммуникации, выполнено благоустройство и озеленение территории. В 1978 году по итогам 5 тура Всесоюзного смотра-конкурса на лучшую застройку и благоустройство сельских населенных пунктов застройка с.Шоршелы удостоена Диплома 2 степени ВДНХ СССР.

Рис 4. Село Шоршелы. Фото 2010 года*

Деревня Анаткасы расположена на правобережье р. Цивиль на расстоянии 35 км от Чебоксар и 16 км от районного центра. Историческое  название – Нижний (Нижняя Ирх-Сирма). В XIX в. – околоток д. Ирх-Сирма (ныне не существует). Жители – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, корзиночным, сапожно-башмачным промыслами. В 1933 г. образован колхоз «1 Мая». С XIX в по 1927 г. входила в состав Акулевской волости Чебоксарского уезда, в 1927–62 гг. и с 1965 г. –  в  составе Мариинско-Посадского района.

Деревня Большое Камаево расположена на расстоянии 41 км от Чебоксар и 17 км от районного центра.  Историческое название – Камаева. Жители – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, полеводством, бурлачеством. В 1920-е гг. действовало кирпичное производство. В 1930 г. образован колхоз «Наука Ленина». В составе Рунгинской, Акулевской волостей Чебоксарского уезда (в кон. XYIII в. – 1927 г.), Мариинско-Посадского района – в 1927–62 гг. и с 1965, Чебоксарского района – в 1962–65 гг. Имеются фельдшерско-акушерский пункт, клуб, магазин.

Деревня Ельниково расположена в 34 км от Чебоксар и в 17 км от районного центра. Рядом с деревней протекает правый приток реки Цивиль.

* http://enc.cap.ru/?t=world&lnk=2285

Историческое название – Чиршкасы. Жители – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. В 1930 г. образован колхоз «Социализм». С XIX в. по 1927 г. входила в состав Акулевской волости Чебоксарского уезда, в 1927-62 гг. и с 1965 г. – в составе Мариинско-Посадского района. В 1962-65 гг. находилась в составе Чебоксарского района. Имеются клуб, магазин.

Деревня Кочино расположена на расстоянии 42 км от Чебоксар и 11 км от районного центра на правобережье р. Цивиль. В XIX в. околоток д. Большое Камаево. Жители – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. В 1931 г. образован колхоз «Сене-Ял». В XIX в. – 1927 г. входила состав Акулевской волости Чебоксарского уезда, в 1927-62 гг. и с 1965 г. – в составе Мариинско-Посадского района. В 1962-65 гг. находилась в составе Чебоксарского района. Из общественных зданий имеется клуб.

Деревня Малое Камаево расположена у республиканской автомобильной дороги на расстоянии 36 км от Чебоксар и 14 км от районного центра.  Образована в 1-й пол. XIX в. выходцами из д. Камаева (ныне д. Большое Камаево). Жители – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. В 1920-е гг. имелось колёсное производство. В 1930 г. образован колхоз «Кустарь». В XIX в. – 1927 г. входила в состав Акулевской волости Чебоксарского уезда, в 1927–62 гг. и с 1965 г. – в составе Мариинско-Посадского района. В 1962–65 гг. находилась в составе Чебоксарского района. Имеются модельная библиотека, клуб, магазин.

1.5.3. Основные градообразующие предприятия

На территории поселения имеются коллективное сельскохозяйственное предприятие «НАМ-ЭКО», крестьянские фермерские хозяйства, а также предприятия по производству и реализации хлебобулочных изделий, металлоконструкций. Специализация сельского хозяйства – зерновая. Развито также производство мяса, молока, овощей, картофеля, кормопроизводство.

1.5.4. Учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения действуют образовательная школа, дошкольные образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, связи, финансово-кредитные, торговые объекты, предприятия общественного питания,  спортивные сооружения и другие объекты социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры.

1.5.5. Жилищный фонд

На момент разработки генерального жилой фонд Шоршелского сельского поселения составил 56,05 тыс. кв.м общей площади, из них в многоквартирных домах – 13,99 тыс. кв.м. Жилищная обеспеченность достигает 31,1 кв.м общей площади на 1 человека, что несколько выше,  чем в Мариинско-Посадском районе (28,8 кв.м) и в целом в Чувашской Республике (24,3 кв.м).

1.5.6. Демографическая структура

Характерной особенностью демографической структуры сельского поселения является относительно стабильная и умеренно отрицательная динамика численности населения, как и по Мариинско-Посадскому району и в целом по Чувашской Республике.

Показатели численности населения приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Численность населения

| Наименование населенных пунктов | По отчету на 1 января |
| --- | --- |
|  | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Все поселение в том числе: | 1840 | 1843 | 1831 | 1832 | 1838 | 1800 |
| с. Шоршелы | 887 | 893 | 880 | 888 | 885 | 881 |
| д. Анаткасы | 97 | 95 | 99 | 98 | 100 | 91 |
| д. Большое Камаево | 294 | 288 | 275 | 273 | 270 | 260 |
| д. Ельниково | 168 | 187 | 185 | 186 | 188 | 183 |
| д. Кочино | 108 | 107 | 103 | 102 | 104 | 100 |
| д. Малое Камаево | 286 | 273 | 289 | 285 | 291 | 285 |

Рис. 5. Численность населения Шоршелского сельского поселения

РАЗДЕЛ 2. Правовые основы социально-экономического развития сельского поселения

  - Сведения о планах и программах комплексного развития

Социально-экономическое развитие Шоршелского сельского поселения базируется на основе следующих правовых актов:

а) Указ Президента РФ от 16 марта 2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации»;

б) Закон Чувашской Республики от 4 июля 2007 г. № 8 «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»;

в) Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы";

г) Комплексная инвестиционная программа развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2013-2020 годы;

д) муниципальные целевые программы, в том числе:

«Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»;

«Развитие образования в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики на 2011 – 2020 гг.»;

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики на 2012-2020 годы»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2013-2020 годы».

2.2. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения

2.2.1. Объекты, предусмотренные Указом Президента РФ от 16 марта 2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации»

В целях обеспечения растущих потребностей в перевозках железнодорожным транспортом общего пользования Президент Российской Федерации Указом от 16 марта 2010 года № 321 постановил утвердить комплекс первоочередных мер, направленных на реализацию проектов организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта, включая проекты создания инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, предназначенной для обеспечения высокоскоростного железнодорожного движения.

Во исполнение данного указа предусматривается строительство двух высокоскоростных железнодорожных магистралей ВСМ-2 «Москва-Казань- Екатеринбург» и ВСМ-3 (Центр-Юг) «Москва-Ростов-на-Дону-Адлер».

В рамках Обоснования инвестиций в строительство высокоскоростных магистралей рассматривалось около 50 вариантов возможного прохождения трасс, из которых было выбрано 2 основных. ВСМ-2, протяженностью 1532 км, пройдет по территории десяти субъектов РФ: Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика Татарстан и Пермский край, через крупные города:  Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Екатеринбург. Предусмотрена организация станций также в городах Ногинск, Орехово-Зуево, Ковров, Гороховец, Дзержинск,     Елабуга,    Первоуральск.    В   настоящее    время прорабатывается законопроект, регулирующий налоговые и земельные отношения, возникающие при реализации проектов ВСМ, который предполагается внести в Госдуму на осенней сессии 2013 года. На уровне регионов прорабатывается возможность резервирования земель на срок до 5 лет.

Строительство ВСМ-2 имеет своей целью привлечение дополнительного пассажиропотока на железнодорожный транспорт за счет создания для пассажиров более привлекательных условий (по соотношению «цена/скорость») перевозок в восточном направлении Европейской части России. ВСМ-2 относится к категории крупных инфраструктурных проектов федерального уровня, оказывающих стимулирующее мультипликативное воздействие на экономику и развитие технологических инноваций в регионах, где размещается трасса, а также  экономику страны в целом.

ВСМ-2 является специализированной железнодорожной линией для движения высокоскоростных пассажирских, специальных и контейнерных поездов. Скорость пассажирских перевозок до 400 км/ч., соответствующее время в пути между Москвой и Екатеринбургом (конечными пунктами) 8 часов. Предварительная оценка суммарного пассажиропотока в зоне тяготения ВСМ-2 составляет к 2020 году около 8 млн. чел. в год.

Выбранное направление ВСМ-2 считается перспективным для организации высокоскоростного движения.

Схемы вариантов трассы ВСМ-2 приведены на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Схема вариантов трассы ВСМ-2

| Рис. 7. Схема вариантов трассы ВСМ-2 в границах Чувашской Республики | Протяженность трассы ВСМ-2 на территории Чувашской Республики составляет: Вариант 1, подвариант 1 – около 119,2 км, Вариант 1, подвариант 2 («рекомендованный») – 118,6 км; Вариант 2 – около 140,8 км. Вариант 1, подвариант 1 - синяя линия Вариант 1, подвариант 2 («рекомендованный») – красная линия Вариант 2 - зеленая линия. (Цифры на схеме соответствуют нумерации в табл. № 2). По «рекомендованному» варианту трасса ВСМ-2 приближается к агломерации «Чебоксары – Новочебоксарск» южнее п. Кугеси. Вариант1, подвариант 1 предполагает обход Чебоксар севернее п. Кугеси. Трасса второго варианта проложена южнее первого варианта в направлении «Цивильск–Козловка». |
| --- | --- |

Перечень муниципальных образований, пересекаемых трассой ВСМ-2, приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Перечень муниципальных образований,

пресекаемых трассой ВСМ-2 в пределах Чувашской Республики

| №№ пп | Наименование муниципальных образований | Длина участка трассы, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ядринский район |  |
|  | вариант 1 (оба варианта равнозначны) | 26,66 |
|  | вариант 2 |  |
| 2 | Моргаушский район |  |
|  | вариант 1 (оба подварианта равнозначны) | 26,58 |
|  | Вариант 2 | 26,12 |
| 3 | Чебоксарский район |  |
|  | вариант 1, подвариант 1 | 43,13 |
|  | вариант 1, подвариант 2 (рекомендованный) | 42,46 |
|  | вариант 2 | 26,22 |
| 4 | Городской округ Чебоксары |  |
|  | вариант 1, подвариант 1 | 0,30 |
| 5 | Городской округ Новочебоксарск |  |
|  | вариант 1, подвариант 1 | 1,24 |
|  | вариант 1, подвариант 2 (рекомендованный) | 0,10 |
| 6 | Цивильский район |  |
|  | вариант 2 | 31,48 |
| 7 | Мариинско-Посадский район |  |
|  | вариант 1 (оба подварианта равнозначны) | 22,86 |
| 8 | Урмарский район |  |
|  | вариант 2 | 2,87 |
| 9 | Козловский район |  |
|  | вариант 2 | 27,33 |

На территории Мариинско-Посадского района трасса ВСМ-2 пересекает Шоршелское, Большешигаевское и Приволжское сельские поселения.

В Шоршелском сельском поселении трасса ВСМ-2 проходит в центральной части поселения между деревнями Анаткасы и Ельниково.

2.3. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов регионального значения

2.3.1. Объекты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года.

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года утверждена Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8.

Данной Стратегией Мариинско-Посадский район, как и Ядринский, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский, Аликовский, Красноармейский и Козловский районы, отнесен к Северной экономической зоне. Конкурентным территориальным преимуществом данной зоны является приближенность к развитому промышленному комплексу городов Чебоксары и Новочебоксарска, где сосредоточены основные энергетические мощности Чувашской Республики (Чебоксарская ГЭС, тепловые электростанции), самые крупные промышленные предприятия (ОАО "Промтрактор", ОАО "Химпром", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" и др.). Сельское хозяйство в данной зоне имеет пригородную специализацию. Развита инфраструктура, имеются рекреационные зоны и лесные массивы. Все это делает северную зону самой экономически активной и инвестиционно привлекательной, в том числе для урбанизации территорий и внедрения новых технологий в строительстве.

Мариинско-Посадский район – инвестиционно привлекательное муниципальное образование, имеющее потенциал для развития туристической индустрии.

Стратегия развития Северной зоны основана на использовании инновационного потенциала г. Чебоксары как административного, образовательного и культурного центра во всех сферах жизнедеятельности и превращении на этой основе ее слабых сторон в новые перспективные возможности для развития. Инновационная деятельность будет осуществляться за счет реализации стратегических направлений Чувашской Республики в области управления и инвестиций, инициатором которых является столица Чувашии – г. Чебоксары.

Стратегией предусматривается осуществить в Мариинско-Посадском районе ряд инвестиционных проектов, в том числе в Шоршелском сельском поселении – модернизацию молочнотоварной фермы ООО "НАМ - ЭКО".

Мариинско-Посадский район – инвестиционно привлекательное муниципальное образование, имеющее потенциал для развития туристической индустрии. В соответствии со Стратегией настоящим генеральным планом на территории Шоршелского сельского поселения предусматривается создание туристско-рекреационной зоны с использованием пригородных лесов городов Новочебоксарск и Мариинский Посад, которая должна стать частью более обширной зоны отдыха, создаваемой на базе природных ресурсов Шоршелского и Большешигаевского сельских поселений.

2.3.2. Объекты, предусмотренные Республиканской целевой программой "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"

Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы" принята Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Проектные направления программы:

развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения;

создание групповых систем водоснабжения;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

В результате реализации программы будет достигнуто:

улучшение качества жизни и здоровья населения;

реализация права населения на здоровую окружающую среду, обеспечение экологической безопасности населения;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

улучшение качества питьевой воды, сокращение поступления загрязняющих веществ в акватории водоемов, уменьшение антропогенной нагрузки на водные объекты и сохранение экосистем, повышение уровня экологической культуры.

Данной Программой для обеспечения населения Чебоксарского, Моргаушского, Ядринского, Красноармейского, Канашского, частично Мариинско-Посадского, Цивильского и Ибресинского районов качественной питьевой водой предусматривается бурение разведочно-эксплуатационных скважин с целью выявления подземных вод, в которых содержание бора не превышает ПДК, в первую очередь для крупных населенных пунктов. Для тех районов, где содержание бора в подземных водах обычно превышает ПДК по всему разрезу и нет другого водоносного горизонта, пригодного для использования в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, необходима соответствующая водоподготовка.

Исходя из экономической целесообразности строительство централизованных систем водоснабжения муниципальных образований намечено в сельских населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 150 человек, а станции водоочистки, при необходимости, в населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 250 человек.

Развитие систем водоснабжения муниципальных образований предусматривает выполнение следующих мероприятий:

проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод;

реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин.

Указанной Программой в Шоршелском сельском поселении предусматривается строительство объектов водоснабжения в д.Большое Камаево – 2,0 км (2017 г.).

2.4. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района

2.4.1. Объекты, предусмотренные Комплексной инвестиционной программой развития Мариинско-Посадского района на 2013-2020 годы

Целью Комплексной программы является обеспечение устойчивого экономического развития системо-, бюджетообразующих предприятий Мариинско-Посадского района, сохранение и развитие экономического потенциала района и стандартов качества жизни.

Задачи Комплексной программы:

содействие  реформирования бюджетообразующих предприятий Мариинско-Посадского района, повышение их деятельности;

создание новых производств на базе передовых технологий;

обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной  и инновационной активности предприятий, привлечению инвестиций в развитие реального сектора экономики, ускорению процессов обновления основных производственных фондов;

стимулирование повышения энергоэффективности экономики, внедрения инновационных разработок и технологий энергосбережения, создание энергетической базы экономического роста.

Основным препятствием для развития как существующих производств, так и новых отраслей экономики Мариинско-Посадского района является недостаточный уровень развития инфраструктуры, что приводит к дополнительным непроизводительным затратам, которые фактически тормозят развитие материального производства. Для диверсификации экономики необходимо обеспечить адекватное развитие электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения, транспортной системы.

Источниками инвестиций в объекты социальной сферы, жилищного строительства, коммунального хозяйства Мариинско-Посадского района  будут средства федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и муниципального бюджета и собственные средства организаций.

На территории Шоршелского сельского поселения предусматривается реализация следующих проектов:

Таблица № 3

Перечень мероприятий

по реализации Комплексной инвестиционной программы развития Мариинско-Посадского района на 2013-2020 годы

в Шоршелском сельском поселении

| Мероприятия | Стоим. всего | в том числе: | Срок реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | респ. бюджет | местн. бюджет | другие источн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведение проектно- изыскательских, противоаварийных, восстановительных и ремонтно- реставрационных работ на объекте культурного наследия: Здание школы, в которой учился дважды Герой Советского Союза космонавт А.Г.Николаев – церковь Святых Андрияна и Наталии | 0,1 |  |  | 0,1 | 2018 г. |

Окончание таблицы № 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ГРПШ для газоснабжения ул. Восточная с.Шоршелы | 94,7 |  | 94,7 |  | 2014 г. |

В последние годы в Мариинско-Посадском районе становится одним из важных механизмов оживления экономики и повышения инвестиционной привлекательности территории развитие туризма.

По Мариинско-Посадскому району работают 7 экскурсионно-туристических маршрутов. Два из них разработаны и апробированы в 2011 году: это – «Свидание с Провинцией» и «По старым улочкам Посада». Экскурсионная программа «По старым улочкам Посада» награждена дипломом победителя в Республиканском конкурсе «Чувашия экскурсионная», впервые проводившемся в рамках Открытого республиканского фестиваля «Туристский ориентир – Чувашия».

Особой популярностью в Год российской космонавтики пользовался ГУК «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева» в с.Шоршелы. За истекший год там проведено 888 экскурсий, на которых побывало 68500 человек.

2.4.2. Объекты, предусмотренные районной целевой программой "Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"

Районная целевая программа «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» утверждена решением Мариинско-Посадского районного собрания депутатов от 11 декабря 2009 г. № С-54/3.

Целями Программы являются обеспечение населения Мариинско-Посадского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение качества жизни и здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Реализация мероприятий Программы предусматривается в три этапа:

I этап - 2009-2012 годы:

Планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, создание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут заключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов  подземных вод  на территории сельских поселений,  реконструкция водозаборных скважин и водопроводов, завершение  работ по реконструкции очистных сооружений канализации в г. Мариинский Посад,  проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения.

II этап - 2013-2016 годы:

Намечено расширить работы и завершить мероприятия по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения города Марийский Посад и сельских населенных пунктов, по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, а также по охране и улучшению состояния водных объектов – источников питьевого водоснабжения, которые позволят обеспечить коренное улучшение водоснабжения населения.

III этап – 2017-2020 годы.

Реализация  мероприятий III этапа – 2016-2020 годы – позволит:

увеличить долю сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения с 53,8 % до 73,7  %;

реконструировать  систему водоснабжения в г. Мариинский Посад;

построить и реконструировать очистные сооружения бытовых  канализационных стоков и сети канализации г. Мариинский Посад;

Исходя из экономической целесообразности строительство централизованных сетей водоснабжения намечено в сельских населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 150 человек, а станции водоочистки, при необходимости, в населенных пунктах с числом  жителей, равным или превышающим 250 человек.

В ходе проведения мероприятий районной целевой программы «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой на 2005-2008 годы» произведена реконструкция очистных сооружений канализации в с. Шоршелы. В результате проведенных мероприятий на территории  Шоршелского сельского поселения построен каптаж и проложены водопроводные сети в селе Шоршелы,  проведены работы по установке водонапорной башни и строительству водопровода в д. Анаткасы.

Мероприятия по реализации районной целевой программы «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» на территории Шоршелского сельского поселения приведены в таблице № 3.

Таблица № 4

Перечень мероприятий

по реализации районной целевой программы «Обеспечение населения Мариинско-Посадского района качественной питьевой водой

на 2009-2020 годы» в Шоршелском сельском поселении

| Наименование мероприятий, работ | Мощность, объем работ | Сроки выполнения, годы | Стоимость, млн. руб. | Источники финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение д.Большое Камаево | 2,0 км | 2017 | 7,610 | республиканский бюджет ЧР |
| Водоснабжение д. Кочино | 1,0 км | 2019 | 1,522 | местный бюджет, внебюджетные источники |
| Водоснабжение д. Ельниково | 1,0 км | 2019 | 1,522 | местный бюджет, внебюджетные источники |

РАЗДЕЛ 3.  Основные положения территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Мариинско-Посадского района

3.1. Реквизиты и основные задачи документа территориального планирования

Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Мариинско-Посадского района (далее Схема), выполнена ФГУП РосНИПИУрбанистики (г.Санкт-Петербург) по заданию администрации Мариинско-Посадского района в 2005 году (договор  № 6668/03 и Задание от 9 апреля 2003 года).  Схема разработана на два проектных этапа: I этап освоения – 2010 год. Этот этап предложен, как наиболее прагматичный, в котором учитываются все проработки, программы развития района в комплексе с экономической инвестиционной политикой Республики и района. Второй этап развития – 2010-2025 гг., который рассматривается в проекте как программа развития Мариинско-Посадского района на отдаленную перспективу.

Исходя из специфики района и анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики района и социальной инфраструктуры, сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основными стратегическими целями Схемы являются:

стабилизация экономики района на I этапе и рост производства в перспективе;

обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую очередь – молодежи.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

определение приоритетов государственного инвестирования;

выявление инвестиционно привлекательных зон и объектов, создание схематической инвестиционной карты района в целях привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств для целенаправленного и конкретного их использования;

повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды обитания – среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении;

развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе отдыха и туризма;

создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющего использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии и управленческие модели;

разработка стратегии развития культуры села, направленной на поддержку и возрождение национальных традиций и обычаев русского, чувашского и других народов и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.);

привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

В Схеме рассмотрены следующие градостроительные вопросы:

планировочная структура и функциональное зонирование территории;

основные направления развития и совершенствования местной системы расселения, развития сельских поселений;

основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур района;

меры по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

предложения по установлению границ поселений, территории градостроительной деятельности особого регулирования;

предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития.

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование

Планировочная структура района в целом Схемой рассматривается, как лучевая с центром в городе Мариинский посад. Автодорога «Мариинский Посад – Цивильск» с севера на юг связывает город и район с международного значения автодорогой «Волга». Автодорога «Мариинский Посад – Козловка» с севера на юго-восток также выходит на автодорогу «Волга» в Козловском районе. Кроме этих автодорог, структурообразующими являются широтные автодороги республиканского и районного значения, в том числе автодорога, проходящая в районе и соединяющая города Мариинский Посад и Новочебоксарск.

Схемой предлагается организовать пять зон межселенного обслуживания с планировочными подцентрами, к которым тяготеют смежные населенные пункты.

Планировочный центр системы расселения района – г. Мариинский Посад, являющийся одновременно центром межселенного обслуживания района, а также подцентром планировочной подзоны расселения. В Мариинско-Посадскую систему межселенного обслуживания в подзону района входят населенные пункты: Большое Шигаево, Сутчево, Нерядово, Шульгино, Дубовка и другие. Четыре остальные планировочные зоны расселения имеют свои подцентры, которые проектом рассматриваются, как подцентры хозяйственной деятельности, и социально-культурные центры (базовая средняя школа, центр досуга, модельная библиотека, офис врача общей практики и т.д.). Эти подцентры предлагаются в населенных пунктах Шоршелы, Эльбарусово, Октябрьское, Сятракасы.

Остальные населенные пункты, входящие в планировочные зоны, имеют объекты первичного обслуживания (средние с профобучением или начальные школы, клубы, магазины, офисы врача общей практики и т.д.)

На территории Мариинско-Посадского района Схемой выделены следующие функциональные зоны:

зона городских и сельских поселений, включающая территории населенных пунктов и резервные территории для их развития;

зона транспортной и инженерной инфраструктур;

зона преимущественного сельскохозяйственного использования. Эта зона охватывает земли всех сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, а также коллективных садов;

зона преимущественного лесохозяйственного использования, включающая в себя леса I группы Мариинско-Посадского лесхоза, часть которых находится в Козловском районе, леса I группы в границах сельскохозяйственных предприятий, а также леса «Чувашсельлеса;

зона охраняемых территорий, куда включены особо охраняемые природные территории, защитные и противоэрозионные леса, леса зеленой зоны г. Мариинский Посад, зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоемов, защитные лесные полосы автодорог, полезащитные лесные полосы;

зона рекреационного назначения, включающая в себя пять предлагаемых для создания зон отдыха: Шоршелская, Цивильско-Волжская, Дубовская, Кушниковская, Карабашская.

зеленая зона города Мариинский Посад;

пригородная зона города Мариинский Посад.

Часть территории Шоршелского сельского поселения, прилегающая к границам Большешигаевского сельского поселения и покрытая лесами зеленой зоны города Мариинский Посад, входит в границы планируемой зоны отдыха «Шоршелская». В этой зоне, учитывая близость города Новочебоксарска, возможно размещение коллективных садов и дач, используя для этого малоценные земли сельскохозяйственного назначения.

Для каждой из перечисленных зон установлены режимы преимущественного использования территории с учетом сохранения и воспроизводства природных ресурсов.

3.3. Предложения по совершенствованию системы расселения и развитию поселений

Проектные предложения Схемы по расселению сводятся к выявлению в системе расселения основных «точек роста». Основными «точками роста» в районе определены город Мариинский Посад и четыре сельских населенных пункта: с. Шоршелы, с. Октябрьское, д. Эльбарусово, д. Сятракасы. Они рассматриваются в качестве центров административно-хозяйственной, культурно-бытового обслуживания района, где будут концентрироваться объекты переработки сельскохозяйственной продукции, образования, здравоохранения, досуга и т.д.

РАЗДЕЛ 4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Шоршелском сельском поселении являются опасные природные процессы, причиной которых могут быть оползень, абразия, овражная эрозия, затопление, подтопление и заболачивание.

Переработка берегов представляет опасность для существующих и предполагающихся в прибрежной зоне построек и сооружений и требует защитных мероприятий по берегоукреплению или ограничений в застройке и переносу существующих объектов. Размыв берегов в большинстве случаев влечет за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

Защита от оползневых процессов предполагает крепление крутых откосов и организацию поверхностного водоотвода на потенциально опасных склонах.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, находящихся в зоне опасных экзогенных геологических процессов;

для объектов, находящихся в зоне влияния абразионных процессов, рекомендуются мероприятия по защите оснований склонов дамбами и наброской;

на оползневых участках – недопустимость подрезки склонов и застройки их прибрежной части;

в зонах развития овражной эрозии – засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов, укрепление вершин растущих оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

Рекомендуемые мероприятия по защите территории от затопления и подтопления изложены в разделе 8.2. «Инженерная защита территории».

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера – это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

отсутствие современных систем управления опасными процессами;

неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

нарушение производственной и технологической дисциплины;

недостаточная квалификация персонала.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Рекомендуемые мероприятия по защите от пожаров изложены в разделе 8.3. «Противопожарные мероприятия».

РАЗДЕЛ 5. Зоны с особыми условиями использования территории

5.1. Земли особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В Шоршелском сельском поселении к землям особо охраняемых территорий относятся земли историко-культурного назначения, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе объекты археологического наследия. Кроме того, в Шоршелском сельском поселении к таким землям могут быть отнесены земли особо охраняемых природных территорий, создание которых предусмотрено Территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития территории Мариинско-Посадского района. Это – земли, используемые для туристско-рекреационной деятельности и входящие в состав Шоршелской зоны отдыха  (земли рекреационного назначения).

5.1.1. Ограничения по использованию земель рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные  и используемые для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В состав указанных земель входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

В соответствии с Земельным кодексом РФ на землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов. При этом указанные земельные участки не изымаются из пользования.

5.1.2. Земли историко-культурного назначения

К землям историко-культурного назначения относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Шоршелского сельского поселения имеется семь объектов культурного наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр.

Таблица № 5

Перечень объектов культурного наследия,

расположенных на территории Шоршелского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Дата | Местонахождение | Площадь террито-рии, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городище «Хола ту» | железный век | д.Большое Камаево | 5200 |
| 2 | Курган | железный век | 2 км северо-восточнее д.Большое Камаево |  |
| 3 | Стоянка | неолит | с.Шоршелы |  |

Окончание таблицы № 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Поселение «Карман тюби» | неолит | с.Шоршелы |  |
| 5 | Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт А.Г. Николаев |  | с.Шоршелы |  |
| 6 | Здание школы, в которой учился дважды Герой Советского Союза космонавт А.Г. Николаев (церковь Свв. Адриана и Наталии) | 1904 г. | с.Шоршелы |  |
| 7 | Бюст дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева | 1977 г. | с.Шоршелы |  |

Городище «Хола ту» – остатки древнего поселения. Возникновение городищ связано с появлением оседлых поселений и переходом общества к производящему хозяйству. Укрепления сооружались для защиты населения и имущества – скота и зерна – от вражеских набегов. В Среднем Поволжье первые городища относятся к периоду позднего бронзового века, широко распространились в раннем железном веке и средневековье. Они часто сооружались на естественных возвышениях или мысах, образовавшихся в результате слияния двух оврагов, рек, с крутыми обрывистыми склонами, укреплялись валами, рвами, деревянной стеной (тыном, изгородью) с открытой напольной стороны или по всему периметру.

Городище «Хола ту» расположено на высоком мысу, образованном разветвляющимся оврагом в 1 км к СВ от д.Большое Камаево. Территория городища поросла березовой рощей, в 55 м к востоку от напольного (восточного) вала находится кладбище. Площадка памятника 73x25 м, вытянута с востока на запад. Юго-западная оконечность мыса разрушается. Городище состоит из трех линий укреплений. Длина городища 115 м, ширина у первого вала – 40 м, у второго вала – 45 м. Возможно, именно об этом городище написали в 1860-1870-е гг. В.К. Магницкий и повторивший его сведения С.М. Шпилевский. В 1926 г. памятник был обследован разведочным отрядом СВЭ ГАИМК (В.Ф. Смолин). Как отметил В.Ф. Смолин, поиски культурного слоя не увенчались успехом, но в тонких слоях угля в верхнем горизонте в одном месте были найдены «разрушившиеся части лошадиных зубов». В 1991 и 1992 гг. городище осмотрел, описал и провел небольшие шурфовочные работы Е.П. Михайлов (при участии В.Ф. Каховского), в 2008 г. – экспедиция ЧГИГН (Д.Ф. Мадуров, Е.П. Михайлов). Были найдены фрагменты грубой лепной керамики, угольки, кости животных. В 1993 г. постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 29 октября 1993 г. № 372 городище включено в список памятников, охраняемых государством.

Большинство городищ Чувашии (известно более 70) возникло в раннем железном веке, относятся к городецкой, ананьинской, древнемордовской культурам. Чуваши обычно называли городища «хула суче», «хула ту», «хула выран», «хулаш», «карман ту».

Курган (погребальный памятник), представляет собой искусственную насыпь из земли (иногда с использованием камня) над одним или несколькими древними  погребениями. Первые курганы на территории России появились в 4–3 тыс. до н.э. (древнеямная, майкопская, куро-аракская и др. археологич. культуры).

На территории Чувашии курганы появились в конце 3 – нач. 2 тыс. до н.э. Встречаются курганы, оставленные племенами абашевской культурно-исторической общности, балановской культуры, срубной культуры; а также возведённые в начале 1 тыс. н.э. («писеральского» типа). Наибольшее количество курганов зафиксировано в Таушкасинском курганном могильнике – более 50, Тохмеевском курганном могильнике – около 50, Пикшикском курганном могильнике – 27.

В 1926 г. отрядом СВЭ ГАИМК (В.Ф. Смолин) в 2 км к северо-востоку от д. Большое Камаево рядом с пашней «Суни шур» (рус.) на краю леса «Роща» в 96-м кв. Тойсинского лесничества описан курган, заросший деревьями и кустарниками. На южном склоне – круглая яма. Высота кургана 1,6 м, диаметр – 18-20 м. В том же году В.Ф. Смолин отметил у деревни в долине «мнимый» курган «Танана тъпи (тюби)» (рус.). В 1991 г. курган был осмотрен экспедицией ЧНИИ ЯЛИЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов), в 2008 г. – разведочной экспедицией ЧГИГН (Д.Ф. Мадуров). В 1993 г. постановлением Совета Министров Чувашской Республики    № 372 курган включен в список памятников, охраняемых государством.

Чуваши курганы обычно именовали «Улап тапри» (буквально «Земля Улыпа»), «Улап теми» (буквально «Холм Улыпа») и т.д. Легенды связывают их происхождение со сказочным великаном Улыпом. Материалы из курганов являются ценным историческим источником, характеризующим физический тип, хозяйство, культуру и социальный строй древнего населения.

Стоянка – кратковременное или постоянное поселение эпохи каменного, иногда и бронзового веков. Не имеет укреплений, ярко выраженных внешних признаков. На территории Чувашии известны и исследованы стоянки: верхнего палеолита – Уразлинская стоянка «Улянкă» в Янтиковском районе; «Шолма» в Цивильском районене; мезолитические, неолитические и энеолитические в левобережье р.Волга (Мукшумский комплекс памятников, Линёвое), в Чебоксарском (Яндашевский комплекс памятников), Цивильском (Новодеревенские стоянки), Козловском (Криушский комплекс памятников), Вурнарском [Синьял-Яушский (Челкасинский) комплекс памятников], Алатырском (Стемасский комплекс памятников, Утюжский комплекс памятников) р-нах и др. Памятник эпохи бронзы – Никитинская стоянка «Саушкино» в Ядринском районе.

В 1960-е гг. В.Ф. Каховский отметил у с. Шоршелы неолитическую стоянку. В 1974 г. постановлением Совета Министров ЧАССР от 25 февраля 1974 г. № 128 данная стоянка включена в список охраняемых государством памятников.

Поселение «Карман тюби» находится у с.Шоршелы. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» поселение включено в список охраняемых государством памятников.

Дом, в котором родился и жил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт А.Г. Николаев является важнейшей составной частью Мемориального комплекса лётчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, в который входят также стела-ракета, бронзовый бюст А.Г.Николаева, парк им. А.Г.Николаева, музей космонавтики, часовня-усыпальница, фонтан «Наш мир» и другие элементы.

Николаев Андриян Григорьевич – лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза – родился 5 сентября 1929 г. в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района. В 1947 г. Окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум, в 1954 г. – Фрунзенское военно-авиационное училище, в 1968 г. – Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. До 1950 г. работал мастером по заготовкам леса в Карелии. В 1950 г. призван в Советскую Армию. После окончания училища служил лётчиком-истребителем в Московском округе ПВО. С 1960 г. в отряде космонавтов, в 1963–68 гг. командир отряда космонавтов. 11–15 августа 1962 г. вместе с П.Р.Поповичем впервые в мире осуществили на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток-4» групповой полёт, который ознаменовал новый этап в освоении космоса. 1–19 июня 1970 г. в порядке осуществления исследований в рамках «лунной программы» совершил второй полёт в качестве командира космического корабля «Союз-9» в экипаже с В.И.Севастьяновым. По итогам этой экспедиции, самой продолжительной на тот момент, в космической медицине появилось понятие «эффект Николаева»: реакция организма на земную гравитацию после длительного пребывания в космосе. В космических рейсах А.Г.Николаев провёл в общей сложности 519 часов. В 1968–74 гг. был заместителем, в 1974–92 гг. – первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. В 1963–93 гг. избирался депутатом Верховного Совета РСФСР от Чувашии, внёс большой вклад в решение вопросов социально-экономического развития республики.

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями. Ему присвоены звания Героя Социалистического Труда Народной Республики Болгарии, Героя Труда Демократической Республики Вьетнам, Героя Монгольской Народной Республики Награждён орденами Георгия Димитрова, Кирилла и Мефодия 1-й степени (Болгария), «Знамя Революции» 1-й степени с бриллиантами (Венгрия), Сухэ-Батора (Монголия), Звездой Республики Индонезии 2-го класса, Национальным орденом Непала 1-й степ., высшим орденом Египта «Ожерелье Нила». Удостоен Золотой медали им. К.Э. Циолковского АН СССР, высшей награды Международной академии астронавтики – премии им. Даниэля и Флоренса Гуггенхеймов, Золотой медали «Космос», медали де Лаво, Золотой медали им. Ю.А. Гагарина. Почётный член Международной академии астронавтики, лауреат Государственной премии СССР. 29 августа 1962 А.Г.Николаев первым занесён в Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Почётный гражданин Чувашкой Республики, почётный гражданин 16 городов России, в т.ч. Чебоксар, и ряда государств ближнего и дальнего зарубежья. Имя А.Г.Николаева носят кратер на Луне, ледниковый купол на острове Ева-Лив (архипелаг Земля Франца-Иосифа), хребет в Антарктиде, корабли, улицы, в Чувашии – 2 школы, колхоз, детский парк в Чебоксарах. В 1987 г. в столице Чувашии на улице его имени открыт памятный знак в честь 25-летия его первого полёта в космос.

Умер 3 июля 2004 г. в Чебоксарах, похоронен в с. Шоршелы. На месте захоронения построена часовня-усыпальница (открыта 12 апреля 2005 г.).

Рис. 8. Часовня-усыпальница в мемориальном

комплексе лётчика-космонавта СССР

А.Г. Николаева

Внешний облик и структура Дома-музея, в котором родился и жил А.Г. Николаев, характерны для крестьянских изб средней полосы России 1-й пол. XX в. Он представляет собой жилое сельское строение – избу с закрытыми сенями. Стены бревенчатые, рубленные в обло с остатком. Диаметр бревен 27 см. Крыша двухскатная, стропильной конструкции, деревянная. С левой стороны к сеням примыкает крыльцо. На главном фасаде дома расположены два прямоугольных окна, третье окно находится на левой боковой стене. Оконные проемы подчеркнуты ленточными деревянными наличниками простой формы с прямоугольными сандриками с полочкой. В интерьерах воссоздана обстановка крестьянского жилища, развернута экспозиция, посвященная крестьянскому быту, народному творчеству и детским годам А.Г.Николаева.*

______________________________________________________________________

*Изложено по книге Н.И.Муратова «Объекты культурного наследия Чувашской Республики». Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2012 г.

Рис. 9. Внутренне убранство Дома-музея Николаевых.

Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 15 мая 1982 г. № 303 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране» дом включен в список охраняемых государством памятников.

Здание школы, в которой учился дважды Герой Советского Союза космонавт А.Г. Николаев – деревянная церковь во имя Святых Адриана и Наталии – построена в 1904 г. за счет средств чебоксарской мещанки А.Я.Богдановой и прихожан. Располагается в юго-западной части села на пересечении улиц Николаева и Луговой. Имеет трехчастное объемное построение, характерное для деревянного храмового зодчества рубежа XIX-XX вв. К кубическому двухсветному объему храмовой части (четверику) примыкают пятигранная алтарная апсида, трапезная в ширину храма и трехъярусная колокольня. Бревенчатые стены обшиты тесом.

Архитектурный декор фасадов (лопатки, наличники окон, карнизы, пояса и т.д.) выполнены из накладного теса. Своеобразие зданию придают резные декоративные элементы, в том числе декорированные пропильной резьбой фризы, резные кронштейны карнизов. Центральные части венчающих карнизов северной и южной стен четверика и трапезной акцентированы треугольными выступами, а плоскости стен под ними – резными звездами. Входы были подчеркнуты  козырьками, опирающимися на столбы. Стены окрашены масляной краской белого и синего цветов.

Рис. 10. Здание школы, в которой учился дважды Герой Советского

Союза космонавт А.Г. Николаев – церковь во имя Святых

Адриана и Наталии.*

В декабре 1929 г. церковь была закрыта, а в 1930 году здание приспособлено под сельскую школу, в которой в 1937-1944 гг. учился А.Г.Николаев. В 1972 г. в этом здании был открыт школьный музей космонавтики. После перевода музея в новое здание в 2001 г. церковь во имя Свв. Ардиана и Наталии вновь стала приходским храмом.**

Принято под государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране».

* Фото из книги Л.Ю.Браславского «Действующие храмы, часовни, монастыри Чебоксарской и Чувашской епархии». Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2010 г.

** Изложено по книге Н.И.Муратова «Объекты культурного наследия Чувашской Республики». Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2012 г..

Бюст дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева (скульптор Г.Н.Постников, архитектор А.А.Заварзин) установлен на центральной площади с.Шоршелы. Открыт 24 августа 1977 г. Представляет собой портретный бронзовый бюст космонавта, установленный на сером гранитном пьедестале. Авторы, решая сугубо портретную задачу, создали выразительный образ героя космоса, чему способствовали изображенные на его груди награды.

Рис. 11. Бюст дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева*

Основанием для пьедестала бюста является приподнятая над уровнем земли площадка – подиум с двумя ступеньками. Трапециевидная в плане площадь, на которой расположена композиция, покрыта бетонными плитами. Бюст представляет ценность как произведение монументально искусства, выполненное на высоком профессиональном уровне.**

Принят под государственную охрану Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 15 мая 1982 г. № 303.

________________________________________________________________________

* Фото из книги Н.И.Муратова «Объекты культурного наследия Чувашской Республики». Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2012 г.

** Изложено по этой же книге

5.1.3. Ограничения по использованию земель историко-культурного назначения

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые расположены в пределах зон земель историко-культурного назначения, осуществляется в соответствии со статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации и статьями 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – это территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти Чувашской Республики по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами Чувашской Республики.

5.2. Водоохранные зоны

Водоохранные зоны выделяются в целях:

предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии при протяженности рек и ручьев от их истока:

до 10 километров – в размере 50 метров;

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

более 50 километров – в размере 200 метров.

Водоохранная зона р.Цивиль (дл. 172 км) составляет 200 метров, остальных рек и ручьев, протекающих по территории поселения – 50 метров.

В границах водоохранных зон рек, ручьев, других водных объектов запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;

заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

проведение рубок главного пользования;

осуществление (без согласования с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования;

отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта;

находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, шириной 30 м при обратном или нулевом уклоне берега, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м при три и более градуса. В пределах прибрежных защитных полос устанавливаются дополнительные ограничения хозяйственной деятельности:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

По согласованию с соответствующими органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, может быть допущено:

озеленение территории;

благоустройство, малые архитектурные формы;

размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

временные, нестационарные  сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно – обсуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

5.3. Санитарно-защитные зоны

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и (или) ПДУ. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются:

а) от границы территории:

объектов и производств I класса опасности – в размере 1000 метров;

объектов и производств II класса опасности – в размере 500 метров;

объектов и производств III класса опасности  – в размере 300 метров;

объектов и производств IY класса опасности – в размере 100 метров;

объектов и производств Y класса опасности – в размере 50 метров;

канализационных очистных сооружений мощностью от 0,2 до 5,0 куб.м в сут. – в размере 200 метров;

б) от бровки земляного полотна:

автомобильных дорог I, II, III категории – в размере 100 метров;

автомобильных дорог IY категории – в размере 50 метров;

в) от проекции на землю крайних фазных проводов воздушных линий электропередачи в направлении, перпендикулярном к воздушной линии:

напряжением 330 кВ – в размере 20 метров;

напряжением 500 кВ – в размере 30 метров;

напряжением 750 кВ – в размере 40 метров;

напряжением 1150 кВ – в размере 55 метров;

г) от оси подземных и наземных газопроводов I класса:

диаметром 300 мм и менее – в размере 100 метров;

диаметром свыше 300 мм до 600 мм – в размере 150 метров;

диаметром свыше 600 мм до 800 мм – в размере 200 метров;

диаметром свыше 800 мм до 1000 мм – в размере 250 метров;

д) от оси подземных и наземных газопроводов II класса:

диаметром 300 мм и менее – в размере 75 метров;

диаметром свыше 300 мм – в размере 125 метров.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды  запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных Правилами землепользования и застройки.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей;

коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

размещение спортивных сооружений;

парки;

образовательные и детские учреждения;

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены с использованием процедур согласования и публичных слушаний:

озеленение территории;

малые формы и элементы благоустройства;

сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство;

пожарные депо;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

электроподстанции;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

5.4. Охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов

5.4.1. Линии электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении)  на расстоянии, метров:

2 – для ВЛ напряжением до 1 киловольт;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 киловольт;

15 – для ВЛ напряжением 35 киловольт;

20 – для ВЛ напряжением 110 киловольт;

25 – для ВЛ напряжением 150, 220 киловольт;

30 – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 киловольт;

40 – для ВЛ напряжением 750 киловольт;

30 – для ВЛ напряжением 800 киловольт (постоянный ток);

55 – для ВЛ напряжением 1 150 киловольт;

зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера 
и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении: для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей устанавливаются охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 киловольта по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 киловольт по 1 метру с каждой стороны  от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных пунктах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений  и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 киловольт должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 метров от крайних кабелей.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином  законном  основании.

В пределах охранных зон линий электропередачи без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти линии, в частности, запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные   с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

добыча  рыбы,  других  водных  животных  и  растений   придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

земляные работы на глубине  более  0,3  метра  (на вспахиваемых землях на глубине более  0,45  метра),  а  также  планировка    грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

размещать  детские  и  спортивные  площадки,  стадионы,   рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и  стоянки   всех видов машин и механизмов, за  исключением  гаражей-стоянок   автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

складировать  или  размещать  хранилища  любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

5.4.2. Линии связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации  устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

В пределах охранных зон линий и сооружений связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, в частности, запрещается:

осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

5.4.3. Магистральные трубопроводы

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы  Пермь-Нижний Новогород I, диаметром 1220 мм и давлением 46 атм., и Пермь-Нижний Новогород II, диаметром 1220 мм и давлением 55 атм.

Для исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими  в 25 метрах оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими  в 100 метрах оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного  условными линиями, проходящими  на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного  замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного  замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

возводить любые постройки и сооружения;

высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

сооружать переезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

5.4.4. Газораспределительные сети

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На территории населенных пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 метров (по 10 метров с каждой стороны).

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям  систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств оповещения, систем телемеханики;

складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

осуществлять всякого рода горные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы;

производить земляные и дорожные работы;

устраивать проезды под надземными газопроводами для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м.

5.4.5. Тепловые сети

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов.

В пределах охранных зон тепловых сетей, в частности, не допускается:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных   материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы  и  подъезды  к  объектам  и  сооружениям тепловых  сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки,  остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

занимать подвалы зданий, в которых проложены тепловые сети или  оборудованы тепловые вводы, под мастерские, склады, для иных целей;

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

5.4.6. Источники водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Размеры поясов зон санитарной охраны устанавливаются соответствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах первого пояса санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, закачка отработанных вод в подземные горизонты;

подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов.

5.4.7. Автомобильные дороги

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. В границах полосы отвода автомобильной дороги, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в размере:

75 метров – для автомобильных дорог I и II категорий;

50 метров – для автомобильных дорог III и IY категорий;

25 метров – для автомобильных дорог Y категории.

# В соответствии с Порядком установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской республики от 16.05.2008 г.    № 132, в границах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике и объектов дорожного сервиса.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

5.4.8. Железные дороги

Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами, проектной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

Земельные участки (их части), расположенные вдоль полосы отвода железных дорог, могут быть включены в границы зон земель специального охранного назначения в случае прохождения путей:

в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

в районах подвижных песков;

по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

распашка земель;

выпас скота;

выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

5.4.9. Геодезические пункты

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

РАЗДЕЛ 6. Анализ экологических и санитарно-гигиенических проблем сельского поселения

Основными проблемами для экологического и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды в Шоршелском сельском поселении являются скотомогильник, а также объекты транспортной инфраструктуры.

6.1. Скотомогильник

На территории сельского поселения имеется 1 скотомогильник, однако сведения о том, является он сибиреязвенным или нет, отсутствуют.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Болезнь у животных протекает сверхостро, остро и подостро, а у свиней бессимптомно, в основном в локальной ангинозной форме. Болезнь у человека чаще всего проявляется как инфекция наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом: вместе с тем может развиться и первичная генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме.

Возбудитель болезни Вас. anthracis, аэроб, существует в двух основных формах – бациллярной и споровой.

Источник возбудителя инфекции – больное животное. Экскреты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий) содержат бациллы, которые на воздухе превращаются в споры. Контаминированные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды длительное время являются резервуарами и факторами передачи возбудителя инфекции.

Основной путь заражения животных – алиментарный – через корма и воду. Возможны также трансмиссивный и аспирационный пути заражения.

Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, уборки и уничтожения трупов, при хранении, транспортировке, первичной переработке и реализации контаминированного животного сырья. Возможно заражение человека при контакте с контаминированной почвой, а также аспирационным и трансмиссивным путями.

Почвенными очагами считаются скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» скотомогильники с захоронением в ямах относятся с объектам I класса опасности и должны иметь санитарно-защитную зону размером не менее 1000 метров. В данную зону попадают существующие жилые и общественные здания с.Шоршелы.

В соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.089-96 и Ветеринарными правилами ВП 13.3.1320-96 скотомогильники должны быть ограничены канавами (по всему периметру), обнесены изгородью, исключающей случайный доступ людей и животных, и обозначены табличками с надписью "сибирская язва". Любое использование данной зоны должно осуществляться только по согласованию с органами государственной ветеринарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В случае отсутствия сибиреязвенных спор на территории скотомогильника, что определяется специальными исследованиями, рекомендуется принять меры по уменьшению санитарно-защитной зоны скотомогильника в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Объектом транспортной инфраструктуры, оказывающим отрицательное воздействие на окружающую среду, может стать проектируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль ВСМ-2.

Закрытым акционерным обществом «Агентство экологического консалтинга и природоохранного проектирования» (ЗАО «ЭКОПРОЕКТ», Санкт-Петербург) по заданию Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства (ОАО «Ленгипротранс», Санкт-Петербург) для ОАО «Скоростные магистрали» (дочернее общество РАО «Российские железные дороги») в составе Обоснования инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» в 2013 году выполнена Оценка воздействия ВСМ-2 на окружающую среду (ОВОС).

В соответствии с ОВОС основное влияние на окружающую среду оказывает шум, источником которого при эксплуатации ВСМ-2 является поток железнодорожного транспорта (прохождение пассажирских и специальных поездов).

Проведенными расчетами установлено, что шум, создаваемый потоком железнодорожного транспорта, достигает нормативных значений для дневного и ночного периода на расстоянии не менее 750 м от линии железнодорожного пути. Для жилых территорий, расположенных ближе 750 м от линии железнодорожного пути, будут наблюдаться превышения уровней шума нормативных показателей. К таким территориям в процессе уточнения трассы ВСМ-2 в ходе рабочего проектирования могут быть отнесены некоторые населенные пункты сельского поселения – д.Ельниково и д.Кочино.

Для защиты территории указанных населенных пунктов от негативного воздействия ВСМ-2 необходимо выполнить мероприятия по шумовой защите в соответствии с разделом 9 «Охрана окружающей среды».

РАЗДЕЛ 7. Проектные решения

7.1. Функциональное зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генерального плана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

земель сельскохозяйственного назначения;

земель населенных пунктов;

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и др.;

земель особо охраняемых территорий и объектов;

земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса.

В качестве основных направлений градостроительного развития территории приняты:

перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшением их транспортных связей с административным центром поселения и муниципального района, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения основывается на оценке сложившихся функционального использования частей территории, системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Сформировавшиеся гидрографическая сеть и система расселения предопределили рисунок транспортной сети, отражающей планировочную организацию территории поселения.

Основными факторами, влияющими на функциональное зонирование территории в наибольшей степени, являются природные ресурсы, а также существующие автомобильные дороги, создающие планировочный каркас, к которому привязываются населенные пункты поселения.

В развитие положений Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Мариинско-Посадского района настоящим генеральным планом предусматривается функциональное зонирование территории с выделением зон:

а) интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

б) ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

7.1.1. Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности состоит из двух подзон:

1) подзона преимущественной урбанизации;

2) подзона сельского хозяйства пригородного типа.

В подзону преимущественной урбанизации входят территории, примыкающие к автомобильной дороге Атлашево-Камаево, а также к автомобильной дороге «Волга»-Марпосад. На этих территориях предполагается развитие промышленной, жилой, общественной застройки, объектов придорожного сервиса, инженерной и транспортной инфраструктур.

В подзону сельского хозяйства пригородного типа входят территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения, включая земли, предоставленные гражданам для ведения садоводства и огородничества. Эти территории предназначаются для сохранения и интенсивного развития многоотраслевого производства сельскохозяйственной продукции, имеющего важное значение для экономики сельского поселения. Сельское хозяйство в этой зоне имеет преимущественно пригородную специализацию на производстве диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты, диетические яйца), а также свежих овощей и картофеля.

7.1.2. Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности включает в себя:

1) подзону туристско-рекреационной деятельности;

2) подзону лесов зеленой зоны.

Подзона туристско-рекреационной деятельности создается на базе имеющихся природных ресурсов, в первую очередь пригородных лесов.

Создание туристских баз и баз отдыха является одним из приоритетных направлений экономического развития Мариинско-Посадского района, которое призвано обеспечить приток инвестиций в экономику, повышение доходной части местного бюджета, увеличение числа рабочих мест, улучшение здоровья населения, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия.

Формирование зон рекреационной деятельности направлено на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты с учетом формирования высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Генеральным планом предусматривается организация зоны отдыха и туризма «Шоршелская», включающей в себя части территорий Шоршелского и Большешигаевского сельских поселений.

Шоршелская зона отдыха располагается в непосредственной близости от автомобильных дорог «Волга» – Марпосад и Атлашево – Камаево и леса Марпосадского лесничества. Данная территория характеризуется большим историческим потенциалом: в с. Шоршелы действует музей космонавтики, имеются памятники архитектуры и культуры. Кроме того, налажено хорошее транспортное сообщение с г. Мариинский Посад и Чебоксарской агломерацией, что является благоприятным условием для размещения на территории Шоршелского сельского поселения дома отдыха и гостевых домов в д. Анаткасы (к северо-востоку от с. Шоршелы).

Учитывая значимость и возможности природного комплекса сельского поселения для развития отдыха и туризма, проектом предлагается организация различных по назначению зон отдыха для взрослых и детей как кратковременного, так и длительного функционирования.

Полное освоение территорий зон отдыха до расчетного срока невозможно, их следует зарезервировать для использования на перспективу. Формирование и благоустройство зон отдыха должно быть постепенным, носить стадийный характер освоения по объектам отдыха, с учетом рентабельности первых объектов.

Базовыми населенными пунктами для данной зоны предусматривается д. Анаткасы Шоршелского сельского поселения и д. Малое Шигаево, расположенное на территории Большешигаевского сельского поселения, где наблюдается избыточное количество жилого фонда, которое возможно использовать для предоставления в аренду отдыхающим в качестве гостевых домов.

Границы зон отдыха, обозначенные на карте функциональных зон, носят условный характер и должны уточняться при дальнейшем проектировании этих зон.

Для популяризации района, как центра исторического и спортивно-оздоровительного отдыха, в дополнение к уже проходящим по территории района республиканским туристическим маршрутам предполагается организация ряда районных туристических маршрутов – автобусных, велосипедных, лыжных, конных, водных, агротуристических, экотуристических.

Для эффективного функционирования вышеперечисленных маршрутов требуется создание необходимой инфраструктуры: мест подъезда и стоянки туристических автобусов и частного автотранспорта, учреждений проката экипировки, специальных центров обучения тому или иному из видов активного отдыха, конюшен, кафе. В целях минимизации воздействия на окружающую среду, необходимо наладить систему сбора мусора, организовать установку биотуалетов.

Благоустроенные туристические маршруты способны привлечь не только жителей других районов и регионов, но и играть функцию по популяризации спорта и изучении истории родного края среди местного населения, что позволит поднять образовательный уровень и укрепить здоровье населения.

Реализация большинства из вышеперечисленных мероприятий будет финансироваться за счет частных инвесторов. В задачу администраций района и сельского поселения входит, в основном, административная, юридическая поддержка инвестиционных проектов, проведение маркетинговых мероприятий,  создание инженерной и транспортной инфраструктур – ремонт автодорог, подведение инженерных коммуникаций.

Земли, расположенные в подзоне туристско-рекреационной деятельности, являются землями особо охраняемых территорий (земли рекреационного назначения). Ограничения по их использованию изложены в разделе 5 «Зоны с особыми условиями использования территории».

Подзона лесов зеленой зоны формируется на базе существующих лесных массивов, расположенных в северной и северо-восточной части сельского поселения. Генеральным планом предусматривается, что лесами зеленой зоны города будут пользоваться также жители г.Новочебоксарск.

Проектируемая зеленая зона представляет собой целостную территорию, примыкающую к городской черте Мариинского Посада с замкнутыми границами и включающие в себя как леса зеленой зоны лесного фонда, так и территории, окружающие город – сельхозпредприятия с сельхозугодиями, лесами и населенными пунктами.

Границы зеленой зоны г. Мариинский Посад, а также ее лесопарковой части, проведены по границам хозяйств, по естественным границам рек и автодорог. Предлагаемые настоящим проектом границы носят предварительный характер, для их установления необходима разработка специального проекта.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды" зеленый фонд городских и сельских поселений представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах этих поселений.

Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

7.2. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение

7.2.1. Прогнозируемая численность населения

Как уже было отмечено, характерной особенностью демографической структуры сельского поселения является относительно стабильная и умеренно отрицательная динамика численности населения, как и по Мариинско-Посадскому району и в целом по Чувашской Республике.

На 1 января 2013 г. в сельском поселении насчитывалось 1800 чел. Учитывая выгодное в природно-географическом отношении расположение сельского поселения генеральным планом предусматривается возможность миграционного притока населения из других мест, в первую очередь, из городов Чебоксары и Новочебоксарск, тем более, что прогнозируемое развитие туристско-рекреационной инфраструктуры предполагает создание дополнительных рабочих мест.

Для разработки генерального плана прогнозируемая проектная численность населения Шоршелского сельского поселения принята 2280 чел.

Предложения по прогнозной численности населения распределению его по населенным пунктам приведено в таблице № 6.

Таблица № 6

Прогнозируемая численность населения

и распределение по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Числен-ность населения на 01.01.2013 | По схеме территор. планиро-вания | Принятая для генплана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собствен-ное население | + прирост - убыль | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Все поселение в том числе: | 1800 | 2295 | 1800 | + 480 | 2280 |
| с.Шоршелы | 881 | 1100 | 881 | +279 | 1160 |
| д. Анаткасы | 91 | 135 | 91 | + 99 | 190 |
| д. Большое Камаево | 260 | 315 | 260 | + 200 | 460 |
| д.Ельниково | 183 | 240 | 183 | - 23 | 160 |
| д.Кочино | 100 | 140 | 100 | + 20 | 120 |
| д. Малое Камаево | 285 | 365 | 285 | - 95 | 190 |

В сельском поселении наблюдается большая разница в обеспеченности населения жилым фондом. Имеются населенные пункты с малой обеспеченностью – д.Малое Камаево (21,4 кв.м/чел.), д.Ельниково (28,1 кв.м/чел.) и с большой обеспеченностью – д.Анаткасы (40,2 кв.м/чел.), д.Кочино (39,2 кв.м/чел.), д.Большое Камаево (37,6 кв.м/чел.). Часть жилых домов в населенных пунктах используется, в основном, в летнее время в качестве дач. В связи с этим есть реальная возможность с минимальными затратами для нового жилищного строительства создать условия для перераспределения населения внутри сельского поселения с целью более эффективного использования имеющегося жилого фонда и ограничения занятия сельскохозяйственных земель для дополнительного жилищного строительства.

Расчет объемов и вместимости объектов местного значения сельского поселения произведен на указанную численность населения.

7.2.2. Объекты жилищного строительства

На момент разработки генерального плана жилищный фонд в Шоршелском сельском поселении составил 56055 кв. м общей площади. Жилищная обеспеченность в среднем по поселению равна 31,1 кв.м общей площади на 1 человека, что несколько выше, чем в Мариинско-Посадском районе (28,8 кв.м) и в целом по Чувашской Республике (24,3 кв.м).

В составе генерального плана выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по сельскому поселению на перспективу (2020 год). В основу расчета положен установленный норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемый период 37,8 кв.м общей площади на одного человека.

Исходя из этих нормативов и перспективной численности населения 2280 человек в 2020 году жилой фонд в сельском поселении должен составить  86185 кв.м общей площади. Таким образом, недостаток жилого фонда в целом по сельскому поселению составляет 30130 кв.м.

Восполнение недостающего жилого фонда предусматривается осуществить двумя способами:

а) увеличение площади существующих домов путем их модернизации –     строительства пристроев и надстроев на имеющихся земельных участках;

б) строительство новых домов на землях, включаемых в границы населенных пунктов.

Для ориентировочных расчетов объем модернизации жилого фонда принят 10,0 тыс. кв.м, объем нового строительства – 20,15 тыс. кв.м.

Таблица № 7

Объёмы жилого фонда

в Шоршелском сельском поселении (кв.м)

|  | 2013 год | 2020 г. при жилищной обеспеченности 37,8 кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Общ. пл. | Числ. насел. | Жил. обесп. | Общ. пл. | в т.ч. | Числ. насел. |
|  |  |  |  |  | сохра-няе-мый | модер-низа-ция | новое стр-во |  |
| Все поселение в том числе: | 56055 | 1800 | 31,1 | 86185 | 56035 | 10000 | 20150 | 2280 |
| с.Шоршелы | 27471 | 881 | 31,2 | 43760 | 27470 | 4900 | 11390 | 1160 |
| д. Анаткасы | 3659 | 91 | 40,2 | 7417 | 3655 | 652 | 3110 | 190 |
| д. Большое Камаево | 9768 | 260 | 37,6 | 17158 | 9765 | 1743 | 5650 | 460 |
| д.Ельниково | 5150 | 183 | 28,1 | 6070 | 5150 | 920 | - | 160 |
| д.Кочино | 3916 | 100 | 39,2 | 4610 | 3910 | 700 | - | 120 |
| д. Малое Камаево | 6091 | 285 | 21,4 | 7170 | 6085 | 1085 | - | 190 |

Новый жилой фонд формируется в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками размером не менее 1500 кв.м.

Принимая установленный Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года ожидаемый показатель среднего размера семьи 3,2 чел., определяем, что для получения расчетного объема жилого фонда необходимо построить до 2020 года около 167 домов. Для размещения такого количества жилых домов потребуется территория не менее 25,0 га. С учетом дополнительной площади, необходимой для размещения предприятий и учреждений обслуживания, а также территорий общего пользования, площадь необходимой территории составит около 35,7 га, в т.ч. для с.Шоршелы – 20,2 га, для д.Анаткасы – 5,5 га, для д.Большое Камаево – 10,0 га.

Расчет потребности в территориях для нового жилищного строительства приведен в таблице № 8.

Таблица № 8.

Расчет потребности в территориях

для нового жилищного строительства

| Населенные пункты | Объем нового жил. стр-ва, тыс.кв.м | Кол-во семей (домов) | Потребная территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для жил. стр-ва | для общего пользова-ния | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Шоршелы | 11,4 | 94 | 14,0 | 6,2 | 20,2 |
| д. Анаткасы | 3,2 | 26 | 4,0 | 1,5 | 5,5 |
| д. Большое Камаево | 5,6 | 47 | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
| Всего: | 20,1 | 167 | 25,0 | 10,7 | 35,7 |

7.2.3. Учреждения и предприятия обслуживания

Перечень учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения принят исходя из полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, установленных Уставом Шоршелского сельского поселения, принятым на основе Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике».

Расчет вместимости учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения приведен в таблице № 9.

Таблица № 9

Расчет вместимости учреждений и предприятий обслуживания

местного значения сельского поселения *

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Норма на 1000 жит. | Требуется на 2280 жит. |
| --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазины продовольственных товаров | кв. метров торговой площади | 100 | 228 |
| Магазины непродовольственных товаров | кв. метров торговой площади | 200 | 456 |
| Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 91 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 9 |

Окончание таблицы № 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 7 |
| Прачечные самообслуживания, мини-прачечные | килограмм/смену | 20 | 46 |
| Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | килограмм/смену | 1,2 | 2,7 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 16 |
| Отделения почтовой связи | 1 объект на 0,5 – 6,0 тыс. жит. | 1 | 1 |
| Социальный жилищный фонд |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 6 – 7,5 5 – 6 | 13,7 – 17,1 11 – 14 |
| Клубы | 1 место | 258 | 560 |
| Музей |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола зала | 60 – 80 | 137 – 182 |
| Территория открытых спортивных сооружений | гектаров | 0,7 – 0,9 | 1,6 – 2,0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 2 |

* В данной таблице приведены только учреждения и предприятия обслуживания местного значения сельского поселения. Не указанные в таблице объекты обслуживания являются объектами регионального значения или местного значения муниципального района. Потребность в этих объектах и их размещение должны определяться документами территориального планирования соответствующего уровня.

Проектное размещение учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения основывается на принципе формирования межселенной общественно-деловой зоны в г.Мариинский Посад и в административном центре поселения – с.Шоршелы. В других населенных пунктах предусматривается формирование поселенческих общественно-деловых зон, дополняемых объектами повседневного обслуживания: магазины, аптечные пункты, приемные пункты предприятий бытового обслуживания и т.п. Размещение предприятий периодического пользования предусматривается в отдельных населенных пунктах с учетом обслуживания жителей прилегающих деревень, расположенных в пределах пешеходной доступности, по принципу кустовой системы расселения.

Таблица № 10

Размещение учреждений и предприятий обслуживания

местного значения сельского поселения

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Ед. изм. | Кол-во | Размещение (населенные пункты) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существую-щее | проектное (в дополн. к имеющимся) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торг. пл. | 684 | с.Шоршелы д.Анаткасы д.Бол.Камаево д.Ельниково д.Мал.Камаево | д.Кочино |
| Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 91 | с.Шоршелы | д.Анаткасы д.Бол.Камаево |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 9 |  | с.Шоршелы д.Бол.Камаево |
| Производственные предприятия бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 7 |  | с.Шоршелы |
| Прачечные самообслуживания, мини-прачечные | кг в смену | 46 |  | с.Шоршелы |
| Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | кг в смену | 2.7 |  | с.Шоршелы |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помыв. место | 16 |  | с.Шоршелы |
| Отделения почтовой связи | 1 объект | 1 | с.Шоршелы |  |
| Социальный жилищный фонд |  |  |  | с.Шоршелы |
| Сельские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 13,7-17,1 11-14 | с.Шоршелы |  |
| Библиотечные пункты |  |  |  | д.Бол.Камаево |
| Клубы | 1 место | 560 | с.Шоршелы д.Бол.Камаево д.Мал.Камаево |  |

Окончание  таблицы № 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Музей |  |  | с.Шоршелы |  |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола зала | 137-182 |  | с.Шоршелы |
| Территория открытых спортивных сооружений | гектаров | 1,6 – 2,0 | с.Шоршелы |  |
| Архив |  |  |  | с.Шоршелы |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | с.Шоршелы |  |
| Сквер, бульвар, другие озелененные территории |  |  | Все населенные пункты |
| Площадки для отдыха |  |  | Все населенные пункты |
| Пляж |  |  |  | с.Шоршелы |
| Учреждения отдыха и туризма |  |  |  | д.Анаткасы д.Ельниково д.Кочино |
| Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования) |  |  | г.Мариинский Посад |
| Бизнес-инкубатор |  |  | г.Мариинский Посад |

В результате оптимизации сети школ Мариинско-Посадского района определены 6 базовых школ: гимназия № 1 (г.Мариинский Посад), Перво-Чурашевская, Октябрьская, Сутчевская, Шоршелская и Эльбарусовская средние школы. В районе организованы три ресурсных центра: Октябрьский, Шоршелский и гимназия № 1, которые объединили вокруг себя средние, основные, начальные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования.

В 2011 году реконструировано здание Шоршелской средней общеобразовательной школы и детский сад «Колос».

Размещение планируемых объектов капитального строительства осуществляется в соответствующих территориальных зонах, предусматриваемых правилами землепользования и застройки с учетом устанавливаемых указанными правилами градостроительных регламентов.

7.2.4. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур

# Перечни мероприятий по строительству и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, должны быть установлены программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов Шоршелского сельского поселения в настоящее время осуществляется, в основном, из артезианских скважин и, частично, из родников. На момент разработки генерального плана водозаборные сооружения и водопровод имелись во всех населенных пунктах. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13,6 км.

Расчетные показатели водопотребления приведены в таблицах № 11 и        № 12.

# Таблица № 11

# Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

# на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением Районы застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 30 – 50 |

Таблица № 12

Расчет водопотребления

на хозяйственно-бытовые нужды

| Наименование населенных пунктов | Прогнозируемая численность населения, чел. | Принятая норма водо-потребления, л/сут. чел. | Водопотреб-ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Шоршелы | 1250 | 200 | 232000 |
| д. Анаткасы | 200 | 180 | 34200 |
| д. Большое Камаево | 350 | 180 | 82800 |
| д. Ельниково | 180 | 125 | 20000 |
| д. Кочино | 105 | 125 | 15000 |
| д. Малое Камаево | 195 | 125 | 23750 |
| Всего: | 2280 |  | 407750 |

Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. Для производственного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод.

Водоснабжение каждого населенного пункта решается локально. В зависимости от потребных расходов воды рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения:

а) для населенных пунктов с малыми расходами воды (д.КочиноКочино д.Ельниково, д.Малое Камаево) и количеством эксплуатационных скважин 1-2 состав сооружений следующий:

водозаборные скважины с погружными насосами;

– водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные открытые водоемы.

б) для населенных пунктов со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 2:

– водозаборные скважины с погружными насосами;

сборный подземный резервуар;

насосная станция II-го подъема;

водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

открытые пожарные гидранты.

Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

В сельских поселениях проектируются централизованные системы водоснабжения. Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых  и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не более 100 миллиметров;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды 
на пожаротушение – при длине линий не более 200 метров.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зон санитарной охраны разрабатывается специально. Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается 
на стадии подготовки проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Вокруг водопроводных сооружений, проектируемых на просадочных грунтах, следует устраивать водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружений. Ширина отмостки, метров, должна быть для:

емкостных сооружений в грунтовых условиях:

I типа по просадочности – 1,5;

II типа по просадочности – 2;

градирен и брызгальных бассейнов – 5;

водонапорных башен – 3.

Канализация.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализованными системами канализации.

В настоящее время централизованная система канализации имеется только в с.Шоршелы. Хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирных домов и общественных зданий отводятся в биологические очистные сооружения, расположенные северо-западнее села. Протяженность канализационных сетей составляет 3,5 км.

При проектировании канализации удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению, т.е. 407750 л/сут. или 407,8 куб.м/сут. Выбор системы водоотведения жилого района (раздельная, полураздельная или комбинированная) следует осуществлять в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации. Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует проектировать, как правило, по неполной раздельной схеме.

Для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Для таких зданий при расходе сточных вод до 1 куб.м в сутки допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

При отсутствии централизованной системы канализации 
по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора следует предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», размеры их санитарно-защитных зон – в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 миллиметров, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 
20 процентов общего расчетного расхода по коллектору.

Настоящим генеральным планом предусматривается канализование всех населенных пунктов по централизованной схеме с очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях, мощностью до 200 куб.м в сутки.

Территория канализационных очистных сооружений, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

Санитарная очистка.

Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических 
и ресурсосберегающих требований.

В проекте планировки территории следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению – санитарной очистке (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные и микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования, приведенными в таблице № 13.

Таблица № 13

Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190-225 300-450 | 900-1000 1100-1500 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | – | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. Они должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специальном полигоне, расположенном южнее города Мариинский Посад на территории Сутчевского сельского поселения.

Газоснабжение.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

В настоящее время все населенные пункты газифицированы. Протяженность газопроводов составляет 18,9 км. Газоснабжение осуществляется от магистрального газопровода Пермь – Нижний Новгород по газопроводу-отводу диаметром 200 мм через АГРС, расположенную около с.Шоршелы.

Настоящим генеральным планом приняты укрупненные показатели потребления газа – 125 куб.м в год на 1 человека при теплоте сгорания газа 34 МДж/кв.м (8000 ккал/кв.м) и при отсутствии горячего водоснабжения, что составляет на прогнозируемую численность населения 2280 чел. 285,0 тыс.куб.м в год. С учетом расхода газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. (без учета расходов на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий) в размере 5 процентов суммарного расхода теплоты на жилые здания общий расход газа составит 299,25 тыс.куб.м в год.

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, были обеспечены необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности.

Газорегуляторные пункты (ГРП) могут размещаться:

отдельно стоящими;

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Таблица № 14

Расстояния от отдельно-стоящих

газорегуляторных пунктов до зданий и сооружений

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно-стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно-стоящих ШРП по горизонтали, м, до |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно- стоящими. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещаются на отдельно- стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов сжиженного углеводородного газа (СУГ) следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Электроснабжение.

Электроснабжение Шоршелского сельского поселения, как и Мариинско-Посадского района в целом, осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанцию 110/10 кВ «Кабельная». Питание подстанции осуществляется по ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-3 (г.Новочебоксарск). Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется  на напряжении 10 кВ.

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования укрупненные показатели электропотребления принимаются по таблице № 15.

Таблица 15

Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотреб-ление, кВт(ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 50 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата) | 1350 | 4400 |

Для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ). До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны, размеры которых приведены в разделе 5.4. «Охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов» настоящего тома.

Транспортная инфраструктура.

В целях устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

В генеральном плане предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в рекреационной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Основной транспортной артерией Шоршелского сельского поселения является автомобильная дорога Атлашево – Камаево. Указанная дорога является каркасным элементом в структуре дорожной сети, к которым подвязываются остальные дороги.

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики в Чувашской Республике отражены в Республиканской целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года». Их решение должно обеспечить создание единого транспортного пространства. Выделены следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог республики:

сохранение существующей сети автомобильных дорог.

повышение технического уровня существующей сети автомобильных дорог, где главным является ликвидация участков, лишенных покрытия, замена мостов с недостаточными габаритами, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках федеральных и региональных автомобильных дорог с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта, строительство обходов населенных пунктов.

завершение формирования сети автомобильных дорог общего пользования, подлежащих передаче муниципальным образованиям, строительство новых хордовых и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам.

создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог.

Генеральным планом предусматривается модернизация сети автомобильных дорог местного значения с учетом обеспечения бесперебойной и безопасной связи всех населенных пунктов поселения между собой, с центром сельского поселения – с.Шоршелы, с региональной и федеральной дорожной сетью.

7.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

Для развития жилищно-гражданского строительства сельского поселения генеральным планом предусматривается включение дополнительных земельных участков в границы населенных пунктов:

с. Шоршелы, площадью 20,15 га;

д. Анаткасы, площадью 5,5 га;

д. Большое Камаево, площадью 10,0 га.

Кроме того, предусматривается включение в границы д.Анаткасы 5,0 га территории для размещения объектов, предназначенных для обслуживания туристов и отдыхающих в зоне отдыха «Шоршелская».

Включаемый в границы с.Шоршелы земельный участок находится юго-восточнее села и примыкает к населенному пункту. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; в настоящее время используется для сельскохозяйственного производства. Рельеф местности  ровный с небольшим уклоном в западном направлении, обеспечивающим организацию отвода поверхностных вод и канализование хозяйственно-бытовых стоков без перекачки.

Включаемый в границы д.Большое Камаево земельный участок находится северо-восточнее деревни и примыкает к населенному пункту. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; до настоящего времени здесь размещались сельскохозяйственные производственные здания – молочно-товарная ферма. Рельеф местности  ровный с небольшим уклоном в северо-западном направлении, обеспечивающим организацию отвода поверхностных вод и канализование хозяйственно-бытовых стоков без перекачки.

Включаемый в границы д.Анаткасы земельный участок находится южнее деревни у автомобильной дороги Атлашево – Камаево и примыкает к населенному пункту. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; в настоящее время используется для сельскохозяйственного производства. Рельеф местности  ровный с небольшим уклоном в северо-западном направлении, обеспечивающим организацию отвода поверхностных вод и канализование хозяйственно-бытовых стоков без перекачки.

РАЗДЕЛ 8. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия

8.1. Общие сведения

Возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Шоршелского сельского поселения может быть обусловлено как природными, так и техногенными факторами.

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения сельского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются и  осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются и осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций рассмотрены в разделе 4 настоящего тома.

8.2. Инженерная защита территории

При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями нормативных документов и «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов». Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Необходимость инженерной защиты в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории сельского поселения для застроенных территорий определяется в документации по планировке территории, проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.2.1. Защита территории от затопления

Уровенный режим воды р. Цивиль и ее притоков характеризуется четко выраженным высоким половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Весенний подъем уровня начинается в конце марта, начале апреля. Средняя дата половодья 1 апреля, ранние сроки опережают средние на 8-9 дней. Для реки характерно одновременное половодье. Во время прохождения весеннего паводка затапливаются пойменные территории. В период высокого половодья берега сильно разрушаются, поэтому необходимо провести специальные мероприятия по защите от затопления.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматриваются:

обвалование территорий со стороны водных объектов;

искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных 
и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий 
и низинных нарушенных земель;

сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используются естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

Затопление также возможно при гидродинамической аварии на водохранилищах. Такие территории должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Фактор затопления территорий сельского поселения накладывает ограничения на градостроительное освоение территории и должен в обязательном порядке учитываться при размещении объектов любого назначения на этих территориях.

8.2.2. Защита территории от подтопления

Мероприятия по защите от подтопления должна включать:

защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований 
и защиту застроенной территории в целом;

защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом сельского поселения, а также с документацией по планировке территории.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках предусматривается понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

8.2.3. Защита территории от оползневых процессов

Для Шоршелского сельского поселения, как и для Мариинско-Посадского района в целом, характерно распространение по склонам оврагов оползневых процессов, обусловленных в основном абразионной деятельностью волн и увлажнением и интенсивным подмывом склонов оврагов.

Фактически вся береговая полоса рек и ручъев находится под воздействием экзогенных геологических процессов. Для градостроительного освоения и деятельности опасность могут представлять, в первую очередь, активное развитие этих процессов на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

В Мариинско-Посадском районе встречается также такой вид оползневых деформаций, как осыпные процессы. Осыпные процессы наиболее активно проявляются на прогревающихся склонах оврагов и речных долин с наибольшей крутизной (30-35˚), преимущественно западной и южной экспозиций. На интенсивность процессов большое влияние оказывает также низкая залесенность склонов. В районе осыпным процессам подвержены склоны реки Цивиль. Опасность, в первую очередь, представляет развитие этих процессов в непосредственной близости от населенных пунктов, в случае, когда они могут вызвать обрушение домов. Указанные деформации развиваются в районе с. Шоршелы и д. Синьял-Ирх-Сирмы (Первочурашевское сельское поселение).

Для предотвращения опасности в рамках сельского поселения необходим дальнейший мониторинг, контроль и, при необходимости, проведение специальных мероприятий по укреплению склонов оврагов в населенных пунктах, а также других местах, непосредственно примыкающих к оврагам.

8.2.4. Защита почв от эрозии

Одной из важнейших задач сельского поселения является защита почв от эрозии – предотвращение смыва плодородного слоя почвы. Основными причинами развития овражно-балочной сети и водной эрозии в районе являются слаборасчлененный, но достаточно изрезанный характер рельефа, близость базиса эрозии – р.Волги, слабая противоэрозионная устойчивость почв, отсутствие надлежащей борьбы с водной эрозией. В результате проявления эрозионных процессов происходит уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий и снижение почвенного плодородия.

По степени развития эрозионных процессов территория рассматриваемого района относится к Присурско-Приволжскому району сильного смыва и размыва почв.

В настоящее время для предотвращения роста оврагов используются три вида мероприятий:

агротехнические;

гидротехнические;

лесомелиоративные.

Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат и доступно хозяйствам. Указанные мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие.

Гидротехнические мероприятия заключаются в создании на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек ряда гидротехнических сооружений.

# 8.2.5. Инженерная подготовка территории в зоне отдыха «Шоршелская»

В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными решениями, в целях создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения учреждений и зон отдыха намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

организация и очистка поверхностного стока;

регулирование русел и стока водотоков;

благоустройство оврагов.

Организация и очистка поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод.

В зависимости от функционального использования территории организация поверхностного стока решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети.

На площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений  намечается устройство закрытой ливневой канализации в увязке с вертикальной планировкой.

На площадках кратковременного отдыха организация поверхностного стока осуществляется путем устройства открытой дренажно-ливневой сети (кюветы, канавы, бетонные лотки).

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском в водоем необходимо устройство очистных сооружений дождевой канализации.

Регулирование русел и стока водотоков.

В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водоемов необходимо выполнить следующие мероприятия в зонах отдыха:

регулирование стока малых водотоков водосливными плотинами, оборудованными водовыпусками, в соответствии со «Схемой противоэрозионных мероприятий», разработанной институтом «Чувашгипроводхоз»;

расчистка русла и береговой полосы, на отдельных участках – дноуглубление.

благоустройство береговой полосы;

реконструкция плотин.

Благоустройство оврагов.

Проектом намечается благоустройство оврагов, расположенных в зонах рекреации, с проведением следующих мероприятий:

укрепление оголенных склонов оврагов одерновкой;

организация поверхностного стока на прилегающих территориях, перехват дождевых и талых вод и организованный отвод их, минуя овраги, или сброс в овраги с устройством водосбросных сооружений;

устройство бетонных лотков по тальвегу отдельных оврагов во избежание дальнейшего его углубления и обрушения откосов.

Организация пляжа.

У с.Шоршелы настоящим генеральным планом предусматривается организация на берегу р.Цивиль пляжа. Для этой цели необходимо выполнить отсыпку пляжной полосы песком с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015 %. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия толщиной до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Уклон дна от 0,07 % до 0,12 %. Глубина водоема в месте купания должна быть: для детей и подростков 0,7-1,3 м; для общего купания до 1,5 м.

8.3. Противопожарные мероприятия

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. В результате пожаров населенные пункты могут быть охвачены сильным задымлением, что может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижения формирований МЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь. Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач.

Большую роль в борьбе с пожарами играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение. Такими мероприятиями являются опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.

На случай лесных пожаров необходимо:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров.

С целью защиты д.Кочино, прилегающей к лесному массиву, от пожаров в случае возгорания лесов предусматривается создание противопожарного разрыва от лесов до границ населенного пункта в размере не менее 50 метров.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

Пожарное депо, обслуживающее сельское поселение, располагается в с.Шоршелы на расстоянии, обеспечивающем прибытие первого подразделения к месту вызова за время, не превышающее 20 минут.

РАЗДЕЛ 9. Охрана окружающей среды

9.1. Общие требования

В соответствии с  Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами. Одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице 16.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением особо оговоренных объектов;

в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного характера;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 
1,5 метра и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

в охранных зонах магистральных трубопроводов.

Таблица № 16

Предельные значения допустимых уровней

воздействия на среду и человека*

| Зона | Максималь-ный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электро-магнитного излуче-ния от радиотехни-ческих объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны усадебная застройка многоэтажная застройка ночное время суток (23.00 – 7.00) | 55 55 45 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищен-ные на локальных очистных сооружениях Выпуск в общий коллектор с последующей очисткой на канализационных очистных сооружениях |

Окончание таблицы № 16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |
| Производствен-ные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищен-ные стоки на локаль-ных очистных соору-жениях с самосто-ятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищен-ные на локальных очистных сооруже-нияхс возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищен-ные на локальных очистных сооруже-ниях с самостоя-тельным или централизованным выпуском |
| Зоны сельско-хозяйственного использования | 70 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |

* Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям,

расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

9.2. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения 
и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения. Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В замкнутых водоемах, расположенных на территории населенных пунктов, глубина воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 метра, а в прибрежной зоне, при условии периодического удаления водной растительности, не менее 1 метра.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам водных объектов приведены в разделе 5 «Зоны с особыми условиями использования территорий».

9.3. Охрана атмосферного воздуха

При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и др.), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих 
и планируемых объектов, ПДК или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают предельно допустимые концентрации и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов 
в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов».

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики электроэнергии, природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

использование нетрадиционных источников энергии;

ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Запрещается также проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

Перечень объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, а также предлагаемые мероприятия по устранению их отрицательного влияния приведены в разделе 6 настоящего тома.

9.4. Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест разделяются на следующие категории по уровню загрязнения:

чистая;

допустимая;

умеренно опасная;

опасная;

чрезвычайно опасная.

Почвы на территориях жилой застройки относятся к категории «чистых» при соблюдении следующих требований:

по санитарно-токсикологическим показателям – в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

по санитарно-бактериологическим показателям – отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов – не выше 10 клеток/г почвы;

по санитарно-паразитологическим показателям – отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

по санитарно-энтомологическим показателям – отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;

по санитарно-химическим показателям – санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в таблице № 17.

Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 миллизиверт, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору. При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

от 0,01 до 0,3 миллизиверта в год – необходимо проведение исследования источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

более 0,3 миллизиверта в год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы 
и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Таблица № 17

Рекомендации по использованию почв

в зависимости от загрязнения

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | использование без ограничений |
| Допустимая | использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Росптребнадзора |
| Чрезвычайно опасная | вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Роспотребнадзора |

9.5. Защита от шума

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы) и автомобильных дорог;

дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон);

укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

формирование системы зеленых насаждений;

использование шумозащитных экранов вдоль высокоскоростной магистрали ВСМ-2 в районе д.Ельниково и д.Кочино в виде естественных элементов рельефа местности или искусственных сооружений. Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от магистралей с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дорог и транспортных средств;

расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилой застройки. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц с учетом звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

РАЗДЕЛ 10. Технико-экономические показатели генерального плана

10.1. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 18

|  | Наименование показателей | Единица измере-ния | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющие | Проектные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. НАСЕЛЕНИЕ |
| 1.1 | Общая численность населения | чел. | 1800 | 2280 |
| 1.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,46 | 0,58 |
|  | 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 2.1 | Общий объем жил. фонда | кв.м | 56055 | 86185 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | многоквартирные жилые дома | кв.м | 13988 | 13988 |
| 2.1.2 | индивидуальные жилые дома с участками | кв.м | 42067 | 72197 |
| 2.2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | кв.м чел. | 31,1 | 37,8 |
| 2.2 | Удельный вес жилой площади, оборудованной: | % от общ. пл. |  |  |
| 2.2.1 | - водопроводом | % |  | 100 |
| 2.2.2 | - канализацией | % |  | 100 |
| 2.2.3 | - газоснабжением | % |  | 100 |
| 2.2.4 | - электроснабжением | % |  | 100 |
| 3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| 3.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торг.пл |  | 684 |
| 3.2 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место |  | 91 |
| 3.3 | Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания населения) | 1 раб. место |  | 9 |

Продолжение таблицы № 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Предприятия бытового обслуживания (производственные предприятия централизованного выполнения заказов) | 1 раб. место |  | 7 |
| 3.5 | Прачечные | кг в смену |  | 46 |
| 3.6 | Химчистки | кг в смену |  | 2,7 |
| 3.7 | Бани | место |  | 16 |
| 3.8 | Отделения почтовой связи | объект |  | 1 |
| 3.9 | Сельская библиотека | тыс. ед. хран. |  | 13,7- 17,1 11 - 14 |
| 3.10 | Клуб | 1 место |  | 560 |
| 3.11 | Музей |  |  | 1 |
| 3.12 | Физкультурно-спортивные залы общего пользования | кв.м пл. пола зала |  | 137 – 182 |
| 3.13 | Открытые плоскостные сооружения | га |  | 1,6 – 2,0 |
| 3.14 | Пожарное депо | к-во автомоб. |  | 2 |
|  | 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. л. в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | - на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | 407,8 |
| 4.1.2 | - на производственные нужды |  |  |  |
| 5.1 | Водоотведение |  |  |  |
|  | - всего | т.куб. м в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.1 | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | 0,41 |

Окончание  таблицы № 18

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | - производственные сточные воды |  |  |  |
| 5.2 | Суммарная производительность очистных сооружений хозбытовых стоков | т.куб. м в сутки |  |  |

10.2. Баланс территории

Таблица № 19

|  | Элементы территории | Сложившиеся границы (существующее положение) | Планируемые границы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территории в границах поселения, всего (га) | 3932,53 | 3932,53 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1 | земли населенных пунктов | 305,37 | 305,37 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1 | жилая зона: | 249,52 | 249,52 |
|  | многоэтажной застройки | - | - |
|  | среднеэтажной застройки | 1,34 | 1,34 |
|  | малоэтажной застройки | 1,06 | 1,06 |
|  | индивидуальной застройки | 244,55 | 244,55 |
|  | образовательных учреждений | 2,57 | 2,57 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 3,92 | 3,92 |
| 1.3 | Производственная зона | 2,0 | 2,0 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 2,63 | 2,63 |
| 1.5 | Зона особо охраняемых территорий | - | - |
| 1.6 | Территории общего пользования (площади, улицы, проезды) | 29,94 | 29,94 |

Окончание таблицы № 19

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Зона зеленых насаждений специального назначения | 17,36 | 17,36 |
| 1.8 | Резервные территории | - | 36,5 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, связи и т.п. | 7,12 | 9,34 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного использования: |  |  |
|  | из них: |  |  |
| 3.1 | зона сельскохозяйственных предприятий | 28,68 | 20,58 |
| 3.2 | зона садоводства, огородничества и дачного хозяйств |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий |  |  |
|  | из них: |  |  |
| 4.1 | земли особо охраняемых природных территорий | - | - |
| 4.2 | земли объектов историко-культурного назначения |  | 3,00 |
| 5 | Земли специального назначения: |  |  |
|  | из них: |  |  |
| 5.1 | зона размещения кладбищ | 2,82 | 2,82 |
| 5.2 | зона размещения скотомогильников | 0,02 | 0,02 |
| 5.3 | размещения полигонов твердых бытовых отходов | - | - |

РАЗДЕЛ 11. Заключительные положения

11.1. Порядок согласования проекта генерального плана

Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой местной администрации поселения.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе местной администрации поселения с предложениями о внесении изменений в генеральный план.

Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана.

Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с Шоршелским сельским поселением, подготовившим проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Согласование проекта генерального плана с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, органами местного самоуправления муниципального района осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. В случае непоступления в установленный срок главе поселения  заключений на проект генерального плана от указанных органов данный проект считается согласованным с такими органами.

Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, глава местной администрации поселения, в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимают решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной администрации поселения:

документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;

материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава местной администрации поселения вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана в представительный орган местного самоуправления поселения или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

11.2. Порядок утверждения проекта генерального плана

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в такой план, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения.

Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения в представительный орган местного самоуправления поселения. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации поселения на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.