| ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ ÇĚРПӲ РАЙОНӖ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ПАТĂРЬЕЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 2014ç.Çĕртме уйăхĕн 06-мĕшĕ. №56 Патӑрьел ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «06» июня 2014г.№56 село Богатырево |

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Богатыревского

сельского поселения Цивильского района

Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

администрация Богатыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Богатыревского сельского поселения (приложения 1, 2, 3, 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней со дня его официального опубликования в издании «Вестник Богатыревского сельского поселения» и подлежит размещению на официальном сайте Богатыревского сельского поселения Цивильского района.

Глава администрации Богатыревского

сельского поселения								   С.В.Архипов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Богатыревского сельского поселения

от 06 июня 2014года №56

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Богатыревского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении, постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Богатыревское сельское поселение расположено в западной части Цивильского района Чувашской Республики. В состав Богатыревского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2014г.):

|  | Наименование населенного пункта | Число хозяйств | Зарегистрировано по месту жительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Актай | 35 | 64 |
| 2 | Богатырево | 183 | 420 |
| 3 | Большие Тиуши | 52 | 109 |
| 4 | Верхние Хыркасы | 117 | 170 |
| 5 | Верхняя Шорсирма | 49 | 65 |
| 6 | Малые Тиуши | 60 | 133 |
| 7 | Нижние Хыркасы | 26 | 22 |
| 8 | Нижняя Шорсирма | 85 | 159 |
| 9 | Сюлескеры | 98 | 133 |
| 10 | Топтул | 45 | 40 |
| 11 | Унгасемы | 128 | 181 |
| 12 | Хорнзор | 66 | 117 |
| 13 | Чиршкасы | 53 | 87 |
| 14 | Шинары | 18 | 6 |
|  | Всего | 1015 | 1705 |

В состав Богатыревского сельского поселения входят 14 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с.Богатырево, дд.Хорнзор, Актай, Верхняя Шорсирма, Нижняя Шорсирма, Унгасемы, Верхние Хыркасы, Нижние Хыркасы, Сюлескеры, Большие Тиуши, Малые Тиуши, Чиршкасы.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение с. Богатырево и д.Хорнзор осуществляется из  артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения с. Богатырево- 4,3 км, Хорнзор – 2,0км , год постройки – 1968год. Фактически поднято воды за 2013г. –  21000  м3.

Водоснабжение д.Верхние Хыркасы и д.Нижние Хыркасы осуществляется из артезианской скважины д.Верхние Хыркасы. Протяжённость сетей водоснабжения д.Верхние Хыркасы и д.Нижние Хыркасы – 4,3км, год постройки – 1963 год. Фактически поднято воды за 2013г. –      19020      м3.

Водоснабжение д.Сюлескеры осуществляется из одной артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения д.Сюлескеры – 1,8 км, год постройки – 1986 год. Фактически поднято воды за 2013г. –     14000       м3.

Водоснабжение д.Актай осуществляется из одной артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения д.Актай – 0,5 км, год постройки – 1987 год. Фактически поднято воды за 2013г. –   9000         м3.

Водоснабжение д.Малые Тиуши осуществляется из одной артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения д.Малые Тиуши– 1,5 км, год постройки – 1991 год. Фактически поднято воды за 2013г. –     5000       м3.

Водоснабжение д.Большие Тиуши осуществляется из одной артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения д.Большие Тиуши – 3,5 км, год постройки – 1983 год. Фактически поднято воды за 2013г. –   12000         м3.

Водоснабжение д.Чиршкасы осуществляется из одной артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения д.Чиршкасы – 1,5 км, год постройки – 1967 год. Фактически поднято воды за 2013г. –     10000       м3.

Водоснабжение д.Верхняя Шорсирма осуществляется из одной артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения д.Верхняя Шорсирма– 0,9 км, год постройки – 1990 год. Фактически поднято воды за 2013г. –    8000        м3.

Водоснабжение д. д.Унгасемы осуществляется из одной артезианской скважины. Протяжённость сетей водоснабжения д.Унгасемы – 3,8 км, год постройки – 1975 год. Фактически поднято воды за 2013г. –  8000          м3.

В настоящее время обслуживающая организация не определена.

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2014г., объектов ВКХ-85,67%. Согласно ответу на запрос №826 от 30.04.2013г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Богатырево, водонапорная башня находится примерно в 355 м по направлению на юго-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, с.Богатырево, ул.Восточная, д.3 | арт. скважина, водонапорная башня | 1968 | 0,16 | 68 | 30 |
| 2 | д. Актай, водонапорная башня находится примерно в 964 м по направлению на юго-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, с.Богатырево, ул.Восточная, д.3 | арт. скважина, водонапорная башня | 1984 | 0,16 | 87 | 30 |
| 3 | д. Верхние Хыркасы | арт. скважина, водонапорная башня | 1961 | 0,16 | 45 | 30 |
|  | д.Сюлескеры | арт. скважина, водонапорная башня |  | 0,16 | 45 | 30 |
|  | д.Малые Тиуши, водонапорная башня находится примерно в 385 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Малые Тиуши, ул.Новая, д.1 | арт. скважина, водонапорная башня | 1991 | 0,16 | 81 | 30 |
|  | д.Большие Тиуши, водонапорная башня находится примерно в 583 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Большие Тиуши, ул. Николаев, д.5 | арт. скважина, водонапорная башня | 1990 | 0,16 | 81 | 30 |
|  | д.Чиршкасы | арт. скважина, водонапорная башня | 1967 | 0,16 | 103 | 30 |
|  | д.Верхняя Шорсирма, водонапорная башня находится примерно в 815 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, сд.Верхняя Шорсимра, ул.Первомайская, д.53 | арт. скважина, водонапорная башня | 1990 | 0,16 | 89 | 30 |
|  | д.Нижняя Шорсирма, водонапорная башня находится примерно в 703 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Нижняя Шорсирма, ул.Солнечная. д.22 | арт. скважина, водонапорная башня | 1986 | 0,16 | 83 | 30 |
|  | д.Унгасемы | арт. скважина, водонапорная башня | 1990 | 0,16 | 90 | 30 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Богатыревского сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | Мощность двигателя, кВт |  |
| 1 | с.Богатырево, водонапорная башня находится примерно в 355 м по направлению на юго-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, с.Богатырево, ул.Восточная, д.3 | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
| 2 | д. Актай, водонапорная башня находится примерно в 964 м по направлению на юго-восток от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, с.Богатырево, ул.Восточная, д.3 | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
| 3 | д. Верхние Хыркасы | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Сюлескеры | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Малые Тиуши, водонапорная башня находится примерно в 385 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Малые Тиуши, ул.Новая, д.1 | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Большие Тиуши, водонапорная башня находится примерно в 583 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Большие Тиуши, ул. Николаев, д.5 | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Чиршкасы | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Верхняя Шорсирма, водонапорная башня находится примерно в 815 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, сд.Верхняя Шорсимра, ул.Первомайская, д.53 | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Нижняя Шорсирма, водонапорная башня находится примерно в 703 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Нижняя Шорсирма, ул.Солнечная. д.22 | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Унгасемы | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |
|  | д.Хорнзор | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | - |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30 м. Согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Существующие водопроводные сети проложены из ПЭ трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью 21,0 тыс.км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Богатыревского сельского поселения.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

3. Водопроводная сеть Богатыревского сельского поселения проложена в 80-годах,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

4. Отсутствие  в дд.Топтул, Шинары источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие населенного пункта в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Богатыревскому сельскому поселению на 2014г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Богатырево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 420 | 50/25 | 21,0 | 7,66 | 27,1 | 4,1 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 4,2 | 1,53 | 5,42 | 0,82 |
|  | Полив | чел | 420 | 50 | 3,4 | 0,4 | 3,74 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 28,6 | 9,59 | 36,26 | 4,92 |
| д. Хорнзор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2014г | Хоз-питьевые нужды | чел | 117 | 50/25 | 5,85 | 2,13 | 7,6 | 1,52 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,17 | 0,43 | 1,52 | 0,30 |
|  | Полив | чел | 117 | 50 | 0,95 | 0,12 | 1,05 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 7,97 | 2,68 | 10,17 | 1,82 |
| д.Верхние Хыркасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 170 | 50/25 | 8,5 | 3,1 | 9,35 | 1,87 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,7 | 0,62 | 1,87 | 0,37 |
|  | Полив | чел | 170 | 50 | 1,39 | 0,17 | 1,53 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 11,59 | 3,89 | 12,75 | 2,24 |
| д.Нижние Хыркасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 50/25 | 1,1 | 0,4 | 1,21 | 0,27 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,5 | 0,08 | 0,24 | 0,05 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 1,8 | 0,22 | 1,98 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 8,4 | 0,70 | 3,43 | 0,32 |
| д.Актай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 50/25 | 3,2 | 1,16 | 3,52 | 0,79 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,64 | 0,23 | 0,7 | 0,16 |
|  | Полив | чел | 64 | 50 | 0,53 | 0,06 | 0,58 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,37 | 1,45 | 4,8 | 0,95 |
| д.Малые Тиуши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 133 | 50/25 | 6,65 | 2,42 | 7,32 | 0,24 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,33 | 0,48 | 1,46 | 0,05- |
|  | Полив | чел | 133 | 50 | 1,09 | 0,13 | 1,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 9,07 | 3,03 | 9,98 | 0,29 |
| д.Большие Тиуши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 109 | 50/25 | 5,45 | 1,98 | 6,0 | 1,35 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,09 | 0,39 | 1,2 | 0,27 |
|  | Полив | чел | 109 | 50 | 0,89 | 0,11 | 0,98 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 7,43 | 2,48 | 8,18 | 1,62 |
| д.Чиршкасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 87 | 50/25 | 4,35 | 1,58 | 5,45 | 1,23 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,87 | 0,32 | 1,09 | 0,25 |
|  | Полив | чел | 87 | 50 | 0,71 | 0,09 | 0,78 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,93 | 1,99 | 7,32 | 1,48 |
| д.Верхняя Шорсирма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 65 | 50/25 | 3,25 | 1,18 | 3,58 | 0,81 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,65 | 0,24 | 0,72 | 0,16 |
|  | Полив | чел | 65 | 50 | 0,53 | 0,64 | 0,58 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,43 | 2,06 | 4,88 | 0,97 |
| д.Нижняя Шосирма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 159 | 50/25 | 7,95 | 2,9 | 8,75 | 0,175 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,59 | 0,58 | 1,75 | 0,35 |
|  | Полив | чел | 159 | 50 | 1,3 | 0,16 | 1,43 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 10,84 | 3,64 | 11,93 | 0,53 |
| д.Унгасемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 181 | 50/25 | 9,5 | 3,46 | 10,45 | 1,82 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,9 | 0,69 | 2,09 | 0,36 |
|  | Полив | чел | 181 | 50 | 1,48 | 0,18 | 1,63 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 12,88 | 4,33 | 14,17 | 2,18 |
| д.Сюлескеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 133 | 50/25 | 6,65 | 2,42 | 7,32 | 0,24 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,33 | 0,48 | 1,46 | 0,05- |
|  | Полив | чел | 133 | 50 | 1,09 | 0,13 | 1,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 9,07 | 3,03 | 9,98 | 0,29 |
|  | ВСЕГО |  | 1660 | 50 | 120,58 | 38,87 | 133,85 | 17,61 |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Богатыревского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Богатыревского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Актай | 35 | 64 | 3 | 67 | 2 | 69 |
| 2 | Богатырево | 183 | 420 | 5 | 425 | 3 | 428 |
| 3 | Большие Тиуши | 52 | 109 | 1 | 110 | 1 | 111 |
| 4 | Верхние Хыркасы | 117 | 170 | 2 | 172 | 1 | 173 |
| 5 | Верхняя Шорсирма | 49 | 65 | 1 | 66 | - | 65 |
| 6 | Малые Тиуши | 60 | 133 | 2 | 135 | 2 | 137 |
| 7 | Нижние Хыркасы | 26 | 22 | 1 | 23 | - | 23 |
| 8 | Нижняя Шорсирма | 85 | 159 | 3 | 162 | 2 | 164 |
| 9 | Сюлескеры | 98 | 133 | 2 | 135 | - | 134 |
| 10 | Топтул | 45 | 40 | 1 | 41 | - | 41 |
| 11 | Унгасемы | 128 | 181 | 4 | 185 | 2 | 187 |
| 12 | Хорнзор | 66 | 117 | 2 | 119 | 1 | 120 |
| 13 | Чиршкасы | 53 | 87 | 2 | 89 | 1 | 90 |
| 14 | Шинары | 18 | 6 | - | 6 | - | 6 |
|  | Итого |  | 1706 | 29 | 1735 | 15 | 1748 |

В перспективе развития Богатыревского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Богатыревского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по Богатыревскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1733 | 50/50 | 86,65 | 31,62 | 112,645 | 5,63 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 17,33 | 6,32 | 22,53 | 1,13 |
|  | Полив | чел | 1733 | 50 | 86,65 | 10,39 | 95,32 | - |
|  | Итого: | чел | 874 | - | 190,63 | 48,03 | 230,49 | 6,76 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1748 | 160/160 | 87,4 | 31,9 | 113,62 | 5,68 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 17,48 | 6,38 | 22,72 | 1,14 |
|  | Полив | чел | 1748 | 50 | 87,4 | 10,49 | 96,14 | - |
|  | Итого: | чел | 854 | - | 192,28 | 48,77 | 232,48 | 6,82 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Богатыревского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектом предусмотрено создание тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63мм, а также строительство водонапорной башни.

Пожаротушение населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2013 г. по 2033 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023 г.:

1. Пробурить две артезианские скважины в с.Богатырево, которые будут работать  в  режиме одна  – рабочая, вторая – резервная

2. В с.Богатырево для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м);

3. От проектируемой водонапорной башни в с.Богатырево необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63мм;

4. Пробурить вторую артезианскую скважину в д. Верхние Хыркасы.

5. В д.Верхние Хыркасы для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м);

6. От проектируемой водонапорной башни в с.Богатырево по улицам Северная, Южная, Центральная необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63мм;

На второй этап 2023-2033 гг.:

1. Пробурить одну артезианскую скважину в д.Топтул и д.Шинары.

2. От водонапорной башни д. Топтул по улицам Гагарина, Афанасьева и в д.Шинары по ул.Солнечная, необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63мм;

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Богатырево |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 2 | 2913,772 |  | 2913,772 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63 | км | 3,0 | — | 21 415,18 | 21 415,18 |
|  | Итого: |  |  | 2913,772 | 21415,18 | 24328,95 |
| 2. | д.Верхние Хыркасы |
| 2.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 1 456,886 | — | 1 456,886 |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 4,3 | 8 549,16 | — | 8 549,16 |
|  | Итого: |  |  | 10 006,046 | — | 10 006,046 |
| 3. | д.Топтул |
| 3.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 2 | - | 1 456,886 | 1 456,886 |
| 3.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1,8 | - | 8 549,16 | 8 549,16 |
|  | Итого: |  |  |  | 11 462,932 | 11 462,932 |
|  | д.Шинары |
| 3.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 2 | - | 1 456,886 | 1 456,886 |
| 3.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1,8 | - | 8 549,16 | 8 549,16 |
|  | Итого: |  |  |  | 10006,046 | 10006,046 |
|  | ИТОГО |  |  | 12919,818 | 42884,158 | 55803,976 |

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Богатыревского сельского поселения сети канализации имеют с. Богатырево. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части с. Богатырево самотёком поступают в недействующие очистные сооружения, далее в биологические пруды с естественной аэрацией (2шт).

Сети водоотведения с.Богатырево выполнены из керамических труб. Общая протяжённость сетей составляет 1,67 км.

Жилые дома окраины с. Богатырево оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Богатыревского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию водоочистных сооружений в с.Богатырево.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Богатыревского сельского поселения приведены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 8

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 300 | 160 | 48,0 | 17,52 | 62,4 | 10,1 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 54,0 | - | 25,9 | 9,46 | 33,7 | 5,45 | 1,2,3 |
|  | Итого: | чел | 300 | - | 73,9 | 26,98 | 96,1 | 15,55 |  |

2.3 Прогноз объема сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Богатыревского сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Таблица перспективного водоотведения на 2023-2033г. |
| --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с. Богатырево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 302 | 160 | 48,32 | 17,64 | 62,82 | 10,21 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 191 | 25 | 4,78 | 1,74 | 6,21 | 0,1 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 6,37 | 2,32 | 8,28 | 1,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 493 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 59,47 | 21,7 | 77,31 | 11,55 |  |
| II- этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 488 | 160 | 78,08 | 28,5 | 101,5 | 15,39 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 9,37 | 0,6 | 12,18 | 1,84 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 488 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 87,45 | 29,1 | 113,68 | 17,23 |  |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КОС с. Богатырево;

2. В с.Богатырево планируется перекладка износившихся самотечных канализационных сетей;

2.5. Оценка потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 10.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | с. Богатырево |
| 1.1 | Очистные сооружения | шт. | 1 | 32 000,0 | — | 32 000,0 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 1,7 | — | 14 321,690 | 14 321,690 |
|  | Итого: |  |  | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.

- Строительство КОС с. Богатырево

- В с. Богатырево планируется прокладка  сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

Второй этап 2023-2033г.

- В с.Богатырево самотечных коллекторов Ø225мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.

- в с.Богатырево планируется прокладка  сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Богатырево |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2913,772 | 21415,18 | 24328,95 |
|  | водоотведение | 32 000,0 | — | 32 000,0 |
|  | Итого: |  |  |  |
| 2 | д. Верхние Хыркасы |  |  |  |
|  | водоснабжение | 10 006,046 | — | 10 006,046 |
|  | Итого: | 10 006,046 | 0,000 | 10 006,046 |
| 3 | д.Топтул |  |  |  |
|  | водоснабжение | - | 11 462,932 | 11 462,932 |
|  | Итого: | - | 11 462,932 | 11 462,932 |
|  | д.Шинары | - | 10006,046 | 10006,046 |
|  | Итого: | - | 10006,046 | 10006,046 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 12919,818 | 42884,158 | 55803,976 |
|  | водоотведение | 32 000,0 | — | 32 000,0 |
|  | ВСЕГО: | 44919,818 | 42884,158 | 87803,976 |