| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ÇĔРПУ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЙĔКĔРВАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 2021ç. нарăс уйăхĕн 18-мĕшĕ 12 № Йĕкĕрвар ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИГОРВАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 февраля 2021г. №12 село Игорвары |

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Игорварского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 82 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

администрация Игорварского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Игорварского сельского поселения (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Игорварского сельского поселения №69 от 25.06.2014 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Игорварского сельского поселения».

Глава администрации Игорварского

сельского поселения					                           В.А.Федоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Игорварского сельского поселения

от   18.02.2021 № 12

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Игорварского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Игорварское  сельское поселение Цивильского района расположено в восточной части Цивильского района Чувашской Республики. В состав Игорварского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01.01.2021г.):

с. Игорвары (284 чел.)

д. Кисербоси (42 чел.)

д. Кукары (17 чел.)

д. Малиновка  (29 чел.)

д. Мунсют (306 чел.)

д. Первые Вурманкасы (110 чел.)

д. Словаши (101 чел.)

д. Сятры (39 чел.)

Итого общая численность населения на 01.01.2021г. составляет 928 человек.

В состав Игорварского сельского поселения входят 8 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с.Игорвары, д. Кисербоси, д.Кукары, д.Мунсют, д.Первые Вурманкасы, д.Словаши, д.Сятры. Водоснабжение д. Малиновка обеспечивается от индивидуального шахтного колодца.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение с.Игорвары осуществляется из двух артезианских скважин.

Фактически поднято воды за 2020г. – 13,5 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с. Игорвары –  3200 м.

- ул. Просвещения – 920 м, год постройки - 1984

- ул. Ленинградская   -1310 м,  год постройки - 1984

- ул.Молодежная      -   80  м, год постройки – 1984

- ул.Садовая -        890  м, год постройки - 1988

Водоснабжение д.Мунсют осуществляется из трех артезианских скважин. Фактически поднято воды за 2020г. – 11,6 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д.Мунсют –3800 м.

- ул. Гагарина – 990 м, год постройки - 1993

- ул. Молодежная  -590 м,  год постройки-1993

- ул.Ухсая      -    370 м, год постройки –1994

- ул.Пугачева -    380   м, год постройки-1994

- ул. Шевченко -    990  м, год постройки-1994

- ул.Николаева-100 м, год постройки-1994

- ул.К.Иванова - 120 м, год постройки-1994

- ул.Ашмарина – 260 м, год постройки-1994

Водоснабжение д. Кисербоси осуществляется из одной артезианской скважины. Фактически поднято воды за 2020г. – 2,5 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д.Кисербоси – 2200 м.

- ул. Победы –  1500 м, год постройки - 1980

- ул. Энгельса  - 250 м,  год постройки- 1980

- ул.Мичурина     - 400    м, год постройки – 1980

- пер. Пушкина -       50   м, год постройки-1980

Водоснабжение д. Кукары осуществляется из одной артезианской скважины. Фактически поднято воды за 2020г. – 1,3 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д.Кукары – 1500 м.

- ул. М.Горького – 1200 м, год постройки - 1992

- ул. Овражная  -  300 м,  год постройки- 1992

Водоснабжение д. Словаши осуществляется из одной артезианской скважины. Фактически поднято воды за 2020г. – 2,3 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д.Словаши –2700 м.

- ул. Мичм. Павлова – 400 м, год постройки - 1986

- ул. Сеспеля – 2300 м,  год постройки-1986

Водоснабжение д. Сятры осуществляется из одной артезианской скважины. Фактически поднято воды за 2020г. – 2,1 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д.Сятры – 1000 м.

- ул. Социалистическая – 600 м, год постройки -1995

- ул. Ленина – 400 м,  год постройки-1995

Водоснабжение д. Первые Вурманкасы осуществляется из одной артезианской скважины. Фактически поднято воды за 2020г. – 4,7 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д.Первые Вурманкасы – 2700 м.

- ул. Маяковского –1400 м, год постройки - 1993

- ул. Свердлова – 1300 м,  год постройки-1993

В настоящее время водопроводные сети и артскважины обслуживает  администрация Игорварского сельского поселения Цивильского района.

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2020г., объектов ВКХ-100%.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местополож. | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Игорвары, прим. в 50 м по направл. на запад от дома №2 по ул. Молодежная | арт. скважина, водонапорная башня | 1984 | 35 м3/сут. | 110,0 | 30 |
| 2 | с.Игорвары, прим. в 30 м по направл. на юг от дома №32 по ул. Садовая | арт. скважина | 1988 | 13 м3/сут. | 85,0 | 30 |
| 3 | д.Мунсют, прим. в 260 м по направл. на запад от дома №9 по ул. Молодежная | арт. скважина, водонапорная башня | 1993 | 73,0 м3/сут. | 140,0 | 30 |
| 4. | д.Мунсют, прим. в 50 м по направл. на юг от дома №15 по ул. Пугачева | арт. скважина, водонапорная башня | 1994 | 47,0 м3/сут. | 120,0 | 30 |
| 5. | д.Мунсют, прим. в 100 м по направл. на северо-восток от дома №45 по ул. Николаева | арт. скважина, водонапорная башня | 1994 | 42,0 м3/сут. | 120,0 | 30 |
| 6. | д.Кисербоси, прим. в 40 м по направл. на юг от дома №2 по ул. Мичурина | арт. скважина, водонапорная башня | 1980 | 20,0 м3/сут. | 110,0 | 30 |
| 7. | д.Кукары, прим. в 80 м по направл. на север от дома №3 по ул. Чкалова | арт. скважина, водонапорная башня | 1992 | 6,0 м3/сут. | 110,0 | 30 |
| 8 | д.Словаши, прим. в 120 м по направл. на юг от дома №20 по ул. Сеспеля | арт. скважина, водонапорная башня | 1986 | 65,0 м3/сут. | 120,0 | 30 |
| 9 | д.Сятры, прим. в 70 м по направл. на север от дома №29 по ул. Социалистическая | арт. скважина, водонапорная башня | 1995 | 15,0 м3/сут. | 140,0 | 30 |
| 10 | д.Первые Вурманкасы, прим. в 50 м по направл. на восток от дома №66 по ул. Маяковского | арт. скважина, водонапорная башня | 1993 | 14,0 м3/сут. | 130,0 | 30 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения имеются. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ

Игорварского сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с.Игорвары, прим. в 50 м по направл. на запад от дома №2 по ул. Молодежная | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 м3/сут. | - |
| 2 | с.Игорвары, прим. в 30 м по направл. на юг от дома №32 по ул. Садовая | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 м3/сут. | - |
| 3 | д.Мунсют, прим. в 260 м по направл. на запад от дома №9 по ул. Молодежная | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 м3/сут. | - |
| 4 | д.Мунсют, прим. в 50 м по направл. на юг от дома №15 по ул. Пугачева | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 м3/сут. |  |
| 5 | д.Мунсют, прим. в 100 м по направл. на северо-восток от дома №45 по ул. Николаева | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 м3/сут. |  |
| 6 | д.Кисербоси, прим. в 40 м по направл. на юг от дома №2 по ул. Мичурина | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 м3/сут. |  |
| 7 | д.Кукары, прим. в 80 м по направл. на север от дома №3 по ул. Чкалова | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 м3/сут. |  |
| 8 | д.Словаши, прим. в 120 м по направл. на юг от дома №20 по ул. Сеспеля | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 м3/сут. |  |
| 9 | д.Сятры, прим. в 70 м по направл. на север от дома №29 по ул. Социалистическая | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 м3/сут. |  |
| 10 | д.Первые Вурманкасы, прим. в 50 м по направл. на восток от дома №66 по ул. Маяковского | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 м3/сут. |  |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Существующие водопроводные сети проложены в основном из чугунных труб и из ПЭ трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью 19600 м.

Данные лабораторных анализов качества воды

Имеются протоколы исследований питьевой воды централизованного водоснабжении на микробиологические показатели, химический анализы, протоколы лабораторных исследований на измерение  массовой концентрации бора, протоколы лабораторных исследований воды на радиологические показатели.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена д. Малиновка Игорварского сельского поселения.

2. Качество воды соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды централизованного водоснабжения.

3. Водопроводные сети во всех населенных пунктах Игорварского  сельского поселения проложены до 1995 года,  находятся в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Игорварскому сельскому поселению на 2020г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Игорвары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2020г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 160/160 | 45,44 | 16,59 | 59,07 | 2,5 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 50/25 | 14,2 | 5,2 | 18,46 | 0,8 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,08 | 3,3 | 11,8 | 0,5 |
|  | Полив | чел | 284 | 50 | 14,2 | 1,3 | 18,46 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 82,92 | 26,39 | 107,79 | 3,8 |
| д. Кисербоси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2020г | Хоз-питьевые нужды | чел | 42 | 50/25 | 2,1 | 0,8 | 2,8 | 0,2 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,4 | 0,2 | 0,56 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 42 | 50 | 2,1 | 0,2 | 2,8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,6 | 1,2 | 6,16 | 0,22 |
| д.Кукары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2020г | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50/25 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,2 | 0,06 | 0,3 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,8 | 0,07 | 1,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,8 | 0,43 | 2,4 | 0,06 |
| д.Мунсют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2020г | Хоз-питьевые нужды | чел | 307 | 50/25 | 15,35 | 5,6 | 20,0 | 0,8 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,07 | 1,12 | 4,0 | 0,2 |
|  | Полив | чел | 307 | 50 | 15,35 | 1,4 | 20,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 33,77 | 8,12 | 44,0 | 1,0 |
| д.Первые Вурманкасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2020г | Хоз-питьевые нужды | чел | 110 | 50/25 | 5,5 | 2,1 | 7,15 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,1 | 0,42 | 1,43 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 110 | 50 | 5,5 | 0,5 | 7,15 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 12,1 | 3,02 | 15,73 | 0,36 |
| д.Словаши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2020г | Хоз-питьевые нужды | чел | 101 | 50/25 | 5,05 | 1,9 | 6,6 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,01 | 0,4 | 1,32 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 101 | 50 | 5,05 | 0,5 | 6,6 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 11,11 | 2,8 | 14,52 | 0,36 |
| д.Сятры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2020г | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 50/25 | 2,0 | 0,8 | 2,6 | 0,1 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 2,0 | 0,2 | 2,6 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,4 | 1,2 | 5,7 | 0,12 |
|  | Всего: | чел. | 928 |  | 150,7 | 43,16 | 196,3 | 5,92 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 90 – для полива (частота полива 1 раз в 2 дня). 2. «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3. «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11). |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Игорварского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Игорварского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2021 г | Расчетный срок - 2025г. | Расчетный срок - 2035г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Игорвары | 207 | 284 | -3 | 281 | -5 | 276 |
| 2 | д. Кисербоси | 81 | 42 | -3 | 39 | -3 | 36 |
| 3 | д.Кукары | 37 | 17 | -2 | 15 | -3 | 12 |
| 4 | д.Мунсют | 199 | 306 | -2 | 304 | -4 | 300 |
| 5 | д.Первые Вурманкасы | 104 | 110 | -4 | 106 | -3 | 103 |
| 6 | д.Словаши | 60 | 101 | -3 | 108 | -2 | 106 |
| 7 | д.Сятры | 51 | 39 | -2 | 37 | -2 | 35 |
|  | Итого: | 739 | 928 | -19 | 909 | -22 | 887 |

В перспективе развития Игорварского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Игорварского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2035 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по Игорварскому сельскому поселению на период с 2021 по 2035гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2025г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 909 | 160/160 | 145,5 | 53,1 | 189,2 | 7,9 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 909 | 50/50 | 45,5 | 16,6 | 59,2 | 2,5 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 29,1 | 10,6 | 37,9 | 1,6 |
|  | Полив | чел | 909 | 50 | 45,5 | 4,1 | 59,2 | - |
|  | Итого: | чел | 909 | - | 265,6 | 89,4 | 345,5 | 12,0 |
| II-этап до 2035г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 887 | 160/160 | 141,9 | 51,8 | 184,5 | 7,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 28,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 887 | 50 | 44,4 | 4,0 | 57,8 | - |
|  | Итого: | чел | 887 | - | 214,7 | 55,8 | 242,3 | 7,7 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Игорварского сельского  поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В качестве источника водоснабжения  рекомендуется кольцевать системы водоснабжения в с.Игорвары.

Пожаротушение населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2021 г. по 2035 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап до 2025 года:

1. Заменить водопроводные сети по ул.Молодежная с.Игорвары, ул.Гагарина д.Мунсют, ул.Победы д.Кисербоси.

2.Заменить водонапорные башни в с.Игорвары, д.Мунсют, д. Первые Вурманкасы, д. Словаши.

На второй этап до 2035 года:

1. Заменить водопроводные сети по ул.Молодежная с.Игорвары.

2.Заменить водонапорные башни в д.Кисербоси, Кукары, д. Сятры.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2025г. | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с.Игорвары |
| 1.1 | Водопровод из труб ПЭ100: Ø63 | км | 0,8 | 2000 |  | 2000 |
| 1.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=12 м. | шт. | 1 | 846 |  | 846 |
|  | Итого: |  |  | 2846 |  | 2846 |
| 2. | д.Мунсют |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1,0 | 2000 |  | 2000 |
| 2.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=12 м. | шт. | 3 | 785 | 1570 | 2355 |
|  | Итого: |  |  | 2785 | 1570 | 4355 |
| 3. | д.Кисербоси |
| 3.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1,5 | 2500 | - | 2500 |
| 3.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=12 м. | шт. | 1 |  | 785 | 785 |
|  | Итого: |  |  | 2500 | 785 | 3285 |
| 4. | д.Первые Вурманкасы |
| 4.1 | Водонапорная башня V=15 куб.м H=12м | шт. | 1 | 785 |  | 785 |
|  | Итого: |  |  | 785 |  | 785 |
| 5. | д.Словаши |
|  | Водонапорная башня V=15м³ H=12 м. | шт. | 1 | 785 |  | 785 |
|  | Итого: |  |  | 785 |  | 785 |
| 6. | д.Кукары |
|  | Водонапорная башня V=15м³ H=12 м. | шт. | 1 |  | 785 | 785 |
|  | Итого: |  |  |  | 785 | 785 |
| 7. | д.Сятры |
|  | Водонапорная башня V=15м³ H=12 м. | шт. | 1 |  | 785 | 785 |
|  | Итого: |  |  |  | 785 | 785 |
|  | ИТОГО |  |  | 9701 | 3925 | 13626 |

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Игорварского сельского поселения сети канализации имеют в с. Игорвары.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части с. Игорвары поступают в биологические  очистные сооружения, далее в сухой овраг с естественной аэрацией.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в сухой овраг.

Сети водоотведения с. Игорвары выполнены из керамических труб. Общая протяжённость сетей составляет 1,7 км.

Жилые дома частного сектора  с.Игорвары оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачены многоквартирные жилые дома по ул. Молодежная с. Игорвары.

2. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1984 году. Режим работы –непрерывный круглогодичный.

Комплекс очистных сооружений включает в себя:

-блок емкостей по т.п.902-3-17 КУ-200 в две линии,

-иловые площадки в составе 2-х карт;

-контактный резервуар,

-сбросный коллектор.

Производительность очистных сооружений по проекту составляет 400м3/сутки. Фактическая нагрузка за 2013 год составила 97,53 м3/сутки, т.е сооружения работают  в проектном гидравлическом  режиме. Учет объема сбрасываемых вод ведется расчетным методом.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию водоочистных сооружений в с.Игорвары.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с.Игорвары Игорварского сельского поселения приведены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 8

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2021г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 157 | 160 | 25,1 | 9,2 | 32,6 | 1,4 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 54,0 | - | 3,0 | 1,1 | 3,9 | 0,2 | 1,2,3 |
|  | Итого: | чел | 157 | - | 28,1 | 10,3 | 36,5 | 1,6 |  |

2.3 Прогноз объема сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Игорварского сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Таблица перспективного водоотведения на 2021-2035г. |
| --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с.Игорвары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- этап до 2025г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 160 | 24,8 | 9,1 | 32,2 | 1,3 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 25 | 3,9 | 1,4 | 5,1 | 0,2 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 2,9 | 1,1 | 3,8 | 0,1 | 1,2,3 |
|  | Итого: |  | 155 |  | 31,6 | 11,6 | 41,1 | 1,6 |  |
| II- этап до 2035г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 150 | 160 | 24,0 | 8,8 | 31,2 | 1,3 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 2,9 | 1,1 | 3,8 | 0,1 | 1,2,3 |
|  | Итого: |  | 150 |  | 26,9 | 9,9 | 35,0 | 1,4 |  |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация биологических очистных сооружений;

2. В с. Игорвары планируется перекладка износившихся самотечных канализационных сетей;

2.5. Оценка потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 10.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2025г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | с. Игорвары |
| 1.1 | Очистные сооружения | шт. | 1 | 32 000,0 | — | 32 000,0 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 1,7 | — | 14 321,690 | 14 321,690 |
|  | Итого: |  |  | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2021г. по 2035г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2021-2025г.

-  Капитальный ремонт биологических очистных сооружений

- В с.Игорвары планируется прокладка  сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

Второй этап 2026-2035г.

- В с. Игорвары самотечных коллекторов Ø225мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2025г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Игорвары |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2846 | - | 2846 |
|  | водоотведение | 32 000,0 | - | 32 000,0 |
|  | Итого: | 34846 | - | 34846 |
| 2. | д.Мунсют |  |  |  |
|  | Водоснабжение | 2785 | 1570 | 4355 | - | 9667,38 |
|  | Итого: | 2785 | 1570 | 4355 | - | 9667,38 |
| 3. | д.Кисербоси |  |  |  |
|  | Водоснабжение | 2500 | 785 | 3285 | - | 13460,92 |
|  | Итого: | 2500 | 785 | 3285 | - | 13460,92 |
| 4. | д.Кукары |  |  |  |
|  | Водоснабжение | - | 785 | 785 |
|  | Итого: | - | 785 | 785 |
| 5. | д.Первые Вурманкасы |  |  |  |
|  | Водоснабжение | 785 | - | 785 |
|  | Итого: | 785 | - | 785 |
| 6. | д.Словаши |  |  |  |
|  | Водоснабжение | 785 | - | 785 |
|  | Итого: | 785 | - | 785 |
| 7. | д.Сятры |  |  |  |
|  | Водоснабжение | - | 785 | 785 |
|  | Итого: | - | 785 | 785 |  | 2424,31 |
|  |  |  |  |  |  | 9177,90 |
|  | Итого: | 41701 | 3925 | 45626 |  | 2424,31 |