| Чаваш Республикинчи Парачкав район.н Парачкав администрацй.н ял поселений. ЙЫШЁНУ 2019 г. 18 декабрь-м.ш. №122 Парачкав сали |  | Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 декабря 2019 г. № 122 с. Порецкое |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы

водоснабжения           и

водоотведения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и внесенных изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782»,  администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения (приложение 1,приложение 2, приложение 3, приложение 4).

2. Постановление администрации Порецкого сельского поселения о  22.09.2014 №113 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Порецкого сельского поселения		                                                         А.Е.Барыкин

Трушина Т.М.

2-19-74

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Порецкого сельского поселения

от 18 декабря 2019 года №122

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

схемы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения

1. Цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения:

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения представляет собой материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план Порецкого сельского поселения.

1.2.Задачей реализации схемы является внесение изменений в Генеральный план Порецкого сельского поселения, направленных на обеспечение устойчивого развития территории поселений, в части, касающейся водоснабжения и водоотведения.

1.3.Схема определяет:

1.3.1.Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок водоснабжения существующим потребителям.

1.3.2.Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников водоснабжения и водоотведения.

1.3.3.Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения, предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Порецкого района.

2.Основные направления и принципы развития системы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения.

2.1.Основными направлениями развития системы водоснабжения и водоотведения являются:

2.1.1.Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда, предприятий и учреждений социальной сферы и производственных предприятий от централизованного источника водоснабжения и системы централизованного водоотведения.

2.1.2.Обеспечение согласованного развития сетей водоснабжения и канализации с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.1.3.Обеспечение согласованного развития сетей водоснабжения и канализации с техническим перевооружением действующих насосных станций, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, строительство новых насосных станций.

2.1.4.Перспективное развитие централизованной системы водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения.

3.Оценка прироста развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения по Порецкому сельскому поселению.

4.Планируемые мероприятия по реконструкции источников водоснабжения и водоотведения:

4.1. В целях обеспечения населения Порецкого района качественной питьевой водой, была утверждена муниципальная программа Порецкого сельского поселения Порецкого района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» (Постановлением администрации Порецкого сельского поселения №31 от 01.03.2019 г, с изменениями постановлением №62 от 28.05.2019 г.). Для оптимизации решения и проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой и эффективности вложения бюджетных средств, достижения конечных целей Программы реализации мероприятий предусматривается:

I этап - 2019-2025 годы:

- «Строительство водопровода с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики( II этап строительства), протяженность водопроводных сетей 27452 п.м.

Цена данного контракта составляет 58 824 578,65 рублей;

- проектирование и строительство объекта «Комплексная компактная застройка и благоустройство индивидуальных домов усадебного типа в южной части села Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (Строительство водопровода и канализационных сетей)» I этап;

-проектирование «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)»;

II этап – 2026-2030 годы:

-  «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)».

- строительство «Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод, производительностью 750 м3/сут. Напорная канализация, протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики»;

III  этап – 2031-2035 годы:

- «Комплексная компактная застройка и благоустройство индивидуальных домов усадебного типа в южной части села Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (Строительство водопровода и канализационных сетей)» II этап.

Уличная водопроводная сеть в с. Порецкое составляет 29,6 км. В 2019-2020 гг. было проложено 2192 п.м. водопроводной сети и построена станция обезжелезивания. На данные работы  было выделено 24  557 810 рублей.

Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения Порецкого сельского поселения указаны в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Общая протяженность сетей водоснабжения, (планируемая и существующая), п.м. | Существующая протяженность сетей водоснабжения, п.м | Планируемая протяженность сетей водоснабжения, п.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33952 | 29644 | 4308 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Порецкого сельского поселения

18 декабря 2019 года № 122

МЕРОПРИЯТИЯ

## ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» на 2019-2035 гг.

| N п/п | Наименование направлений, видов работ и мероприятий (объектов) | Мощность, объем работ | Сроки выпол- нения работ, годы | Источники финансирования | Всего, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Строительство водопровода с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (II этап строительства) | 27,5 км | 2019 -2020 | ВСЕГО | 58 824 578,65 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 58 236 332 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | 500 007 |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | 88 239,65 |

Проектируемая система водоснабжения предназначена для централизованного обеспечения водой питьевого качества жилой, общественной и производственной застройки с. Порецкое.

Расчетные расходы воды на расчетный срок составляют 497,00куб.м. в сутки.

Схемой   построения   системы   водоснабжения    предусмотрена   подача  воды   из артезианских скважин, расположенных на  участке недр Сурский-2 Порецкого месторождения в тыловой части поймы р.Сура между озерами старичного типа Суляково и Старая Сура. Подъем воды производится наосами марки ЭЦВ-8-40-120 и ЭЦВ 10-65-110 с глубины 26 м и подается по трубопроводу водоснабжения  d-159 мм (стальная труба) на площадку станции очистки воды (с. Порецкое, станция второго подъема). После очистки и УФ обеззараживания вода попадает в резервуар чистой воды (РЧВ), откуда подается в распределительную сеть с. Порецкое. Насосные станции первого подъема оборудуются погружными, глубинными насосами марки ЭЦВ , запорной арматурой, приборами учета и контроля, электроаппаратурой и средствами автоматизации.

В соответствии с предлагаемой схемой составом водопроводных сооружений предусмотрено капитальный ремонт 2-ух артезианских скважин.

Приложение 3

к постановлению администрации

Порецкого сельского поселения

от 18 декабря 2019г. №122

Схема водоснабжения с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики

Приложение 4

к постановлению администрации

Порецкого сельского поселения

от 18 декабря 2019г. №122

Схема водоотведения с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики