ПАМЯТКА

о порядке действий администрации района (поселения)

при угрозе и затоплении населенных пунктов Чувашской Республики

# ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ

Основной задачей администрации является предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики.

Необходимо выполнить заблаговременно технические меры борьбы с наводнением, которыми являются:

- регулирование стока в русле реки;

- отвод паводковых вод;

- регулирование поверхностного стока на водосборах;

- обвалование;

- строительство берегозащитных сооружений;

- устранение ледовых заторов перед мостами.

Основными направлениями действий администрации при угрозе затопления являются:

- анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков затопления;

- прогнозирование видов (типов), сроков и масштабов возможного затопления;

- планирование и подготовка типовых мероприятий по предупреждению затоплений;

- планирование и подготовка к проведению аварийно-спасательных работ в зонах возможного затопления.

## ПРИВЕТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Если Ваш район (поселение) часто страдает от наводнений, заранее доведите до населения границы затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места.

Ознакомьте население района (поселка, села) с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также с действиями населения в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения.

Подготовьте плавсредства (лодки, плоты) и строительные материалы для их изготовления, а также доведите места их хранения.

Определите:

- границы и площади зон затопления, количество населенных пунктов, объектов экономики, дорог, мостов, линий
связи и электропередач, попадающих в зоны затоплений;

- количество населения подлежащего возможной упреждающей или экстренной эвакуации;

- количество домов (построек), которые могут быть разрушены полностью (частично);

- количество голов с/х животных, попадающих в зоны затоплений;

- местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвалований, креплений откосов берегов, водоотводных каналов;

- состав и численность привлекаемых сил и средств;

- непосредственные мероприятия по защите населения;

- мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению людей.

## КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

При получении сообщения об угрозе затопления без промедления оповестить население района (поселка), используя любые средства (сирены, репродукторы радиовещания, громкоговорители, телефоны, подвижные средства).

Эвакуируйте людей из зон затопления в безопасные районы или на возвышенные участки местности.

В ходе процесса оповещения напомните жителям о том, чтобы они взяли с собой документы, ценности, двухсуточный запас продовольствия. Уходя из дома необходимо отключить электричество, газ, погасить огонь в печах.

В первую очередь из зоны затопления вывести детей, больных и пожилых людей.

Из опасных районов перегнать скот на возвышенные места.

Организовать спасение людей, используя все виды имеющих плавсредств и оказание им первой медицинской помощи.

## РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ

При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, предупредить людей, чтобы находились на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавать сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия.

ГКЧС Чувашии

#### ГУ МЧС России по Чувашской Республике