СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

Председатель межведомственной                                            Глава администрации

комиссии по реализации Республиканской                             г.Новочебоксарск

целевой программы «Обеспечение

населения Чувашской Республики                                         _______________В.П.Артемьев

качественной питьевой водой на

2009-2020 годы»                                                                          «____»____________200___г

Министр  природных   ресурсов и

экологии Чувашской Республики

__________________С.Э.Дринев

«___» _____________200__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра

Министерства Градостроительства и

Развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

_______________ С.Т.Банюк

«___»__________ 200__ г.

Городская  целевая программа

«Обеспечение населения г.Новочебоксарск

Чувашской Республики

качественной питьевой водой

на 2009 – 2020 годы»

г. Новочебоксарск

Паспорт программы

| Наименование программы Основание для разработки Заказчик программы Цели Программы Задачи Программы Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы Сроки и этапы реализации Программы Объемы и источники финансирования Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной, бюджетной и экологической эффективности Система организации контроля за выполнением Программы | Городская целевая программа «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. №8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; Указ президента Чувашской Республики от 21 мая 2001г. № 45 «О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры в Чувашской Республике»; Указ президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 № 65 «О Концепции охрана здоровья населения Чувашской Республики на 2005-2010гг.»; Указ Президента Чувашской Республики 23 сентября 2004 г. № 109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой». Указ президента Чувашской Республики от 02 декабря 2008 г. №123 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»; Администрация города Новочебоксарск, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Обеспечение населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение качества жизни и здоровья населения Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения Развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения; Создание групповых систем водоснабжения; Повышение эффективности и надежности функционирование систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; Внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; Предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения В результате реализации мероприятий Программы; Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения); городских поселений составит 100 процентов; 2009-2020 годы (в три этапа): I этап - 2009-2012 годы; II этап - 2013-2015 годы; III этап - 2016-2020 годы общий объем финансирования составляет 4313,192 млн. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2646,360 млн. рублей; средства местных бюджетов – 185,423 млн. рублей; внебюджетные источники – 1481,409 млн. рублей; объемы финансирования по этапам: I этап - 1351,990 млн. руб. II этап - 1525,982 млн. руб. III этап – 1435,310 млн. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. Программа предусматривает софинансирование мероприятий из федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения. Экологическая эффективность Программы будет выражена в реализации права населения на здоровую окружающую среду, обеспечении экологической безопасности населения, улучшении качества питьевой воды, сохранении экосистем, повышении уровня экологической культуры. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется Министерством природных Программы ресурсов и экологии Чувашской Республики. Администрация г.Новочебоксарск Чувашской Республики ежеквартально представляет к 7 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, и к 15 февраля ежегодно до 2021 года представляет информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. |
| --- | --- |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа.

Город Новочебоксарск  второй по величине  город Чувашской  Республики. Общая численность 126,8 тыс.человек.

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно–питьевые нужды  составляет 47,8тыс. м2, в том числе каждому жителю города  200 л.  Это полностью покрывает нужды населения и промышленности.

Город обеспечивается  водой из поверхностного источника,  которым является река Волга. В результате  техногенного  загрязнения по данным центра государственного санитарно- эпидемиологического надзора  в Чувашской Республике  в  водоеме  Чебоксарского  водохранилища  содержатся  органические соединения, соли тяжелых металлов, нефтепродукты  и другие вредные вещества в концентрациях, превышающих  предельно допустимые. Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»  по микробиологическим показателям (колифаги) -35%; по санитарно-паразитологическим показателям -8%; по ХПК (химическому потреблению кислорода) -100%  исследуемых проб воды в районе водозабора г. Новочебоксарска. Качество воды в реке Волга соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения « (для источников 2 класса). Для предотвращения загрязнения поверхностных водных объектов, являющихся  источниками питьевого водоснабжения, необходимо проведение мероприятий по недопущению загрязнения  их стоками с селитебных  и промышленных территорий. Также необходимо обустройство водоохранных зон  водных объектов с выносом объектов загрязнителей.

Установленная  производственная мощность водопроводных  очистных сооружений г. Новочебоксарска составляет  100 тыс. куб. метра в сутки.

При существующем водопотреблении  имеется  запас мощности 52%, что  соответствует  западноевропейским стандартам   (по  российским нормативам  запас мощностей должен быть  не менее 15%).

Водоочистные сооружения  г. Новочебоксарска  построены  в 1992 году.     Уровень  износа  технологического оборудования  составляет 90%, инженерных коммуникаций - 55%.

Требуют  срочной  модернизации оборудования: 4-х микрофильтров, контактного резервуара промывных  вод, модернизация контактных осветлителей с заменой нового типа загрузок (антрацит), устройством отдельных трубопроводов подачи воздуха для водовоздушной промывки, с заменой трубопроводов подачи сырой воды диаметром 300мм и 80ед.запорной арматуры на современные с электроприводами.

Качество  воды  в резервуаре  чистой воды ВОС полностью  соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Повышенные требования  к качеству  питьевой воды, соответствующие европейским, по некоторым  показателям более жестким  таким как,  мутность, остаточный алюминий, хлороформ, требуют проведение комплекса мероприятий по совершенствованию технологии водоподготовки.

Протяженность городской водопроводной сети составляет 142,6 км., на ней действуют 9 повысительных  насосных  станций для высотных жилых домов. Из 142,9 км водопроводных сетей  67,3%  (96,2 км) -  стальные трубопроводы, из них 68км имеют срок эксплуатации более 20 лет; 30,3 % (43.3км) - трубопроводы чугунные, из них 30км срок эксплуатации более 40 лет; 0,03% (5,01км) -полиэтиленовые трубопроводы. Требуют  срочной реновации  (перекладки, санации) 29 км водоводов,  17 км  уличной и 52,6 км внутриквартальной  водопроводной сети. Следствием износа водопроводных сетей, которая составляет 69%, является высокая аварийность (0,7 аварий на 1км трубопроводов в год), утечки и неучтенные расходы воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 20% в год, ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей и большие потери энергоносителей.

Сегодня обновление водопроводной сети  составляет  не более 3,5 км в год,  в том числе за счет санации  1,3 км  в год.

Для снижения уровня аварийности необходимо увеличить темпы обновления трубопроводов до 9 км/год, восстанавливать не только аварийные участки, но и планомерно менять самортизированные трубопроводы,  протяженность которых составляет  98,6 км.

В городе  канализационные сети  имеют протяженность 110,9 км, физический износ которых составляет 69 %. На балансе МУП «Водоканал» имеются также три канализационные  насосные  станции. Срочного ремонта требуют   8км коллекторов из железобетонных труб; 11км уличных сетей и 57км внутриквартальных сетей из асбестоцементных и керамических труб. Для надежного водоотведения  стоков необходимо обновить оборудование. Требуют замены механизированные  решетки, насосы, запорная арматура.

2. Основные цели,  задачи, целевые индикаторы и сроки реализации Программы

Целями Программы является обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение качества жизни и здоровья населения. Эффективная  модернизация и развитие  системы снабжения города Новочебоксарска питьевой водой должно осуществляться  последовательно в три  этапа. На каждом этапе определяются свои цели и решаются задачи их организационно- технического, правового  и финансового  обеспечения.

На первом этапе  (2009-2012 годы) необходимо выполнить строительство сетей водопровода и канализации и повысительных насосных станций в застраиваемых новых микрорайонах;  детальное обследование  сетей и  реконструкцию наиболее изношенных участков водоводов, коллекторов, уличных и внутриквартальных сетей водопровода и канализации, модернизацию водозаборных и  водоочистных сооружений;

На втором этапе  (2013 – 2015 годы) продолжаются работы по строительству новых сетей водопровода и канализации в застраиваемых микрорайонах и по реконструкции изношенных участков водоводов, коллекторов, уличных и внутриквартальных сетей водопровода и канализации;

На третьем этапе (2016-2020 годы) продолжается реконструкция трубопроводов систем подачи и распределение  воды, и строительство водопроводной сети в микрорайон Липовский на индивидуальную жилую застройку.

Результатом  мероприятий должны  стать  повышение  эффективности  управления  сооружениями, восстановление  наиболее  изношенных  участков трубопроводов и сооружений, сокращение неучтенных потерь воды, переменных эксплуатационных  расходов.

Выполнение Программы  предусматривает   строительство и восстановление  централизованных  систем водоснабжения с обеспечением всех потребителей  требуемым количеством  воды с качеством, соответствующим нормативам на уровне  российских и европейских стандартов.

3. Перечень программных мероприятий

Достижение целей и задач Программы осуществляетcя путем выполнения программных мероприятий:

Раздел I.   Развитие систем водоснабжения города Новочебоксарска

Раздел II. Охрана  и  восстановление  водных  объектов  -   источников питьевого водоснабжения.

Мероприятия по реализации городской  целевой программы "Обеспечение населения г.Новочебоксарска  качественной питьевой водой на 2009-2020годы» изложены в приложении к настоящей Программе по разделам.

Раздел  I. Развитие систем водоснабжения города Новочебоксарска

Сегодня наибольший объем водопотребления (около 75%) приходится на жилищный сектор, поэтому мероприятия по рациональному  расходованию воды в основном ориентированы на сокращение водопотребления именно  в том секторе.

Рост антропогенной нагрузки на источник водоснабжения, развитие нормативной базы на качество питьевой воды диктуют  необходимость  проведения комплекса  мероприятий по совершенствованию технологии  водоподготовки.

В программу включены следующие мероприятия:

1.1.Строительство систем водоснабжения:

Водовод по ул.Винокурова диаметром 600 мм протяженностью 221п.м. взамен изношенного, проложенного по оврагу у Перинатального центра; строительство водопровода Ду=200-300мм –протяженностью 6810 п.м. и трех повысительных насосных станций в новых 1,2,8 микрорайонах Западного жилого района; внеплощадочную водопроводную сеть Ду=200мм и внутриплощадочную сеть Ду=100-125 мм на застраиваемые индивидуальные жилые дома в микрорайон Липовский протяженностью 4984п.м. и  Ду=100-150 мм -3100 п.м. в микрорайоне Ольдеевский (бывшие деревни, без водоснабжения).

1.2.1. Модернизация водозаборных сооружений:

Замена насосных агрегатов 800В -2,5/100 с электродвигателем мощностью 3150кВт на насосы  типа 600В – 1,6/100 с электродвигателем мощностью 1600 кВт, при  этом удовлетворяется общая потребность в воде и происходит снижение годового потребления электроэнергии.

1.2.2.Модернизации водоочистных сооружений:

-Строительство  трансформаторной подстанции ТП 630 кВА -2 ед.  для повышения мощности и обеспечения надежности электроснабжения  водоочистных сооружений.

- Строительство 2-ой ступени очистки хозяйственно-питьевой воды.

- Строительство «Автоматизированного комплекса обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия»  с целью замены жидкого хлор-газа на гипохлорит натрия в качестве обеззараживающего реагента сырой и питьевой воды, улучшения безопасности эксплуатации объекта, консервации опасного хлорного производства, повышения точности поддержания заданной дозы активного хлора в технологическом приготовлении воды и контроля остаточного хлора в воде, подаваемой в город.

- проведение изыскательских работ по альтернативным источникам водоснабжения, подготовка ПСД и реконструкция насосной станции т.470 для подачи воды в новые строящиеся микрорайоны города № I, II, VIII, IX Западного жилого района.

1.2.3.Реконструкция сетей водоснабжения:

Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: водовод Ду=1200 мм по ул. Пионерская (сырой воды находится в  ветхом состоянии, проложенный в 1963 году на глубине 12м) протяженностью 532 п.м.; Ду=500 мм протяженностью 808п.м. от водоочистных сооружений по ул.10-ой Пятилетки; уличных сетей по ул. Коммунистическая, вынос из-под автодороги Ду=400 мм протяженностью 637п.м.; Ду=300мм, по бульвару Гидростроителей протяженностью 326п.м. и ул. 10-ой Пятилетки протяженностью 2500п.м.; Ду=300мм, по ул. Силикатная Ду=200мм протяженностью 1533п.м.; по ул.Промышленная Ду=400мм протяженностью 3170п.м.; внутриквартальных водопроводных сетей Ду=150мм между ул.Ж. Крутовой и Молодежная протяженностью 576п.м., по ул. Коммунистическая Ду=300мм, 600мм – 68п.м.  по ул. Советская, по ул. Первомайская, по ул. Винокурова и  замена ветхих вводов на жилые дома.

-Перенос высоковольтной линии ВЛ-35 кВ, обеспечивающей электроснабжение береговой насосной станции, проходящей от подстанции «Новая» по жилой застройке 6 микрорайона Западного жилого района.

- Реконструкция водовода  Ду=600мм по ул. Советская протяженностью 2325 п.м., построенного в 1973-78годах.

Для сохранения высокого качества питьевой воды на пути от водоочистных сооружений до потребителя применяются технологии замены стальных трубопроводов на санированные цементно-песчаной смесью стальные трубы, на трубы из высокопрочного  чугуна с  шаровидным  графитом (ВЧШГ) и на  полиэтиленовые трубы. Это позволит значительно  продлить срок  службы сетей, обеспечить низкий уровень их аварийности, исключить  коррозию и обрастание внутренней поверхности труб.

Необходимо увеличивать темпы  обновления трубопроводов. С  целью получения инвестиций ПСД ЧГП «Чувашгражданпроект» разрабатывает проекты на реконструкцию ветхих  водопроводных  сетей г.Новочебоксарска.

Раздел II.  Охрана  и  восстановление  водных  объектов  -

источников питьевого водоснабжения

В целях охраны и восстановления  водных объектов Программа предусматривает:

2.1.Строительство систем водоотведения:

- Строительство канализационных коллекторов  и внутриквартальных сетей с применением труб нового поколения от новых 1,2,8,9 микрорайонов Западного жилого района Ду=300-200мм протяженностью 7700п.м.; канализационной насосных станции  во II мкр. Западного жилого района производительностью 1600 м3/сут;

-Завершение строительства коллектора Ду=800 от 1 мкр. Восточного жилого района до канализационной станции №1  с подсоединение сетей Ду=300 и 400мм  от мкр. Ивановский и 1,2,3, мкр. Восточного жилого района -331п.м.;

-Строительство сети от индивидуальной жилой застройки 2 очереди в мкр. Липовский Ду=200-250мм протяженностью 2140п.м.

2.2. Реконструкция систем водоотведения:

- Реконструкция внутриквартальных сетей Ду=200-250 по ул. Заводская, Силикатная, Набережная  в мкр. Ивановский протяженностью 622 п.м.;

-  Реконструкция  контактного  резервуара.

Реализация данного проекта  позволит получить реальный экономический эффект, снизить  потери воды за счет возврата ее в голову очистных сооружений, сократить сброс промывных вод в городскую хоз. фекальную канализацию, уменьшить негативное воздействие на загрязнение  окружающей среды.

- Реконструкция коллекторов, уличных канализационных сетей Ду=200-900мм протяженностью 42000п.м. от 2-6 микрорайонов Восточного жил.р-на, 4 мкр. Западного жилого района.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.

Программа предусматривает субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету ЧР на софинансирование объектов капитальному строительству государственной собственности ЧР и предоставление соответствующих субсидий из республиканского бюджета ЧР местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности. Эксплуатационные расходы будут осуществляться из внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы за 2009-2020 годы составит 4313,192 млн. руб.

Таблица 1.

(млн. рублей)

| Источники финансирования | 2009-2020 годы | 2009-2012 годы | 2013-2015 годы | 2016-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего Из них за счет: | 4313,192 | 1351,990 | 1525,892 | 1435,310 |
| Федерального бюджета | - | - | - | - |
| Республиканского бюджета | 2646,360 | 377,000 | 963,760 | 1305,600 |
| Местного бюджета | 185,423 | 91,735 | 73,678 | 20,010 |
| Внебюджетных источников, в том числе: собственных средств предприятия внебюджетные средства | 1481,409 | 910,025 | 461,684 | 109,700 |
|  | 1481,409 | 910,025 | 461,684 | 109,700 |

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников  (табл.1).

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по разделам и видам затрат приведены в приложении к Программе.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации и уточняется ежегодно.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

5. Механизм  реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Заказчиком Программы  г. Новочебоксарск является администрация города Новочебоксарска.

Обязательными условиями участия муниципального образования в Программе являются проведение сходов граждан, проживающих в частном секторе, планируемом к участию в Программе, с целью разъяснения вопросов:

- обязательности оплаты потребляемой питьевой воды по утвержденным тарифам, включающим затраты на доставку питьевой воды до потребителя и на восстановление и развитие системы водоснабжения;

- обязательности строительства системы водоснабжения с вводом в жилые дома, при этом выполнение работ по вводу в жилой дом сети водоснабжения, установке счетчиков учета воды, устройству канализационных сооружений оплачивается самими жителями.

Реализация мероприятий Программы по водоснабжению сельских населенных пунктов возможна при согласии с условием финансирования работ за счет собственных средств не менее 60 процентов населения.

# 6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Экологическая эффективность мероприятий Программы выражена в реализации права населения на здоровую окружающую среду, обеспечении экологической безопасности населения, улучшении качества питьевой воды, сокращении поступления загрязняющих веществ в акватории водоемов, уменьшении антропогенной нагрузки на водные объекты и сохранении экосистем, повышении уровня экологической культуры.

Показателем экономической эффективности является достижение индикаторов Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в таблице №2.

Таблица 2

Индикатор эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование показателей | Года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Среднесуточное водопотребление на одного человека (в литрах) В городах и поселках, в сельских поселковых пунктах | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 2 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей (в км) | 10,134 | 16,252 | 18,325 | 10,346 | 10,360 | 10,577 | 9,047 | 8,586 | 13,011 | 33,504 | 32,749 | 28,960 |
| 3 | Объем очистки загрязненных сточных вод до нормативно-очищенных (млн. м3) | 18,788 | 13,500 | 13,400 | 13,300 | 13,200 | 13,100 | 13,000 | 12,900 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 12,500 |