| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ТĂВАЙ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ТУРИКАС ТУШКИЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 15.01.2016 3 № Турикас Тушкил ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШИМКУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.01.2016 № 3 село Шимкусы |

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Шимкусского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Шимкусского сельского поселения администрация Шимкусского сельского поселения Янтиковского  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения на территории Шимкусского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики.

2. Контроль за исполнением   настоящего   постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Шимкусского сельского поселения                                      П.И.Захаров

Утверждена

постановлением администрации

Шимкусского сельского поселения

Янтиковского района

Чувашской Республики

от 15.01.2016  № 3

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ШИМКУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   НА  ПЕРИОД  ДО  2025 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2016 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Шимкусского сельского поселения на период до 2025г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения  Шимкусского сельского поселения включает  в себя:

I. Общие положения.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

IV. Общую характеристику сельского поселения.

Раздел 1.  I. Существующее положение в сфере  водоснабжения

Раздел 2.  I. Существующее положение в сфере  водоотведения

V. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения.

VI. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Шимкусского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Шимкусского сельского поселения   Янтиковского района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

-централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

III. Основные  цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Шимкусского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2025 года.

IV. Общая характеристика сельского поселения

Шимкусское сельское поселение входит в состав Янтиковского района Чувашской Республики.

Площадь территории Шимкусского сельского поселения составляет –  5476,06 га.

Границы территории Шимкусского сельского поселения  установлены  указанным Законом Чувашской Республики.

Земли Шимкусского сельского поселения Янтиковского района граничит:

на севере – с землями Урмарского муниципального района;

на востоке – с землями Республики Татарстан;

на юге – с землями Индырчского сельского поселения;

на западе – с землями Янтиковского и Новобуяновского сельского поселения.

Основу транспортной сети составляют дороги: республиканского назначения: а/д «Аниш», дороги муниципального назначения: «Аниш» - Шимкусы.

В состав Шимкусского сельского поселения входят  3 населенных пункта.

Административным центром поселения является с. Шимкусы.

Численность населения Шимкусского сельского поселения на 01.01.2015 –  1801 человек.

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Шимкусского сельского поселения расположено 3 сельских населенных пункта, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население).

Таблица № 1

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП с населением от 200 до 1000 жителей |  |
| 1 | с. Шимкусы | 646 |
| 2 | д. Ямбулатово | 616 |
| 3 | д. Нижарово | 539 |
| Всего: |  | 1801 |

Современный жилищный фонд Шимкусского сельского поселения характеризуется наличием  частного (99%)  и  муниципального (1%) жилищного фонда.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2015г.

Таблица № 2

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 3867 | 10,3% |
| Канализацией | 3737 | 10% |
| Центральным отоплением | 1796 | 4,7% |
| Горячим водоснабжением | 1542 | 4,1% |
| Природным газом | 36220 | 97,1% |
| Ваннами (душем) | 2839 | 7,6 |

Раздел 1.  I.Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения

Часть в с. Шимкусы, д. Ямбулатово и д. Нижарово проведена водопроводная сеть. Водонапорные башни находятся на балансе Шимкусского сельского поселения.

1.Ресурсоснабжающая организация

В настоящее время не имеется ресурсоснабжающей организации в сфере холодного водоснабжения   на территории Шимкусского сельского поселения. Содержание и ремонт осуществляется силами населения сельского поселения. В будущем необходимо найти ресурсоснабжающую организацию.

2. Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения

Таблица № 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шимкусы | 2 | 54 | 2 | 117 / 4 112 / 3 | 1/15/6,0 1/15/6,0 | 4,8 | 25 |
| 2 | д. Ямбулатово | 3 | 45 | 1 | 117 / 4 | 1/15/6,0 | 3,7 | 15 |
| 3 | д. Нижарово | 2 | 36 | 2 | 112 / 3 112 / 3 | 1/15/6,0 1/15/6,0 | 4,5 | 26 |
|  | Итого | 7 | 135 | 5 |  |  | 13 | 66 |

Территории первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) артезианской скважины озеленена и имеет ограждение.

В с. Шимкусы, из скважины вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,8 км.

В д. Ямбулатово, из скважины вода  насосом подается в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов на сети нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,7 км.

В д. Нижарово, из скважины вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,5 км.

Водопотребление существующей застройки по Шимкусскому сельскому поселению составляет 37,0 м3/ сут:

- на хозяйственно- бытовые нужды 33,0 м3/ сут

- на полив 4 м3/ сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом без канализации.

- 50 л/сут на одного человека -расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок.

-   50  л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-  10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

3.Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

-отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду;

-  отсутствие современных технологий водоочистки;

- несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами);

- отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

- высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей;

- высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;

4.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора   в   соответствии  с    требованиями  Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5. Проектные предложения.

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Проектные решения  водоснабжения  Шимкусского сельского поселения Янтиковского района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для создания и совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Раздел 2. I. Существующее положение в сфере  водоотведения

В состав Шимкусского сельского поселения Янтиковского района входят 3 населённых пункта.

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно - бытовой канализации отсутствует, жилые дома и общественные здания канализованы в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы, за исключением детского сада, средней общеобразовательной школы и  Шимкусского отделения общей врачебной практики в с. Шимкусы. Сточные воды от здания детского сада, школы, отделения общей врачебной практики в с. Шимкусы отводятся в резервуары - накопители. Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков.

Водоотведение от существующей застройки поселения составляет  36,8  м3/сут.

V.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и     водоотведения        в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении не растет, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства как на новых территориях села Шимкусского, так и на участках в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют существующие линии  водоснабжения, которые нуждаются в замене. Есть  потребностть в строительстве новых водопроводных сетей в с. Шимкусы, д. Ямбулатово и д. Нижарово.