О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Аликовского сельского поселения Аликовского района от 15.05.2013 г. №71

Во исполнении требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории Аликовского сельского поселения администрация Аликовского сельского поселения Аликовского района  п о с т а н о в л я е т:

1. В постановлении администрации Аликовского сельского поселения Аликовского района от 15.05.2013 г. № 71  «О наделении статусом гарантирующих организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории Аликовского сельского поселения»:

Приложение «Схема водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики до 2027 года» изложить в  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление полежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Аликовского сельского поселения.

Глава Аликовского сельского поселения

Аликовского района                                                              А.Н. Ефремов

Приложение к постановлению администрации

Аликовского сельского поселения

от 02.12.2019 г.   №135

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДО 2027 ГОДА

с. Аликово, 2013г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Аликовского сельского поселения;

- Генерального плана Аликовского сельского поселения, выполненного АРКОНПРОЕКТ;

- Программы социально-экономического развития Аликовского сельского поселения на 2012 – 2020 годы;

- районной целевой программы «Обеспечение населения Аликовского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы».

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Аликовском сельском поселении Аликовского района Чувашской.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения Чувашской Республики на 2013 – 2027 годы.

Заказчик проекта Глава администрации Аликовского сельского поселения.

Местонахождение проекта Россия, Чувашская Республика, Аликовский район, Аликовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012г. №370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Аликовского сельского поселения;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап - 2013-2018 годы:

- строительство водопроводных сетей;

- реконструкция канализационных колодцев;

Второй этап - 2019-2024 годы:

- реконструкция канализационных коллекторов;

- реконструкция канализационных колодцев;

- реконструкция водозаборных скважин;

Третий этап -2025-2027 (расчетный срок):

- реконструкция канализационных колодцев;

- реконструкция водозаборных скважин;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- строительство водопроводных сетей.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 104107,3 тыс. руб., в том числе:

45178,1 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

58928,6 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств Республиканского, местного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Аликовского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет администрация Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Аликовском сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики.

Аликовское сельское поселение расположено в южной части Аликовского района.

Граница Аликовского сельского поселения утверждена Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа".

Сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере и востоке – с Илгышевским и Крымзарайкинским сельскими поселениями Аликовского района;

-  на юге – с Тенеевским сельским поселением;

-  на западе – с Таутовским сельским поселением.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004г. № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа в состав Аликовского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- село Аликово, деревни Синерь, Янгорас, Смородино, Урмаево, Иштеки, Видесючь, Азамат, Тогачь и поселок Дубовский.

Общая площадь территории Аликовского сельского поселения составляет 3080 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 г. составила 4300 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Чебоксарами и населенными пунктами Чувашской Республики являются: автодороги Никольское - Ядрин – Аликово - Калинино и Аликово - Ишаки.

Главными элементами природного каркаса Аликовского сельского поселения являются: участок реки Аба - Сирма с притоками.

Основу градообразующей базы Аликовского сельского поселения составляют 3 основных производственных объектов. Среди них выделяются:

- ООО «Аликовский плодокомбинат», ОАО «Сельхозхимия», ООО «Строймонтаж» - в с. Аликово;

Сельскохозяйственное производство представлено 1 крестьянско-фермерским хозяйством «Журавлев»:

Аграрный сектор включает также в себя 1 крестьянско- (фермерское) хозяйство и личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности у КФХ «Журавлев».

Основными направлениями деятельности хозяйств являются выращивание картофеля.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 1,3 до 2,0 м.

В Аликовском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 85,81 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома – площадью 36,9 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 37 жилых домов квартирного типа, расположенных в селе Аликово и поселке Дубовский.

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией Аликовского сельского поселения. Жилищный фонд составляет 85,81 тыс.кв.м, из них 57% приходится на индивидуальный фонд и 43% на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 2-3-х этажные жилые дома 70-х и 80-х годов постройки, имеющие менее 60% физического износа, составляет 34,9 тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд расположен в селе Аликово и  поселке Дубовский.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 738 домов, общей площадью 48,9 тыс.кв.м. В деревнях идет процесс капитализации жилищного фонда – замена некапитальных деревянных домов на капитальные каменные.       Средняя обеспеченность в индивидуальном фонде составляет 20 кв.м/человека. Уровень инженерного благоустройства деревень – низкий (индивидуальные выгреба, колодцы), централизованы системы электроснабжения и газоснабжения.

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городам и местам приложения труда.

Численность постоянно проживающего населения Аликовского сельского поселения на расчетный срок до 2027 года составит 5,5 тыс. человек.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Аликовского сельского поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от шести артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ требуют реконструкции.

Село Аликово и ряд деревень недостаточно обеспечены ресурсами пресных подземных вод. Отсутствуют утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод. Подземные источники  не обеспечивают население водой питьевого качества в достаточном объеме. В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений качество питьевой воды не удовлетворяет гигиеническим нормативам.

Сточные воды по канализационным самотечно-напорным сетям подаются на очистные сооружения с. Аликово. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью района и эксплуатируются следующими предприятиями:

1. ООО «УК «Жилище»» - водоснабжение села Аликово.

2. ООО «Тепловодоканал» - водоотведение села Аликово.

Данные предприятия предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Аликовского сельского поселения являются артезианские воды Подольско-мячковского горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.    Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,45 мг/дм3 до 0,62 мг/дм3 (при норме 0,3 мг/дм3), повышенной мутности от 2,1 – 3,94 мг/дм3 (при норме 1,5 мг/дм3), повышенной жесткости 8,4 мг/л (при норме 7,0 мг/л), повышенного содержания бора от 2,43 мг/дм3  до 3,1 мг/дм3 (при норме 0,5 мг/дм3).

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; - децентрализованных источников –водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих населенных пунктах: с. Аликово, п. Дубовский от водозаборных узлов (ВЗУ). Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ (по ул. Парковая, возле АМКДЦ) | артскважина ВБ 1х25м3 | 1971 | 0,9 | 112 | 30,0 |
| 2 | ВЗУ №2 (по ул.Гагарина, возле АЗС) | артскважина ВБ 1х25м3 | 1988 | 0,3 | 120 | 25,0 |
| 3 | ВЗУ (по ул.Октябрьская на территории ЦРБ) | артскважина ВБ 1х25м3 | 1982 | 0,6 | 92 | 30,0 |
| 4 | ВЗУ №4 (по ул.Парковая возле д/с №1 ) | артскважина ВБ 1х50м3 | 1984 | 1,1 | 101 | 30,0 |
| 5 | ВЗУ № 5 (по ул.Гагарина на территории предприятий ЖКХ) | артскважина ВБ 1х25м3 | 2009 | 0,7 | 94 | 30,0 |
| 6 | ВЗУ № 5 (по ул.Чапаева возле бани) | артскважина ВБ 1х25м3 | 1979 | 0,3 | 93 | 30,0 |

Примечание: ВБ – водонапорная башня; р – резервная артскважина.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины не являются собственностью Аликовского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ (по ул. Парковая, возле АМКДЦ) | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 | 125 | 4 | - |
| 2 | ВЗУ №2 (по ул.Гагарина, возле АЗС) | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 | 125 | 4 | - |
| 3 | ВЗУ (по ул.Октябрьская на территории ЦРБ) | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 | 125 | 4 | - |
| 4 | ВЗУ №4 (по ул.Парковая возле д/с №1 ) | 1х50м3 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 | 125 | 4 | - |
| 5 | ВЗУ № 5 (по ул.Гагарина на территории предприятий ЖКХ) | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 | 125 | 4 | - |
| 6 | ВЗУ № 5 (по ул.Чапаева возле бани) | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 6,3 | 125 | 4 | - |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Данные лабораторных анализов воды из скважин № 1,2,3 и 4приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3.

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скважина 1 | скважина 2 | скважина 3 | скважина 4 |
| 1 | pH среды |  | 6,0-9,0 | 7,9 | 7,59 | 8,0 | 8,3 |
| 2 | Сульфаты | мг/дм3 | 500,0 | 286,59 | 197,44 | 145,19 | 252 |
| 3 | Хлориды | мг/дм3 | 350,0 | 95,42 | 139,27 | 131,53 | 81 |
| 4 | Аммиак и соли | мг/дм3 | 2,6 | 1,25 | 0,45 | 1,59 | <0,05 |
| 5 | Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 1,16 | 0,95 | 1,27 | <0,02 |
| 6 | Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 0,035 | 0,042 | 0,014 | <0,10 |
| 7 | Фториды | мг/дм3 | 0,7-1,5 | 0,42 | 0,24 | 0,24 | 0,96 |
| 8 | Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 0,85 | 1,02 | 1,96 | 1,31 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000,0 | 999,50 | 922,50 | 862,50 | 854 |
| 10 | Остаточный хлор | мг/дм3 | Отсутствие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,91 |
| 11 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,45 | 0,48 | 0,625 | 0,023 |
| 12 | Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,007 | 0,007 | 0,012 | 0,0055 |
| 13 | Кадмий | мг/дм3 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0021 |
| 14 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,019 | 0,030 | 0,059 | 0,037 |
| 15 | Кальций | мг/дм3 | 180,0 | 27,45 | 76,50 | 77,66 | 21,7 |
| 16 | Магний (рас четный метод) | мг/дм3 | 40,0 | 23,23 | 67,55 | 54,46 | 7,11 |
| 17 | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 18 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 2,94 | 2,55 | 2,43 | 3,10 |
| 19 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 20 | Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 3,28 | 9,38 | 8,4 | 1,67 |
| 21 | Цветность | градус | 20,0 | 19,07 | 14,38 | 15,63 | 4,7 |
| 22 | Запах при 20о 60о |  | 2 2 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 |
| 23 | Привкус | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 3,65 | 3,94 | 3,77 | 2,1 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью более 10,0 км. Износ существующих водопроводных сетей по Аликовскому сельскому поселению составляет более 60%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 1,51 тыс.м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

2. Источником водоснабжения Аликовского сельского поселения являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Аликовского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения Аликовского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013год | Расчетный срок – 2027год |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | с. Аликово | 1075 | 3033 | 3420 | 3790 |
| 2 | п. Дубовский | 32 | 93 | 100 | 120 |
| 3 | д.Азамат | 60 | 213 | 250 | 290 |
| 4 | д. Синерь | 59 | 153 | 185 | 215 |
| 5 | д.Тогачь | 48 | 138 | 160 | 205 |
| 6 | д. Урмаево | 44 | 99 | 120 | 165 |
| 7 | д. Иштеки | 16 | 42 | 60 | 95 |
| 8 | д. Видесючь | 31 | 76 | 80 | 105 |
| 9 | д. Смородино | 32 | 95 | 110 | 145 |
| 10 | д. Янгорас | 86 | 291 | 320 | 370 |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2027 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 - 2018 годы | Расчетный срок 2025 – 2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население | тыс. чел. | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
| Жилищный фонд |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв.м. | 36,9 | 41,0 | 45,0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м. | 48,9 | 60,0 | 80,0 |
| Новое жилищное строительство |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв.м. | - | 4,5 | 9,0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м. | - | 10,0 | 19,5 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Аликовского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) – 2,614 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) – 3,2 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 4,029 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 7,363 м3/чел. в мес.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 810 м³/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 6

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Современ. состояние –2013год | I этап – 2018год | 2 этап –2024год | Расчетный срок, 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. |
| население |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-3 этажа) | 210 | 1,9 | 70 | 90 | 2,2 | 80 | 100 | 2,8 | 100 | 115 | 3,4 | 120 | 135 |
| 2 | Индивидуальна я жилая застройка | 190 | 0,8 | 30 | 42 | 1,1 | 35 | 45 | 1,5 | 40 | 50 | 2,1 | 55 | 65 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 70 | 0,4 | 10 | 12 | 0,3 | 8 | 10 | 0,2 | 5 | 6 | 0,1 | 2 | 3 |
|  | итого |  | 3,1 | 110 | 144 | 3,6 | 123 | 155 | 4,5 | 145 | 171 | 5,5 | 177 | 203 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 7

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013-2018г.г. | 2 этап строительства 2019-2024г.г. | 3 этап строительства 2025-2027г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м³/сут | потреб. | м³/сут | потреб. | м³/сут | потреб. | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 413 | 4,0 | 505 | 4,5 | 580 | 5,2 | 610 | 5,7 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 26 | 2,8 | 44 | 3,3 | 50 | 3,7 | 55 | 4,2 |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 12 | 34 | 1,0 | 34 | 1,0 | 40 | 1,2 | 51 | 1,7 |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 90 | 3,2 | 105 | 3,5 | 110 | 4,2 | 120 | 4,7 |
| 5 | Поликлиники | 1 больной в смену | 13 | 105 | 5,9 | 150 | 6,5 | 170 | 7,2 | 200 | 8,2 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 12 | 300 | 9,1 | 330 | 9,5 | 360 | 10,0 | 390 | 11,0 |
| 7 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 65 | 7,0 | 78 | 9,7 | 92 | 10,5 | 98 | 11,5 |
|  | итого |  |  |  | 30,0 |  | 38,0 |  | 42,0 |  | 47,0 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап - 50,0 м³/сутки;

- на II этап - 80,0 м³/сутки;

- на III этап - 110,0 м³/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление Аликовского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Суммарное водопотребление Аликовского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м³/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества | технической |
|  |  | соврем. состоян. 2013 год | I этап 2018 год | 2 этап 2024 год | расчетный срок , 2027год | I этап 2018 год | 2 этап 2024 год | расчетный срок , 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Население | 110 | 150 | 175 | 200 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 30 | 38 | 42 | 47 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого: | 140 | 188 | 217 | 247 |  |  |  |
| 5 | Неучтенные расходы 10% | 14 | 18 | 21 | 24 |  |  |  |
|  | Всего: | 154 | 206 | 238 | 271 |  |  |  |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Аликовского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,2 тыс. м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,23 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,27 тыс. м³/сут.;

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Аликовского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в с. Аликово с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема);

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В Аликовскм сельском поселении имеется несколько бассейнов канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- 1 бассейн канализования – с. Аликово;

- 2 бассейн канализования – с. Аликово (ЦРБ);

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Бассейн канализования № 1. (с.Аликово)

В систему водоотведения села Аликово, поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром 100-150-200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 4,8 км. Канализационными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.

Сточные воды от бассейна № 1 поступают на очистные сооружения. На ОС установлены насосы марки СМ 125-150-315 (1 рабочий, 1 резервный). Сточные воды проходят биологическую очистку.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.     Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Бассейн канализования № 2. (с.Аликово-ЦРБ)

Централизованной системой водоотведения охвачена территория Аликовской ЦРБ с малой и среднеэтажной застройкой. Канализационные сети проложены из асбестоцементных труб и ПНД труб общей протяженностью 1,2 км. Состояние сетей удовлетворительное.

Канализационные очистные сооружения бассейна №1 расположены в северо-восточной части села Аликово. Проектная производительность составляет 200 м³/сут.    Фактическое поступление стоков - 100 м³/сут.

1 очередь строительства канализационных очистных сооружений введена в эксплуатацию в 1960 году, 2 очередь – в 1980 году. В состав сооружений первой очереди входят:

- приемная камера;

- решетки;

- горизонтальные песколовки (2 шт.);

- аэрофильтры (1шт.);

- вторичный вертикальный отстойник (1шт.).

В состав сооружений второй очереди входят:

- горизонтальные песколовки (2шт.);

- блок биологической очистки в составе аэротенка и вторичного отстойника (2 шт.).

После вторичного отстаивания стоки поступают на доочистку – на биопруды, работающие последовательно. (2шт.). Перед выпуском обеззараживание сточных вод производится ультрафиолетовым облучением. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрен в речку Аба-Сирма. Образующийся осадок из первичного отстойника поступает на обезвоживание на иловые площадки (2 карты 10м х 10м). Активный ил из вторичных отстойников подается на рециркуляцию в аэротенк. Качество очистки сточных вод соответствует ПДК при сбросе их в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Характеристика существующих очистных сооружений

Таблица 9.

| Местоположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс.м³/сут | Марка насосов | Кол-во, насосов, (шт.) | Размеры станции, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в плане | глубина | Подвод коллектора | напор. тр-да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Аликово, ул.Садовая |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| с.Аликово, ул.Чапаева |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

1. Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачено село Аликово. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

2. Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

3. Существующие КОС полной биологической очистки с.Аликово удовлетворяют требованиям ПДК для сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения.

4. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Аликовское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 30 % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в с.Аликово.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Аликовского сельского поселения представлены в таблице 10.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Аликовскому сельскому поселению

Таблица 10.

| №№ п.п. | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | современ. состояние на 2013год | 1 этап – 2018год | 2 этап– 2024год | 3 этап– 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 110 | 150 | 175 | 200 |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения | 30 | 38 | 42 | 47 |
|  | Итого: | 140 | 188 | 217 | 247 |
| 3 | Неучтенные расходы | 14 | 18 | 21 | 24 |
| Всего: | 154 | 206 | 238 | 271 |

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

- 1 бассейн канализования – с.Аликово;

- 2 бассейн канализования – с.Аликово - ЦРБ;

Схемы строительства централизованных систем водоотведения бассейнов канализования Аликовского сельского поселения представлены на рисунках 1, 2,.

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на І этап – 0,2 тыс. м³/сутки;

- на II этап – 0,23 тыс. м³/сутки;

- на III этап – 0,27 тыс. м³/сутки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки (с.Аликово), строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки в с.Аликово со строительством установок механического обезвоживания осадка.     Проектная производительность очистных сооружений составит 400 м³/сутки;

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки с.Аликово к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Аликовского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 0,27 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2018 гг.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе: артскважина, и водонапорная башня в с.Аликово.

2. Подключить существующую застройку к централизованным системам водоснабжения по ул. Цветочная, Молодежная в с.Аликово и д.Азамат, проложив водопроводные сети общей протяженностью 2,6 км.

ІI этап 2019-2024 годы

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать существующие ВЗУ в с. Аликово с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

На расчетный срок водопотребление сельского поселения составит 0,27 тыс. м³/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать существующие ВЗУ в с. Аликово с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

2. Построить ВЗУ в д. Иштеки, Смородино в составе артскважины, водонапорной башни.

3. Подключить существующую застройку к централизованным системам водоснабжения в д. Иштеки, Смородино проложив водопроводные сети общей протяженностью 2,1 км.

4. Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 1,2 км в д. Янгорас.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая». Общая протяженность сетей составит 6,8 км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 150 - 200 мм составит 21,2 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2013 – 2019 гг. Реконструкция существующих канализационных колодцев.

II этап. 2019-2024гг. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность. Реконструкция существующих канализационных колодцев.

III этап. Расчетный срок 2025-2027гг. Реконструкция существующих канализационных колодцев. Строительство очистных сооружений в с. Аликово.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2012 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2013-2027 годы необходимо 104107,3 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 45178,1 тыс. руб., для строительства системы водоотведения 58928,6 тыс. руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по программе |
| 2013 | 11500,0 | 404 | 11904 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 168 | 168 |
| 2017 | 0 | 118 | 118 |
| 2018 | 0 | 118 | 118 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 147,8 | 0,0 | 147,8 |
| 2021 | 37,3 | 68,5 | 105,8 |
| 2022 | 559,5 | 53,1 | 718,4 |
| 2023 | 37,3 | 40,8 | 78,1 |
| Итого 2013-2024 | 12281,9 | 852,4 | 13134,3 |
| 2025-2027 | 32896,8 | 58076,2 | 90973,0 |
| Всего по проекту | 45178,7 | 58928,6 | 104107,3 |

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы составит всего 114918,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 70870,0,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 44048,0 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2027 годах составляет:

- всего - 114918,0 тыс рублей

- в том числе:

- республиканский бюджет – 74318,0 тыс. рублей;

- местный бюджет - 22000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 18600,0 тыс. рублей

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл =ФПв/Qувел.водосн.

где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qувел.водосн.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл =ФПв/Qувел.канал.

где: ФПк– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.канал. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

70870,0 тыс. руб./3550 м3/сут./24 ч = 2054,2 руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

44048,0 тыс. руб./3550 м3/сут./24 ч = 3021,7 руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Аликовского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2027 г.г. согласно техническому заданию выданному администрацией Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики.

Приложение 1

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

план)

1 этап 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство ВЗУ в с.Аликово с водонапорной башней | м3/сут. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети по ул.Цветочная, Молодежная в с.Аликово, и д.Азамат | км | Подключение новых абонентов | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Реконструкция канализационных колодцев | шт. | Повышение надежности системы | 16 |  |  |  | 6 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение приложение 1

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2019-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструировать существующие ВЗУ в с. Аликово с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | шт. | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Перекладка изношенных самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации | км. | Повышение надежности системы | 0,13 |  |  | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция канализационных колодцев | шт. | Повышение надежности системы | 5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

1 этап 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Строительство ВЗУ в с.Аликово с водонапорной башней | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети по ул.Цветочная, Молодежная в с.Аликово, и д.Азамат | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Реконструкция канализационных колодцев | 404,0 |  |  |  | 168,0 | 118,0 | 118,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение приложение 2

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

2 этап 2019-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Реконструировать существующие ВЗУ в с. Аликово с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 1193,6 |  |  | 37,3 | 559,5 | 37,3 | 559,5 |
| 2 | Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | 147,8 |  | 147,8 |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Перекладка изношенных самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации | 124,4 |  |  | 17,7 | 27,7 | 15,4 | 63,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция канализационных колодцев | 127,0 |  |  | 50,8 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |

-32-

Приложение 3

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Аликовского сельского поселения,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация по годам, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. 3 этап 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 этап 2025-2027 гг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструировать существующие ВЗУ в с. Аликово с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 2 | 2 | 596,8 |
| 2 | Строительство ВЗУ в д. Иштеки, Смородино с водонапорной башней | м3/сут. | Подключение новых абонентов | 50 | 50 | 1600,0 |
| 3 | Строительство водопроводной сети в д. Иштеки, Смородино | км. | Подключение новых абонентов | 2,1 | 2,1 | 21000,0 |
| 4 | Строительство водопроводных в д. Янгорас | км | Подключение новых абонентов | 1,2 | 1,2 | 9700,0 |

водоотведение

| 1 | Реконструкция канализационных колодцев | Повышение надежности системы | 3 | 3 | 3 | 76,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство биологических очистных сооружений в с. Аликово | м3/сут. | Обеспечение надежности системы водоотведения | 400 | 400 | 58000,0 |

# Text boxes

# ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИН

ЭЛĚК  РАЙОНĚН ЭЛĚК ЯЛ

# ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ

# ЙЫШĂНУ

# _____________  №_______

Элĕк сали

# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛИКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019 г.   №135

с. Аликово