| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ПУЧИНКЕ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 26.12.2014 98№ Пучинке ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2014 №98 село Новое Чурашево |

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Новочурашевского

сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» администрация Новочурашевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжении и водоотведения Новочурашевского сельского поселения (Приложения 1,2,3,4,5).

2. Настоящее постановление, вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании Новочурашевского сельского поселения  «Тăван ен» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новочурашевского сельского поселения.

Глава Новочурашевского

сельского поселения                                                                                                 Н.Г.Федоров

Приложение 1

к постановлению администрации

Новочурашевского сельского поселения

от 26.12.2014   №98

Основанием для разработки схемы водоснабжения Новочурашевского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Новочурашевского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01.01.2014 г.):

д. Новое Климово (37 чел.)

с. Новое Чурашево (1493 чел.)

д. Савка (48 чел.)

д. Сирикли (263 чел.)

Итого общая численность населения на 01.01.2014 г. составляет 1841 человек.

В состав Новчурашевского сельского поселения входят четыре населённых пунктов. Водоснабжение населения осуществляется за счет частных шахтных колодцев.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Новочурашевское сельское поселение находится в северо-восточной части Ибресинского района. До центра Ибреси 27 км. Поселение граничит на западе с Климовским поселением, на юге с Хормалинским поселением, на востоке с Айбечским, на севере с Янгличским поселением. В настоящее время на территории Новочурашевского сельского поселения действующих и используемых родников не имеется. Обеспечение населения резервным источником питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций производится  транспортными средствами граждан сельского поселения путем доставки питьевой воды населению из  резервного источника п. Ибреси, на территории поселения подземные источники водоснабжения, и артезианские скважины не имеются.

1.2 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новочурашевского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Новочурашевского сельского поселения приведены  в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2020г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | д. Новое Климово | - | 37 | - | 37 |
| 2 | с. Новое Чурашево | - | 1493 | - | 1493 |
| 3 | д. Савка | - | 48 | - | 48 |
| 4 | д. Сирикли | - | 263 | - | 263 |
|  | Итого |  | 1841 | - | 1841 |

В перспективе развития Новочурашевского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется за счет частных шахтных колодцев.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 2.

Таблица суммарного водопотребления по Новочурашевскому сельскому поселению на период с 2014 по 2020гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2019г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1841 | 160/160 | 294,56 | 107,51 | 382,93 | 9,82 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 1841 | 50 | 15,22 | 5,56 | 9,23 | - |
|  | Итого: | чел | 1841 | - | 368,69 | 113,07 | 392,16 | 9,82 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Новочурашевского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата четырех населенных пунктов сельского поселения.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Пожаротушение населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2013 г. по 2019 г.

1.4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 4.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 3.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2019г | всего | Примеч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø63 | км |  | 5056,2 | 5056,2 |  |
|  | Итого: |  |  | 5056,2 | 5056,2 |  |

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована до 2019 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2019 г | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  |  | 5056,2 | 5056,2 |  |
|  | Итого: | 5056,2 | 5056,2 |  |
|  | ВСЕГО: | 5056,2 | 5056,2 |  |

Глава 3. Схема водоотведения

В настоящее время на территории Новочурашевского сельского поселения сети и сооружения центральной канализации отсутствуют. Индивидуальные жилые дома в основном оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Здания социально значимых объектов также оборудованы накопительными емкостями с вывозом стоков ассенизационной машиной на очистные сооружения.

Глава 4. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.