И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

«ВЕСТНИК КАЙНЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА»

| №18 от 10 июля 2014 года | Издание администрации Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ КАЙНЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 29 от 10.07.2014 г.

Об     утверждении      схемы водоснабжения   и    водоотведения Кайнлыкского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Кайнлыкского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т::

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Кайнлыкского сельского поселения ( Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района» и подлежит размещению на официальном сайте Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района.

Глава  Кайнлыкского

сельского поселения	               				                   А.Г.Кузьмин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Кайнлыкского  сельского поселения

от 10.07.2014года № 29

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Кайнлыкского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

д.Починок-Быбыть 2014

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------------- 2

ВВЕДЕНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ------------------------------------------------------------------------- 6

Глава 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ------------------------------------------------------------------------4

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования----------------------------------------------------------------------------------------------- 4

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения-------------------- 4

1.1.3  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования-------------------------------------------  8

1.2.СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ------------------------------- 8

1.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ------------------------------------------------------------------------------------  8

1.4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ-------------------------------------------------------------------------------------10

1.5. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОН СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ----------------------------------------------------------------------11

Глава 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ------------------------------------------------------------13

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования ---------------------------------------------------------------------------------------------13

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования ------------------------------------------------------------13

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения--    13

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования.--------------------------------14

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ--------------------14

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД -----------------------------------------------------14

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ -----------------------------------------------------------------------------------14

2.5. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ------------------------------15

Глава 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------17

ГЛАВА 4 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМВОДОСНАБЖЕНИЯ -------------------------------18

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы холодного водоснабжения Кайнлыкского сельского поселения являются: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении, постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Генеральный план Кайнлыкского сельского поселения, утвержденный Собранием депутатов Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района от 18.11.2008 г. №3/89, Правила землепользования и застройки Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района, утвержденные Собранием депутатов Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района от 24.04.2012 г. № 4/56.

ГЛАВА 1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Кайнлыкское  сельское поселение расположено в юго-восточной части Комсомольского района Чувашской республики. В состав Кайнлыкского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2014г.):

д. Полевое Шептахово       (512 чел.)

д. Починок-Быбыть           (426чел.)

д. Кайнлык                         (309 чел.)

Итого общая численность населения на 01.01.2014 г. составляет 1247 человек.

В состав Кайнлыкского сельского поселения входят 3 населённых пункта. Автономная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеется д. Полевое Шептахово, водоснабжение д.д. Починок-Быбыть и Кайнлык обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение д.Полевое Шептахово  осуществляется из одной артезианской скважины.

Фактически поднято воды за 2013г. – 24,4 тыс. м3

Протяженность водопроводной сети - 850 метров.

Артезианская скважина и водонапорная башня введена в эксплуатацию 1983 году.

В настоящее время обслуживающая  организация не определена.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Полевое Шептахово | арт. скважина, водонапорная башня | 1983 | 0,24 | 90,0 | 30 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Проекты ЗСО, Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Кайнлыкского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | д.Полевое Шептахово | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Существующие водопроводные сети проложены из ПЭ трубопроводов диаметром  63 до 110 мм общей протяжённостью  850м.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Схема существующей системы водоснабжения:

д.Полевое Шептахово (схема № 1),

Схема  №1

Водонапорная башня с узлом управления в д. Полевое Шептахово

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не обеспечены 95% застроек Кайнлыкского сельского поселения.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. .

3. Здание водонапорной башни в д. Полевое Шептахово  требует капитального ремонта.

4. Отсутствие  в д.д.Починок-Быбыть и Кайнлык  централизованного водоснабжения замедляет развитие населенных пунктов в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, сельскохозяйственного производства, объектов розничной торговли.

Таблица  №3  водопотребления по Кайнлыкскому сельскому поселению  за 2013

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Полевое Шептахово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 512 | 160/160 | 81,92 | 29,73 | 102.4 | 4,26 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 212 | 160/160 | 33,92 | 12,38 | 42,4 | 1.76 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - |  | 5,9 | 20.92 | 2,49 |
|  | Полив | чел | 509 | 50 | 25.45 | 3.05 | 30,54 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 141,29 | 51.06 | 196.26 | 8.51 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3. «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11). |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Кайнлыкского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Кайнлыкского  сельского поселения приведены  в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д.Полевое Шептахово | 187 | 512 | 2 | 514 | 1 | 515 |
| 2 | д.Починок-Быбыть | 143 | 426 | 3 | 429 | 1 | 430 |
| 3 | д.Кайнлык | 84 | 309 | 5 | 404 | 3 | 407 |

В перспективе развития Кайнлыкского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Кайнлыкского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 5.

Таблица суммарного водопотребления по Кайнлыкскому сельскому поселению на период с 2024 по 2034гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 302 | 160/160 | 78,32 | 28,58 | 101,82 | 16,54 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 572 | 50/50 | 28,06 | 10,24 | 36,48 | 4,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,28 | 7,76 | 22,55 | 4,22 |
|  | Полив | чел | 874 | 50 | 7,19 | 2,62 | 4,36 | - |
|  | Итого: | чел | 874 | - | 134,85 | 49,2 | 165,21 | 25,3 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 854 | 160/160 | 136,64 | 49,87 | 177,63 | 20,21 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 854 | 50 | 7,03 | 2,57 | 42,67 | - |
|  | Итого: | чел | 854 | - | 171,0 | 52,44 | 220,3 | 20,21 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли..

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Плановые показатели развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения

В перспективе развития Кайнлыкского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В качестве источника водоснабжения в д.Починок-Быбыть проектом предлагается пробурить  артезианскую скважину,  производительностью 2,0 л/с .

Проектом предусмотрено создание тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63 – 110 мм а также строительство водонапорной башни ,предусматривается .вариант модульной  установки автоматизированным управлением, вместо  водонапорной башни.

Пожаротушение населённых  пунктов  планируется осуществлять от  противопожарных резервуаров закрытого типа,  водопроводные   сети оснащены водоприемными гидрантами для возможности применения мотопомп,  заправки   пожарных автомашин в количестве – 17 шт. а  также от имеющихся  водозаборных пирсов с разворотными площадками 12х12м для пожарной техники в количестве 4 шт.. Объем  резервуаров  принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2014-2024 г.:

1. Пробурить  артезианскую скважину в  д.Починок-Быбыть

2. В д.Починок-Быбыть для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м) или, модульной автоматизированной установки для подачи воду водопроводную магистраль

3. От проектируемой водонапорной башни в д.Починок-Быбыть необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63 – 110 мм;

Для снижения расходов воды необходимо:

- предусмотреть полив улиц, садов и огородов отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

-установить узлы учета потребляемой воды хозяйствами  для питьевого и технического назначения на первом этапе реализации схемы -2014-2024 годы, что позволит снизить потребление и сброс стоков воды

-установить на водоисточниках в соответствии с установленными требованиями фильтра для очистки воды:

- от микробиологических загрязнения на первом этапе реализации схемы (2014-2024 г.г.)

- от химического загрязнения –на втором этапе(2024-2034 г.г)

4.Капитально отремонтировать здание водонапорной башни в д.Полевое Шептахово..

5. От  водонапорной башни в д. Полевое Шептахово необходимо проложить уличную водопроводную сеть в д. Полевое Шептахово  Ø63 -110мм;

На второй этап 2023-2033 гг.:

1. Пробурить одну артезианскую скважину в д. Кайнлык.

2. В д. Полевое Шептахово  для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м);

3.  В д. Кайнлык заменить  уличную водопроводную сеть Ø63 – 110 мм;

1.5. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения в Кайнлыкском сельском поселении.

Приоритетным направлением развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения является неуклонный рост благосостояния, улучшение качества жизни и быта проживающего населения

1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи  с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | д.Починок-Быбыть |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 2 424,308 | - | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63-110 | км | 3,0 | 18 355,870 | - | 18 355,870 |
|  | Итого: |  |  | 20 780,178 |  | 20 780,178 |
| 2. | д. Кайнлык |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63-110 | км | 1,63 | 9973,32 | — | 9973,32 |
|  | Итого: |  |  | 9973,32 | — | 9973,32 |
| 3. | д.Полевое Шептахово |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания водонапорной башни. | шт. |  | 15,640 |  | 15,640 |
| 3.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 3,5 |  | 21415,100 | 21415,180 |
|  | Итого |  |  | 15,640 | 21415,100 | 21430,82 |

ГЛАВА 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время  населенные пункты Кайнлыкского сельского поселения сети канализации  не имеют .  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

На настоящее время схемы и системы водоотведения в населенных пунктах  Кайнлыкского сельского поселения отсутствуют.

Жилые дома  населенных пунктов  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

В связи с отсутствием в населенных пунктах централизованной системы водоотведения, с увеличением расхода потребляемой воды на хозяйственно-бытовые нужды, с не своевременным вывозом с накопительных подземных емкостей сточных вод, возникает серьезная угроза нарушения водного баланса на поверхностном грунте, что приведет окислению и заболачиванию  поверхностных слоев земляного горизонта.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Расчет данных по объему поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Кайнлыкского сельского поселения, поскольку централизованной канализации не имеется, не является возможным.

2.3 Прогноз объема сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Планируемый баланс сточных вод в централизованную систему водоотведения составлен на основании балансов водопотребления Кайнлыкского сельского поселения. рассмотренных в схеме водоснабжения

Таблица 7

| № п/п | Наименование потребителя | Объем отведения стоков т.м3/год | Доля отведенных стоков % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 37,65 | 76,5 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 5,65 | 11,5 |
| 3 | Промышленные | 5,90 | 12 |
|  | ВСЕГО: | 49,2 | 100 |

Как видно из приведенных данных, основным потребителем услуг водоотведения Кайнлыкского сельского поселения являются жилые здания, на них расходуется 76,5% отведенных стоков. Система отвода ливневых стоков в сельском поселении отсутствует, не прогнозируется.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. Построить в населенных пунктах  централизованную систему  водоотведения, которая включает канализацию и очистные сооружения.

2.5. Оценка потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе  работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 9.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | д.Полевое Шептахово |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ 100-:225 | км | 4.9 | 18864,4 |  | 18864,4 |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 | 12314.2 |  | 12314,2 |
| 2. 3. | д.Починок-Быбыть |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 | 12186,4 |  | 12186,4 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ 100-:225 | км | 3,92 | 15091,5 | - | 15091,5 |
|  | д.Кайнлык |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | шт | 1 | 11683,6 |  | 11683,6 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ 100-225 | км | 2,16 | 8315,7 |  | 8315,7 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 66 141,6 | 29287,1 | 95 429,6 |

ГЛАВА 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2034г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 9

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Полевое Шептахово |  |  |  |
|  | водоснабжение | 20780,178 | - | 20 780,178 |
|  | водоотведение | - | 15483,6 | 15483,6 |
|  | Итого: | 20780,178 | 15483,6 | 36263,778 |
| 2 | д. Кайнлык |  |  |  |
|  | водоснабжение | 9973,32 | — | 9973,32 |
|  | водоотведение | - | 13803,5 | 13803,5 |
|  | Итого: | 9973,32 | 13803,5 | 23776,82 |
| 3 | д. Починок-Быбыть |  |  |  |
|  | водоснабжение | 15,640 | 21415,100 | 21430,74 |
|  | водоотведение | 31178,6 | - | 31178,6 |
|  | Итого: | 31194,24 | 21415,100 | 52609,34 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 30769,138 | 26839,408 | 57608,546 |
|  | водоотведение | 31178,6 | 29287,100 | 60465,7 |
|  | ВСЕГО: | 61 947,738 | 56126,508 | 118 074,246 |

ГЛАВА 4 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозяйные объекты в системах централизованного водоснабжения в Кайнлыкском сельском поселении выявлены в количестве  одной: в д. Полевое Шептахово. Она принята на баланс Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района.

| Учредитель: Администрация Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Адрес: 429143, д. Починок-Быбыть,ул. К.Маркса, д.4 | Тираж: 15 экз. | Отв. за выпуск: Чернова Т.А. |
| --- | --- | --- | --- |