| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ТĂВАЙ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЕНĚШ НĂРВАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ «05» июнь 2015 ç. № 48 Енěш Нǎрваш ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-НОРВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «05» июня 2015 г. № 48 село Яншихово-Норваши |

| Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики» на 2015-2020 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Яншихово-Норвашского сельского поселения, администрация Яншихово-Норвашского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики  на 2015-2020 годы» .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном издании «Вестник Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района».

Глава

Яншихово-Норвашского

сельского поселения                                                                            В.В.Петров

Приложение

к постановлению администрации

Яншихово-Норвашского сельского

поселения от 05.06.2015 № 48

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения  Янтиковского района

Чувашской Республики на 2015-2020 годы»

|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы |  |
| 2. | Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами |  |
| 2.1 | Демографическое развитие муниципального образования |  |
| 2.2 | Анализ текущего состояния систем водоснабжения |  |
| 2.3 | Анализ текущего состояния систем теплоснабжения |  |
| 2.4 | Анализ текущего состояния систем водоотведения |  |
| 2.5 | Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов |  |
| 2.6 | Анализ текущего состояния систем электроснабжения |  |
| 2.7 | Анализ текущего состояния систем газоснабжения |  |
| 3. | Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы |  |
| 4. | Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры |  |
| 4.1 | Общие положения |  |
| 4.2 | Система теплоснабжения |  |
| 4.3 | Система водоснабжения |  |
| 4.4 | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
| 4.5 | Система водоотведения |  |
| 4.6 | Система электроснабжения |  |
| 4.7 | Система газоснабжения |  |
| 5. | Нормативное обеспечение |  |
| 6. | Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения |  |
| 7. | Оценка эффективности реализации программы |  |

- Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики на 2015-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики на 2015-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», |
| Разработчик программы | Администрация Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики |
| Исполнители программы | Администрация Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Яншихово-Норвашского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - строительство новых котельных. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

# 2.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения  Яншихово-Норвашского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Яншихово-Норвашского сельского поселения на 2015-2020 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

# Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

# 2.1 Демографическое развитие муниципального образования

Яншихово-Норвашское поселение входит в состав Янтиковского района. Образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 года №37 (Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа).  Поселение состоит из 2 населенных пунктов входящих в его административное подчинение, в т.ч.: село Яншихово-Норваши, деревня Норваш-Кошки, общей численностью населения – 1707 человек.

Вышеперечисленные населенные пункты расположены в диапазоне от 2 км до 10 км. от административного центра Яншихово-Норвашского сельского поселения – села Янтиково.  Общая площадь поселения – 5145,9 га.

Границы территории Яншихово-Норвашского сельского поселения  установлены  указанным Законом Чувашской Республики.

Яншихово-Норвашское сельское поселение Янтиковского района граничит:

на севере-   с землями Канашского муниципального района;

на востоке- с землями Яншихово-Норвашского сельского поселения;

на юге-        с землями Янтиковского и Турмышского сельских поселений;

на западе-   с землями Канашского муниципального района.

Административным центром Яншихово-Норвашского сельского поселения является село  Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской Республики, которое находится в 101,7 км от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары, в 17,7 км от железнодорожной станции г. Канаш.

Основу транспортной сети составляют дороги: республиканского назначения: а/д «Аниш»,  дороги муниципального назначения: «Аниш»-с.Яншихово-Норваши, «Аниш»-д. Норваш-Кошки.

Инвестиционным потенциалом (инвестиционной привлекательностью) Яншихово-Норвашского сельского поселения является сельское хозяйство.

# Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  Яншихово-Норвашского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| № п/п | Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | 1762 | 1741 | 1722 | 1721 | 1716 | 1708 |
| 2 | Рождаемость ( чел) | 10 | 16 | 10 | 23 | 17 | 12 |
| 3 | Смертность ( чел) | 28 | 32 | 27 | 24 | 24 | 31 |
| 5 | Число зарегистрированных браков | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 9 |

В период с 2009 по 2014 гг. прослеживался темп роста и снижения численность населения. Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Климатические условия:

Климат  Янтиковского района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой (ноябрь–март) и тёплым, в отдельные годы жарким летом. Среднегодовая температура воздуха положительная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвогрунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум достигал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до середины сентября.

Господствующими направлениями ветра в среднем годовом выходе в условиях Янтиковского района являются западные и южные. Территория находится в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период. Ветры этих направлений несут много влаги и смягчают температуру воздуха и повышают влажность. Юго-восточные ветры несут много тепла, и на своем пути нагревают воздух, понижают его влажность, создают дефицит влажности в воздухе и в почве. Ветры северных направлений несут холод и понижают температуру воздуха. В Янтиковском сельском поселении северные ветры имеют наименьшее распространение. Скорость ветра иногда достигает 18 м/сек, средняя скорость ветра 3-4 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром (15 м/сек) в году равняется 33,7 (из данных наблюдений за период 1891-1950г. г.)

В целом, климатические условия Янтиковского района благоприятны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, характерных для средней Нечерноземной полосы нашей страны.

2.2 Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Питьевой водой в  Яншихово-Норвашском сельском поселении обеспечено все население. Основным источником водоснабжения являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин и посредством родников и колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 4,6 км, из них в с.Яншихово-Норваши- 3,0 км, в д.Норваш-Кошки- 1,6 км.

Водопроводные очистные сооружения  в  Яншихово-Норвашском сельском поселении отсутствуют.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов  Яншихово-Норвашского сельского поселения выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

2.3 Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Теплоснабжение  Яншихово-Норвашской средней школы, Яншихово-Норвашского детского сада, Яншихово-Норвашского офиса общей врачебной практики, Яншихово-Норвашского и Норваш-Кошкинского сельских домов культуры осуществляются природным газом  от своих котельных. Необходимо повышение энергоэффективности существующего котлов путем применения мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляются от индивидуальных газовых котлов и печей.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов  Яншихово-Норвашского сельского поселения.

2.4 Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

2.5 Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО,  вывоз производится по утвержденному маршруту;

На территории индивидуальной застройки отходы собираются в контейнеры. Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон бытовых отходов.

Необходимо обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.6  Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Яншихово-Норвашского сельского поселения осуществляется от Канашской электроподстанции южные сетей Чувашской энергосистемы.

Основное оборудование подстанций находится в удовлетворительном состоянии. Трассы ВЛ в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжении 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное  электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10кВ.

Анализ системы электроснабжения  Яншихово-Норвашского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

2.7 Анализ текущего состояния газоснабжения

В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Яншихово-Норвашского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.  Оба населенных пункта сельского поселения газифицированы. Газоснабжение проводится от магистрального газопровода высокого давления от существующих 1 ГРПМ и 2 ШРП.  Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет филиал «Чувашрегионгаз» ОАО «Чувашсетьгаз». Протяженность уличной газовой сети составляет 41, 513 км.

Отопление Яншихово-Норвашского сельского дома культуры и Норваш-Кошкинского дома культуры, проводится природным газом от газовой котельной. Жилой фонд отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения на природном газе.

# 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории   Яншихово-Норвашского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Яншихово-Норвашского сельского поселения на 2015-2020 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

-  Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной   инфраструктуры;

-  Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

-  Обеспечение  более  комфортных  условий  проживания  населения  сельского поселения;

-  Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

-  Снижение потребления энергетических ресурсов.

-  Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

- Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Предусматривается оказание методического содействия организациям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 01 июня 2015 года по 31 декабря 2020 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

4.1 Общие положения

1.Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Яншихово-Норвашского сельского поселения на 2015-2020 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2020 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2015 г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях  Чувашской Республики, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2015г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2015г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  Яншихово-Норвашского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из республиканского бюджета определяются после принятия республиканских программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования регионального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры  Яншихово-Норвашского сельского поселения связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

4.2  Система теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения  Яншихово-Норвашского сельского поселения предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 210 суток.

На территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.                                                                                      Теплоснабжение Яншихово-Норвашского и Норваш-Кошкинского  сельских домов культуры обеспечивается оборудованием,  работающем на   природном газе.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также остальных объектов общественно-делового назначения остается прежнее - на природном газе.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

4.3  Система водоснабжения

Основным источником водоснабжения в поселении являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин глубиной от 110-130 м, редко более, так и посредством каптажа родников и колодцев.

В настоящее время в поселении эксплуатируется 3 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей в поселении около 4,6 км, кроме того в поселении эксплуатируется порядка 387  колодцев.

В обоих населенных пунктах сельского поселения питьевая вода соответствует всем нормам и стандартам потребления как по содержанию примесей так и по минерализации воды.

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Из-за высокого физического износа сетей и водоразборных колонок, все они введены в эксплуатацию до 1970-1992 гг, ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций, а порою часть из них вообще выводится из эксплуатации. Износ сетей достигает 60%. Водопроводные сети имеются во всех населенных пунктах поселения. Однако, степень охвата водопроводными сетями того или иного населенного пункта недостаточна, также как и недостаточна производительность водозаборных сооружений. Установленная производственная мощность последних используется только на 40-45%. Насосных станций в поселении нет, нет и водоочистных сооружений.

Источником водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды.

Во всех населенных пунктах поселения намечаются системы водопровода, обеспечивающие потребности в воде населения поселения, общественно-коммунальных объектов, сельскохозяйственных предприятий, объектов отдыха и т.д.

Приоритетным является развитие сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах, где имеются школы, медицинские учреждения, объекты соцкультбыта и т.д.

Животноводческие комплексы, фермы, могут обеспечиваться подземными водами, а в отдельных случаях и поверхностными водами, от собственных локальных систем, либо могут подключаться к сетям близлежащих населенных пунктов. Практически во всех населенных пунктах предполагается расширение существующих водозаборов.

Последнее может быть осуществлено, с одной стороны, за счет увеличения водоотбора на существующих скважинах по результатам обследования их и проведения на них гидрорежимных наблюдений, либо за счет бурения дополнительных эксплуатационно-разведочных скважин.

Водопотребление большинства населенных пунктов составляет до 100 м3/сут, а с учетом животноводства в личных хозяйствах – до 150 м3/сут.

Водоснабжение каждого поселения решается в основном локально. Количество скважин, необходимых для обеспечения водой, уточняется на следующих стадиях проектирования. Производительность скважин в среднем составляет 1,0 – 3,0 л/сек (80 – 250 м3/сут).

4.4  Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

На сегодняшний день, в Яншихово-Норвашском сельском поселении сбор и вывоз ТБО осуществляется на договорной основе с ООО «Коммунальник».

### 4.5  Система водоотведения

Исходя из нынешней экологической обстановки на территории  Яншихово-Норвашского сельского поселения жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты имеют децентрализованные системы канализации.

Водоотведение должно  осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы.

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп  допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения должны вывозиться транспортом.

Генеральным планом не предусмотрен создание централизованных канализационных очистных сооружений  в населенных пунктах Яншихово-Норвашского сельского поселения.

Территория канализационных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена.

4.6 Система электроснабжения

Электроснабжение Яншихово-Норвашского поселения осуществляется от высоковольтной трансформаторной подстанции Янтиково 110/35/10 кв. мощностью 1000 кВт. Протяженность линии ВЛ-0,4 кв. - 16,41 км. На территории поселения в эксплуатации находятся 10 трансформаторных подстанции типа ТП-10/0,4. Износ электросети 100%. Ведется плановая работа по замене электросети.

Расход электроэнергии по Яншихово-Норвашскому поселению за 2006 г. составил около 1500 тыс.кВт/ч.

Современный удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения составляет около 1100 тыс.кВт/ч на человека в год.

4.7 Система газоснабжения

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и различных организаций.

В настоящее время газоснабжение потребителей Яншихово-Норвашского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается  по отводу диаметром 150 мм от магистрального газопровода Канашского АГРС.

В настоящее время работы по газификации индивидуальных жилых домов и объектов социальной сферы закончены.

Количество газифицированных домов и квартир природным газом более 85 %.

Применение газа намечается в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе, а также в качестве топлива для котельных и автономных систем отопления жилого фонда.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизить расходы на тепло- и энергоснабжение.

5. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения Собранием депутатов  Яншихово-Норвашского сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами администрации Яншихово-Норвашского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

6. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией  Яншихово-Норвашского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  Яншихово-Норвашского сельского поселения основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация  Яншихово-Норвашского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация  Яншихово-Норвашского сельского поселения. и Собрание депутатов  Яншихово-Норвашского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией  Яншихово-Норвашского сельского поселения.

7. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

-улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водозаборных скважин и водопроводов | ед. | снижение количества потерь воды, улучшение обеспечения населения питьевой водой | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 120тыс. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2 | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов | ед. | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 30 тыс. | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство безбашенной системы водоснабжения в д.Норваш-Кошки |  | улучшение обеспечения населения питьевой водой | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 120тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 2.4 | Реконструкция водоснабжения с.Яншихово-Норваши | ед. | улучшение обеспечения населения питьевой водой | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 650 тыс. | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 120тыс. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.2 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 15тыс. | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Приобретение, изготовление урн для сбора мусора | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения | 80тыс. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 11,722 |  | 11,432 | 75 | 75 | 60 | 40 | 40 |
|  | бюджет Яншихово-Норвашского сельского поселения |  |  |  | 11,722 |  | 11,432 | 75 | 75 | 60 | 40 | 40 |