ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ                                                  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНЕ                                               КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

КОМСОМОЛЬСКИ  ЯЛ                                                              АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАРАХЕН АДМИНИСТРАЦИЙЕ                                         КОМСОМОЛЬСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЙЫШАНУ                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015  № 239                                                                   29.12.2015  № 239

Комсомольски  яле                                                                с. Комсомольское

Об утверждении муниципальной  долгосрочной

целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры на территории

Комсомольского сельского поселения

Комсомольского района на период  2016-2020 г.г.»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Комсомольского сельского поселения, администрация Комсомольского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  на период 2016-2020 г.г.».

2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Комсомольского сельского поселения Комсомольского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Комсомольского

сельского поселения                                                                       Ю.Н.Митюков

Приложение

к постановлению администрации

Комсомольского сельского поселения

Комсомольского района

Чувашской Республики

от 29 декабря  2015 г. № 239

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Комсомольского сельского поселения  Комсомольского района Чувашской Республики на период 2015-2020 г.г.»

|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы | 3-4 |
| 2. | Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами | 5 |
| 2.1 | Демографическое развитие муниципального образования | 5-6 |
| 2.2 | Анализ текущего состояния систем водоснабжения | 6-7 |
| 2.3 | Анализ текущего состояния систем теплоснабжения | 7 |
| 2.4 | Анализ текущего состояния систем водоотведения | 7 |
| 2.5 | Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов | 7 |
| 2.6 | Анализ текущего состояния систем электроснабжения | 7 |
| 2.7 | Анализ текущего состояния систем газоснабжения | 8 |
| 3. | Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы | 8 |
| 4. | Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры | 8-13 |
| 4.1 | Общие положения | 8-10 |
| 4.2 | Система теплоснабжения | 10 |
| 4.3 | Система водоснабжения | 10-12 |
| 4.4 | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 12 |
| 4.5 | Система водоотведения | 12 |
| 4.6 | Система электроснабжения | 12 |
| 4.7 | Система газоснабжения | 13 |
| 5. | Нормативное обеспечение | 13-14 |
| 6. | Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения | 14 |
| 7. | Оценка эффективности реализации программы | 14 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Комсомольского сельского поселения

Комсомольского района Чувашской Республики

от 29 декабря 2015 г. №239

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории Комсомольского сельского поселения Комсомольского района   на период  2016-2020 г.г.»

1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Комсомольского сельского поселения Комсомольского района на период 2016-2020 г.г.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2020 г.г.», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Разработчик Программы | Администрация Комсомольского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Комсомольского сельского поселения Ресурсоснабжающин организации на территории сельского поселения |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Комсомольского сельского поселения |
| Цели Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Комсомольского сельского поселения |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5 Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - строительство новых котельных. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО и ЖБО. |

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Комсомольского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на 2016-2020 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015 № 889), Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2.1 Демографическое развитие муниципального образования.

Комсомольское сельское поселение Комсомольского района Чувашской Республики расположено в юго-восточной части Комсомольского района Чувашской Республики. Площадь, занимаемая сельским поселением, составляет 9873 га, общее количество жилых домов - 2475 с населением 7280 человек, в том числе детей дошкольного и школьного возрастов 1416 человек, пенсионеров 1243  человек. В состав Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики входят семь населенных пунктов: с. Комсомольское, д. Малые Кошелеи, д. Дубовка, д. Новые Кошелеи, д. Васильевка, д. Новое Бикмурзино, д. Байбахтино.  По территории Комсомольского сельского поселения проходят дороги Федерального и Республиканского, районного значений. Все населенные пункты сельского поселения с районным центром связаны дорогами с твердым покрытием.

Северная граница начинается от места пересечения Комсомольского, Асановского сельских поселений и Канашского муниципального района,  проходя на восток по северной границе Комсомольского лесхоза вдоль границы сельскохозяйственного производственного кооператива «Пучах» Канашского района, далее по восточной границе и по северной границе Комсомольского лесхоза до места пересечения границ Комсомольского и Александровского сельских поселений.

Восточная граница начинается от места пересечения Комсомольского, Александровского сельских поселений и идет на юг вдоль Комсомольского лесхоза, далее идет на юг вдоль границы КФХ "Минатуллина" до места пересечения Комсомольского, Кайнлыкского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений.

Южная граница начинается от места пересечения Комсомольского, Кайнлыкского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений, далее идет на запад до пересечения автомобильной дорогой «Цивильск-Ульяновск», пересекая ее,  далее проходит до места пересечения Комсомольского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и автомобильной дорогой «Цивильск-Ульяновск».

Западная граница начинается от места пересечения Комсомольского, Альбусь-Сюрбеевского сельских поселений и автомобильной дорогой «Цивильск-Ульяновск» и идет в северном направлении, пересекая р.Учук, р. Кубня до Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза, далее идет на север вдоль границ, затем поворачивает на запад и идет вдоль границы кварталов 46,45,44, да-лее идет на север вдоль границ и доходит до места пересечения Комсомольского, Асановского сельских поселений и Канашского муниципального района.

Численность населения Комсомольского сельского поселения на 1 января 2016 года составляет 7283 человек,

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Комсомольского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| населенный пункт | численность хозяйств | численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | 20.01.2014 | 20.01.2015 | 20.01.2016 | 20.01.2014 | 20.01.2015 | 20.01.2016 |
| с.Комсомольское | 2063 | 2116 | 2192 | 5837 | 5837 | 5856 |
| д. Малые Кошелеи | 270 | 270 | 273 | 740 | 740 | 761 |
| д.Новые Кошелеи | 33 | 33 | 33 | 95 | 95 | 82 |
| д.Новое Бикмурзино | 96 | 96 | 97 | 242 | 242 | 230 |
| д. Байбахтино | 45 | 45 | 45 | 164 | 164 | 163 |
| д. Дубовка | 75 | 75 | 77 | 157 | 157 | 154 |
| д.Васильевка | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | 37 |
| Итого | 2610 | 2663 | 2745 | 7280 | 7280 | 7283 |
|  | +135 | +53 | +82 | 0 | 0 | +3 |

Климатические условия:

Климат Комсомольского сельского поселения Комсомольского района

Климат  Комсомольского сельского поселения Комсомольского района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой (ноябрь–март) и тёплым, в отдельные годы жарким летом. Среднегодовая температура воздуха положительная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвогрунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум достигал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находится в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период.

2.2 Анализ текущего состояния систем водоснабжения.

Питьевой водой в Комсомольском сельском поселении обеспечено все население. Централизованное водоснабжение имеется в с.Комсомольское и частично д. Малые Кошелеи, остальное население производит забор воды из колодцев и домашних скважин.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Комсомольского сельского поселения выявил следующее:

– в ряде населенных пунктов отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

– не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

2.3 Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В Комсомольском   сельском поселении теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных. В качестве топлива используется природный газ и уголь. Необходимо перейти  на газовое отопление.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от индивидуальных газовых котлов и двух котельных переданных ООО «Коммунальный сервис» на основании концессионного соглашения..

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов  Комсомольского сельского поселения.

2.4 Анализ текущего состояния системы водоотведения

На территории Комсомольского сельского поселения централизованная система водоотведения имеется только в селе Комсомольское и нуждается в капитальном ремонте. В остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Комсомольского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

2.5 Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО,  вывоз производит  ООО «Полигон».

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо установить на территории  поселения  мусорные контейнеры  для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.6 Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Комсомольского сельского поселения, как и Комсомольского района в целом, осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанцию. Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на напряжении 0,4 кВ.

Анализ системы электроснабжения Комсомольского сельского поселения выявил, что для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

| Показатели | наименование населенного пункта | модель | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторные подстанции, расположенные на территории Комсомольского сельского поселения | с.Комсомольское | КТП | 23 |
|  | д. Малые Кошелеи | КТП | 1 |
|  | д.Новые Кошелеи | КТП | 1 |
|  | д.Новое Бикмурзино | КТП | 1 |
|  | д. Байбахтино | КТП | 1 |
|  | д. Дубовка | КТП | 1 |
|  | д.Васильевка | КТП | 1 |
|  |  |  | 28 |

2.7 Анализ текущего состояния газоснабжения

В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Комсомольского сельского поселения осуществляется природным газом и сжиженным газом. Из 7 населенных пунктов газифицированы 7. Газоснабжение проводится от магистрального газопровода высокого давления. Услуги по обеспечению населения газом и обслуживание построенных газопроводов осуществляет ОАО «Чувашрегионгаз».

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории   Комсомольского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Комсомольского сельского поселения на 2016-2020 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

4.1 Общие положения

1.Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на 2016-2020 г.г., являются:

-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся значительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2020 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

-состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

-сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2015 г. нормативов потребления;

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

2. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

-строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

4. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

5. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

6. Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

7. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Чувашской Республики, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2016 г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2016 г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Комсомольского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из республиканского бюджета определяются после принятия республиканских программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования регионального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

8. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

9. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4.2 Система теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 °С;

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С;

– продолжительность отопительного периода – 210 суток.

На территории Комсомольского сельского поселения предусматривается сохранение, как централизованной так и  децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, сохраняется индивидуально газовыми котлами.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Комсомольского сельского поселения рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

4.3 Система водоснабжения

Для обеспечения потребителей Комсомольского сельского поселения водой питьевого качества предлагается строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиями:

– ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

– СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в других населенных пунктах проектом не предусматривается.

Существующие водозаборные скважины требуют реконструкции и модернизации.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Комсомольского сельского поселения удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято в размере 50-160 л/сут.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 100 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Комсомольского сельского поселения приведены ниже

Таблица 1 Основные показатели водопотребления Комсомольского сельского поселения на расчетный срок.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Комсомольское | 5856 | 160 | 937,0 |
| 2. | д. Малые Кошелеи | 761 | 160 | 131,76 |
| 3. | д.Новые Кошелеи | 82 | 160 | 13,12 |
| 4. | д.Новое Бикмурзино | 230 | 160 | 36,8 |
| 5 | д. Байбахтино | 163 | 160 | 26,08 |
| 6. | д. Дубовка | 154 | 160 | 24,64 |
| 7. | д.Васильевка | 37 | 160 | 5,92 |
|  | Итого | 7283 |  | 1165,3 |

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие нормативам качества питьевой воды. Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно действующим нормативным документам.

В соответствии с районной целевой программой «Обеспечение населения Комсомольского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» утвержденной решением Комсомольского районного собрания депутатов от 11 декабря 2009 г. № С-54/3 планируется проведение инвентаризации источников водоснабжения с целью выявления бесхозных объектов, создание сервисных организаций, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут заключены договоры на их ремонт и сервисное обслуживание, проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов  подземных вод  на территории сельских поселений,  реконструкция водозаборных скважин и водопроводов,   проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения.

4.4 Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Генеральным планом предусматривается вывоз твердых и жидких бытовых отходов на свалку, расположенную на территории Батыревского сельского поселения.

Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

4.5 Система водоотведения

В целях улучшения экологической обстановки на территории Комсомольского сельского поселения жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализованными системами канализации.

Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураздельная) должен осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации.

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. Территория канализационных очистных сооружений во всех случаях должна быть ограждена.

4.6 Система электроснабжения

При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ). Необходимо также перейти на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии. До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования. Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны.

4.7 Система газоснабжения

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется ОАО «Чувашрегионгаз».

5. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры               – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения Собранием депутатов Комсомольского сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами администрации Комсомольского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций.

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

6. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Комсомольского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, регионального бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Чувашской Республики, средства местного бюджета.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Комсомольского сельского поселения основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Комсомольского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Комсомольского сельского поселения и Собрание депутатов Комсомольского сельского поселения. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Комсомольского сельского поселения.

7. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной | тыс. рублей | оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | бюджет Комсомольского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водозаборных скважин и водопроводов | тыс. рублей | снижение количества потерь воды, улучшение обеспечения населения питьевой водой | бюджет Комсомольского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов | тыс. рублей | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | бюджет Комсомольского сельского поселения | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 3 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | тыс. рублей | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | бюджет Комсомольского сельского поселения | 240 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 |
| 3.2 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | тыс. рублей | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | бюджет Комсомольского сельского поселения | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 4.1.2. | Приобретение, изготовление урн для сбора мусора | тыс. рублей | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | бюджет Комсомольского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | тыс. рублей. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | бюджет Комсомольского сельского поселения | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  | бюджет Комсомольского сельского поселения | тыс. рублей |  |  | 500 | 0 | 0 | 60 | 130 | 130 |