| СОГЛАСОВАНО: Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Батыревском районе ___________________Сергеева Н.М. «____»_____________2015г. | Утверждаю: Директор ООО «Коммунальный сервис» ________________ С.Н.Макаров « 01 » декабря 2015 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

производственнОГО контроля

качества И БЕЗОПАСНОСТИ питьевой воды

на 2016-2020г.г.

Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис»

429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул.Заводская, д.41

Комсомольский район

с.Комсомольское

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Реквизиты водопользователя | 3 |
| 1. | Общие положения | 4 |
| 2. | Перечень контролируемых показателей качества воды | 4 |
| 3. | Методики определения контролируемых показателей | 9 |
| 4. | План пунктов отбора проб воды | 12 |
| 5. | Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора | 13 |
| 6. | Проведение ежеквартального анализа результатов контроля качества воды | 17 |
| 7. | Предусмотренные мероприятия в целях поддержания высокого качества питьевой воды | 18 |

Реквизиты водопользователя

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование предприятия | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис» (ООО «Комсервис») |
| Юридический адрес предприятия | 429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул.Заводская, д.41 |
| Фактический адрес предприятия | 429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул.Заводская, д.41 |
| ОГРН | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации №2 по Чувашской Республике за основным государственным регистрационным номером 1082132000048 18.01.2008г. |
| ИНН | 2108007245; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной ИФНС России №2 по Чувашской Республике 18 января 2008г. Серия 21 №001794825 |
| ОКПО | 99500765 |
| ОКТМО | 97621425 |
| ОКВЭД | 41.00.2 |
| ОКОПФ | 65 |
| ОКФС | 16 |
| ОКАТО | 97221825001 |
| КПП | 210801001 |
| Телефакс | 8 (83539) 5-11-30 |
| Должность руководителя Общества | Директор |
| ФИО руководителя Общества, номера телефонов | Макаров Сергей Николаевич тел. 8 (83539) 5-11-30 |
| Основной вид деятельности ООО «Комсервис» | Распределение воды |

В настоящее время  централизованное  водоснабжение с.Комсомольское  осуществляется  из подземного источника, т.е из артезианских скважин.

Общее количество артезианских скважин  находящиеся в хозяйственном ведении  созданного предприятия  ООО «Комсервис» составляет  в количестве – 7 штук.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая программа оформлена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем и питьевого водоснабжения «Контроль качества».

1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 года N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

1.3. Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2015 N 01/12950-15-32 "О порядке применения правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

1.4. Программа предназначена для ООО «Комсервис», осуществляющего эксплуатацию системы водоснабжения и обеспечивающего качественной питьевой водой население.

1.5. Программа составляется раз в пять лет, утверждается директором ООО «Комсервис» и представляется по запросам специально уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль.

1.6.  Контроль за соблюдением рабочей программы по контролю качества воды на водозаборном узле (ВЗУ) осуществляется техническим персоналом назначенным приказом директора. Технический персонал ООО «Комсервис» должен быть компетентным в вопросах контроля качества воды.

1.7. Директор ООО «Комсервис» несет ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственный контроль качества и безопасности питьевой воды.

1.8. Должностные лица организации несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за санитарно-гигиенические правонарушения в соответствии с законодательством РФ.

1.9. Система водоснабжения ООО «Комсервис» включает в себя водозабор подземных вод из 7 (семи) скважин и разветвленную сеть распределительных водопроводов.

- ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ

2.1.  В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода систем водоснабжения населенных мест должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства».

2.2. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативном по микробиологическим показателям представленным в таблице №1

    - Таблица №1

    - Микробиологические и паразитологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотлерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 мл |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 мл | Отсутствие |

Примечания:

1. При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

2. Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

2.2.1. При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа.

2.2.2.  При обнаружении в пробе питьевой воды термотолетарных колиформных бактерий и /или/ общих колиформных бактерий проводятся их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях, для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов. Дополнительно до введения в строй установок по обеззараживанию питьевой воды проводится определение коли-фагов.

2.2.3. При обнаружении в повторно взятых пробах воды, общие колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл. и /или/ термотолерантных колиформных бактерий совместно ТО Управлением Роспотребнадзора проводится новый отбор проб, которые исследуются в ТО Управления Роспотребнадзора в Батыревском районе на наличие патогенных бактерий кишечной группы.

2.3. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, предусмотренных СанПиНом 2.1.4.1074-01/ п.3.4.1./ в качестве обязательного контролируемых /табл.2/, а так же /п.3.4.3./ по содержанию специфических вредных веществ вероятность поступления которых в источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности не исключается.

2.4. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствие нормативам указанным в табл.4, к нормативам содержания веществ оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведены в таблице 2.

Таблица №2

Обобщенные показатели

| Показатель | Единица измерения | Нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасно сти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие показатели |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 (1500) |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты | Мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные | Мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | Мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (Al3+) | Мг/л | 0,5 | С.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | Мг/л | 0,1 | С.-т. | 2 |
| Бериллий (Be2+) | Мг/л | 0,0002 | С.-т. | 1 |
| Бор (B, суммарно) | Мг/л | 0,5 | С.-т. | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | Мг/л | 0,3 (1,0) | Орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | Мг/л | 0,001 | С.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | Мг/л | 0,1 (0,5) | Орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | Мг/л | 1,0 | Орг. | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | Мг/л | 0,25 | С.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | Мг/л | 0,05 | С.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | Мг/л | 0,1 | С.-т. | 3 |
| Нитраты (по No3-) | Мг/л | 45 | С.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | Мг/л | 0,0005 | С.-т. | 1 |
| Свинец (PЬ, суммарно) | Мг/л | 0,03 | С.-т. | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | Мг/л | 0,01 | С.-т. | 2 |
| Стронций (8г2+) | Мг/л | 7 | С.-т. | 2 |
| Сульфаты (8о42-) | Мг/л | 500 | С.-т. | 4 |
| Фториды (F-) Для климатических районов |
| I и II | Мг/л | 1,5 | С.-т. | 2 |
| III | Мг/л | 1,2 | С.-т. | 2 |
| Хлориды (Cl-) | Мг/л | 350 | Орг. | 4 |
| Хром (Ск6+) | Мг/л | 0,05 | С.-т. | 3 |
| Цианиды (СNM) | Мг/л | 0,035 | С.-т. | 2 |
| Цинк (Zn2+) | Мг/л | 5,0 | Орг. | 3 |
| Органические вещества |
| ГХЦГ (линдан) | Мг/л | 0,023 | С.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | Мг/л | 0,023 | С.-т. | 2 |
| 2,4-Д | Мг/л | 0,033 | С.-т. | 2 |
| Специфические вещества |
| Нитрит-ион | Мг/л | 3 | Орг. |  |
| Фосфат-ион | Мг/л | 3,5 | Орг. |  |
| Аммоний-ион | Мг/л | 2,6 | Орг. |  |
| Селикаты | Мг/л | 10 | Орг. |  |
| Сульфиды | Мг/л | 0,003 | Орг. |  |

Примечания:

Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «С. –т.» - санитарно – токсикологический, «орг.» - органолептический.

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно – эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

    - Таблица №3

    - Остаточные количества реагентов

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатели вред- ности | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор 1 |  |  |  |  |
| - остаточный, свободный | Мг/л | В пределах 0,3 – 0,5 | Орг. | 3 |
| - остаточный связанный | Мг/л | В пределах 0,8 – 1,2 | Орг. | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | Мг/л | 0,22 | С.-т. | 2 |
| Озон остаточный | Мг/л | 0,3 | Орг. |  |
| Формальдегид (при зонировании воды) | Мг/л | 0,05 | С.-т. | 2 |
| Полиакриламид | Мг/л | 2,0 | С.-т. | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | Мг/л | 10 | С.-т. | 2 |
| Полифосфаты (по РО43-) | Мг/л | 3,5 | Орг. | 3 |

Таблица №4

    - Органолептические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | Баллы | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 71,5 (2) |

Примечания:

1. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовке.

2.4.1. Кроме указанных в таблице 4 показателей питьевая вода контралируется на наличие водных организмов и поверхностной пленки, присутствие которых в количествах различных невооруженным глазом не допускается.

2.5. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таблице 5.

Таблица №5

Радиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатели вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая – альфа радиоктивность | Б к/л | 0,1 | Радиац. |
| Общая – бета радиактивность | Б к/л | 1,0 | Радиац. |

2.5.1. При повышении нормативов общей альфа- или бета- активности осуществляется повторный отбор проб, которые анализируются на содержание отдельных радионуклидов. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с ГН 2.6.1.054-96.

  - 3. Методики определения контролируемых показателей

3.1. Производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе осуществляется аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашия и его филиалом в Батыревском районе.  Методики определения контролируемых показателей представлены в таблице №6.

Таблица №6

Методики определения контролируемых показателей

| N п/п | Показатели ед.изм. | Метод определения | Шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| 1 | Водородный показатель (единицы рН) | описание к прибору рН-метр |  |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | гравиметрия | ГОСТ 1816472 |
| 3 | Жесткость общая, ммоль/л | титриметрический | ГОСТ 415172 РД 52.24.39595 РД 33-5.3.0696 |
| 4 | Окисляемость перманганатная мг О/л | титриметрический | Указание к ГОСТ 276184 |
| 5 | Нефтепродукты,суммарно, мг/л | флуориметрический ИК-фотометрический | МУК 4.1.068 -96 РД52.24.476 -95 |
| 6 | Поверхностно-активные в-ва, анионные, мг/л | фотометрический | РД52.24.368 -95 |
| 7 | Фенольный индекс, мг/л | фотометрия | РД52.24-488 -95 |
| Неорганические вещества |
| 8 | Аллюминий, мг/л | фотометрический | ГОСТ 1816589 |
|  |  | фотометрический | 20.1:2:3.22 -95 |
|  |  | фотометрический с сульфохромом | РД52.24.449 -95 |
|  |  | -" | РД33-5.3.01 -96 |
|  |  | флуориметрический | МУК4.1.05796 |
| 9 | Барий, мг/л | фотометрический | 20.1.2.3.16 -95 |
| 10 | Бериллий, мг/л | флуоресценттный | ГОСТ 1829489 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.19 -95 |
| 11 | Бор,мг/л | фотометрический | Указания к ГОСТ 276182 |
|  |  | фотометрический с азометином-Н | РД52.24.389 -95 |
|  |  | флуориметрический | МУК4.1.05996 |
| 12 | Железо, мг/л | фотометрический | ГОСТ 401172 |
|  |  | с 1,1-фенантролином фотометрический | РД52.24.358 -95 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.16 -95 |
|  |  | флуориметрический | МУК4.1.06496 |
| 13 | Кадмий, мг/л | фотометрический | РД52.24.436 -95 |
|  |  | флуориметрический | МУК 4.1.060 -96 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.19 -95 |
|  |  | инверсионновольт-амперометрический | ПНД Ф 14.1:2:4. 6996 |
|  |  |  | МР ГКСЭН 01-19/13717 29.12.95 |
| 14 | Марганец, мг/л | фотометрический | ГОСТ 497472 |
|  |  | фотометрический с формальдоксином | РД52.24.467 -95 |
|  |  | -" | РД33-5.3.03 -96 |
| 15 | Медь, мг/л | фотометрический | ГОСТ 438872 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.19 -95 20.1:2:3.16 -95 |
|  |  | флуориметрический | МУК 4.1.063 -96 |
|  |  | инверсионновольт-амперометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.69 -96 |
|  |  |  | МР ГСЭН 01-19/13717 от 29.12.95 |
|  |  | фотометрический с 8,8дихинолилдисульфидом | РД52.24.435 -95 |
| 16 | Молибден, мг/л | фотометрический | ГОСТ 1830872 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.16 -95 |
|  |  | -" | 20.1:2:3.19 -95 |
| 17 | Мышьяк, мг/л | фотометрический | ГОСТ 415289 |
|  |  | флуоресцентный | Н.М.ФР.0995 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.19 -95 |
|  |  | -" | 20.1:2:3.16 -95 |
|  |  | флуориметрический | М-01-26-96 |
|  |  | ИВА | РД33-5.3.02 -96 |
| 18 | Никель, мг/л | фотометрический | РД52.24.494 -95 |
|  |  | флуориметрический | М-01-19-95 ПНДФ 14.1:2:4.67 -96 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.16 -95 |
|  |  | -" | 20.1:2:3.19 -95 |
| 19 | Нитраты (по NO3), мг/л | фотометрический | ГОСТ 1882673 |
|  |  | фотометрический с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе | РД52.24.380 -95 |
|  |  | ионная хроматография | ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |
| 20 | Ртуть, мг/л | ААС | МУК 4.1.005 -94 |
|  |  | инверсионновольтамперометрический | МР ГКСЭН 01 -19/137-17 от 29.12.95 |
| 21 | Свинец, мг/л | фотометрический | ГОСТ 1829372 |
|  |  | флуориметрический (с приставкой Крио-2) | ПНД Ф 14.1:2:4.41 -95 М-01-14-95 ГСЭН |
|  |  | инверсионновольтамперометрический | ПНД Ф 14.1:2:4.69 -96 МР ГКСЭН 01-19/13717 от 22.12.95 |
|  |  | фотометрический с гексациклоазохромом | РД52.24.448 -95 |
| 22 | Селен, мг/л | флуоресцентный | ГОСТ 1941389 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.19 -95 |
| 23 | Стронций, мг/л | эмиссионный пламенно-фотометрический | ГОСТ 2395088 |
|  |  | -" | 20.1:2:3.17 -95 |
| 24 | Сульфаты, мг/л | турбидиметрический, весовой | ГОСТ 438972 |
|  |  | турбидиметрический | РД204.2.2097 |
|  |  | титриметрический с солью свинца в присутствии дитизона | РД52.24.401 -95 |
|  |  | титриметрический с солью бария | РД52.24.406 -95 РД33.5.3.16 -96 |
|  |  | турбидиметрический | РД52.24.405 -95 |
|  |  | титриметрический с солью свинца | РД33-5.3.15 -96 |
|  |  | ионная хроматография | ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |
| 25 | Фториды, мг/л | фотометрический | ГОСТ 438689 |
|  |  | потенциометрический с ИСЭ | РД52.24.360 -90 |
|  |  | ионная хроматография | ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |
|  |  | флуориметрический | МУК 4.1.067 -96 |
| 26 | Хлориды, мг/л | титриметрический | ГОСТ 424572 |
|  |  | титриметрический (меркур.) | РД204.2.2297 |
|  |  | титриметрический (аргент.) | РД52.24.401 -95 |
|  |  | титриметрический (меркур.) | РД52.24.402 -95 |
|  |  | потенциометрический с ИСЭ | РД52.24.361 -95 |
|  |  | титриметрический с солью серебра | РД33-5.3.04 -96 |
|  |  | ионная хроматография | ПНД Ф 14.1:2:4.23 -95 |
| 27 | Хром, мг/л | фотометрический | РД52.24.446 -95 |
|  |  | хемилюминесцентный | МУК ГКСЭН 4.1.062-96 |
| 28 | Цианиды, мг/л | фотометрической | Н.Ц.СФ.2695 |
|  |  | флуориметрический | М 01-28-97 |
| 29 | Цинк, мг/л | фотометрический | ГОСТ 1829372 |
|  |  | ААС | 20.1:2:3.16 -95 |
|  |  | флуориметрический | МУК 4.1.058 -96 |
|  |  | инверсионновольтамперометрический | МР ГКСЭН 01-19/13717 от 22.12.95 |
| Органические вещества |
| 30 | гамма-ГХЦГ (линдан), мг/л | хроматографический | РД52.24.412 -95 |
| 31 | ДДТ (сумма изомеров), мг/л | хроматомассспектрометрия | МУК 4.1.663 -97 |
|  |  | газовая хроматография | РД52.24.412 -95 |
| 32 | 2,4-Д, мг/л | газохроматографический | РД52.24.438 -95 |
| Вещества, поступающие в воду и образующиеся в воде в процессе обработки |
| 33 | Хлор остаточ. свободный, мг/л | титриметрический | ГОСТ 1819072 |
| 34 | Хлор остаточ. связанный, мг/л | титриметрический | ГОСТ 1819072 |
| 35 | Хлороформ, мг/л | газовая хроматография | 30.1:2.895 |
|  |  | газовая хроматография | МУ по газохроматогратографическому определению галогеносодержащих веществ в воде |
|  |  | газовая хроматография | РД52.24.482 -95 |
| 36 | Активированная кремниевая кислота, мг/л | фотометрический | РД52.24.432 -95 |
|  |  | фотометрический | РД52.24.433 -95 |
| 37 | Озон остаточный, мг/л | титриметрический | ГОСТ 1830172 |
| 38 | Формальдегид (при озонировании), мг/л | фотометрический | РД52.24.492 -95 |
|  |  | фотометрический с ацетилацетоном | РД33-5.3.05 -96 |
|  |  | реакционнохроматограграфический | МУК 4.1.653 -96 |
| 39 | Полиакриламид, мг/л | фотометрический | ГОСТ 1935585 |
| 40 | Полифосфаты (по PO4), мг/л | фотометрический | ГОСТ 1830972 |
|  |  | фотометрический | РД52.24.382 -95 |
| Органолептические показатели |
| 41 | Запах, баллы |  | ГОСТ 335174 |
| 42 | Привкус, баллы |  | ГОСТ 3351 -74 |
| 43 | Цветность, градусы | фотометрический | -" |
| 44 | Мутность, ЕМФ (формазин), мг/л (каолин) | фотометрический | -" |
| Микробиологические показатели |
| 45 | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | Мембранная фильтрация | ГОСТ 1896373 п.3.3.15.1. , 4.2.6.4.2.12 |
| Показатели радиационной безопасности |
| 46 | Общая альфа- и бета-радиоактивность водных проб, Бк/л | Измерение с помощью альфа- и бетарадиометров УМФ-2000* (Сертификат Госстандарта России N 2787 от 6 июня 1997) | Методики определения радиоактивных веществ ВЦНАК ГО СССР, М., 1991 ИСО 9696-92 |

  - 4. ПЛАН ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

  - 4.1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.4.2.) ООО «Комсервис», как организация, осуществляющая эксплуатацию системы водоснабжения, обязана контролировать качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а так же в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

  - 4.2. В местах водозабора предусматривается отбор воды в каждой из 7 (семи) скважин водозаборов. Для этих целей все скважины оборудованы точками пробоотбора, в которых установлены краны-пробоотборники. Точки отбора проб воды представлены в Таблице №7.

  - Таблица №7

  - Точки отбора проб воды

| Источники водоснабжения | Водонапорные башни | Распределительная сеть |
| --- | --- | --- |
| Водонапорная башня №1, 1991г. | Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с.Комсомольское, мкр-н имени К.Антонова, 50м по направлению на юг от дома №1 | мкр-н имени К.Антонова |
| Водонапорная башня №2, 1970г. | Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с.Комсомольское, мкр-н имени К.Антонова, 50м по направлению на север от дома №10 (детсад «Колосок») | мкр-н имени К.Антонова |
| Водонапорная башня №3, 2012г. | Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с.Комсомольское, мкр-н имени К.Антонова, 200м по направлению на юг от дома №15 | мкр-н имени К.Антонова |
| Водонапорная башня №4, 1980г. | Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с.Комсомольское, мкр-н имени К.Антонова, 200м по направлению на юг от дома №14 | мкр-н имени К.Антонова |
| Водонапорная башня №5, 1994г. | Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с.Комсомольское, ул.Чернова, 10м по направлению на юго-восток от дома №1 | ул.Чернова |
| Водонапорная башня №6, 2003г. | Чувашская Республика, Комсомольский р-н, участок находится примерно в 90 м по направлению на юго-запад от ориентира здание МУЗ «комсомольский ЦРБ», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, р-н Комсомольский, с Комсомольское, ул.Лесная, дом 4 | ул.Лесная |
| Водонапорная башня №7 | Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с.Комсомольское, тер.РТП, д.1/5 | тер.РТП |

  - 4.3. Отбор  проб воды «в точках водозабора наружной и внутренней сети» предусматривается осуществлять на наиболее неблагополучных и тупиковых ее участках. Всего предусматривается контролировать 7 (семь) точек водозабора. Адреса водозаборных колонок указаны в таблице №7.

5. КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ОТБОРА

5.1. Количество контролируемых проб воды в местах водозабора определены в соответствии с п.4.3. СанПиН 2.1.4. 1074-01 (для подземных источников) и представлены в таблице №8.

5.2. На период паводков и чрезвычайных ситуаций (при обнаружении загрязнения отдельных скважин или участков и водоносного горизонта) устанавливается усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашия и /или/ его филиалом в Батыревском районе.

Таблица №8

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований

| № п./п. | Объект исследования | Наименование исследований | Периодичность | Кратность (Кол-во) | Дата отбора проб | Итого кол-во исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода питьевая с водонапорной башни №1 | Исследование воды на ОМЧ, ОКБ, ТКБ, санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток | 4 раз в год | 1 | в течении года (по сезонам года) | 44 |
| 2 | Вода питьевая с водонапорной башни №1 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 1 | в течении года | 8 |
| 3 | Вода питьевая с водонапорной башни №2 | Исследование воды на ОМЧ, ОКБ, ТКБ, санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток | 4 раз в год | 1 | в течении года (по сезонам года) | 44 |
| 4 | Вода питьевая с водонапорной башни №2 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 1 | в течении года | 8 |
| 5 | Вода питьевая с водонапорной башни №3 | Исследование воды на ОМЧ, ОКБ, ТКБ, санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток | 4 раз в год | 1 | в течении года (по сезонам года) | 44 |
| 6 | Вода питьевая с водонапорной башни №3 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 1 | в течении года | 8 |
| 7 | Вода питьевая с водонапорной башни №4 | Исследование воды на ОМЧ, ОКБ, ТКБ, санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток | 4 раз в год | 1 | в течении года (по сезонам года) | 44 |
| 8 | Вода питьевая с водонапорной башни №4 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 1 | в течении года | 8 |
| 9 | Вода питьевая с водонапорной башни №5 | Исследование воды на ОМЧ, ОКБ, ТКБ, санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток | 4 раз в год | 1 | в течении года (по сезонам года) | 44 |
| 10 | Вода питьевая с водонапорной башни №5 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 1 | в течении года | 8 |
| 11 | Вода питьевая с водонапорной башни №6 | Исследование воды на ОМЧ, ОКБ, ТКБ, санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток | 4 раз в год | 1 | в течении года (по сезонам года) | 44 |
| 12 | Вода питьевая с водонапорной башни №6 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 1 | в течении года | 8 |
| 13 | Вода питьевая с водонапорной башни №7 | Исследование воды на ОМЧ, ОКБ, ТКБ, санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток | 4 раз в год | 1 | в течении года (по сезонам года) | 44 |
| 14 | Вода питьевая с водонапорной башни №7 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 1 | в течении года | 8 |
| 15 | Вода питьевая с распределительной сети по 1 пробы | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: запах, цветность, привкус, мутность, рН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток, железо, нитраты, нитриты, аммиак, сульфаты, хлориды, фториды, нефтепродукты | 1 раз в год | 4 | в течении года | 64 |

  - 6. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО  АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

6.1.  Лабораторные исследования и испытания осуществляются ООО «Комсервис» с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории.

6.2. По результатам ежеквартального анализа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» дает заключение о качестве воды администрации ООО «Комсервис». При неудовлетворительных результатах анализа питьевой воды администрация предприятия осуществляет срочные меры по обеззараживанию воды в системе водоснабжения.

6.3. Для обеззараживания воды в системе водоснабжения берется эмалированное ведро емкостью 10 литров, кладется 1 кг. сухой хлорной извести (гипохлорид натрия) и тщательно размешивается. Через 24 часа прозрачную часть раствора процеживают в темную стеклянную посуду, плотно закрывают, такой раствор годен к использованию в течении пяти суток.

6.4. Технический персонал ответственный за контроль за соблюдением рабочей программы по контролю качества воды на водозаборном узле (ВЗУ), указывает данные, полученные по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведенных в рамках производственного контроля, в журнале контроля качества воды, который ведется в бумажной форме и /или/ в электронном виде.

6.5. Оформленные результаты лабораторных исследований и испытаний являются документальным подтверждением соответствия либо несоответствия качества воды нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воды законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.6. Технический персонал ответственный за контроль за соблюдением рабочей программы по контролю качества воды на водозаборном узле (ВЗУ), в течение одного часа со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям сообщает директору ООО «Комсервис».

6.7. Директор ООО «Комсервис» либо уполномоченными в установленном порядке лицами, в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, направляет территориальному органу выписку из журнала контроля качества воды (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения выписки территориальным органом).

6.8. Директор ООО «Комсервис», обеспечивает:

а) для территориального органа - беспрепятственный доступ к журналу контроля качества воды;

б) для органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления - предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;

в) для иных лиц - предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

  - 7. Предусмотренные мероприятия в целях поддержания высокого качества питьевой воды

В течение года

| № п/п | Наименование | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от снега вокруг сооружений водозабора на ширину не менее 0,8 метра | С начала весны (март-апрель) |
| 2 | Очистка отводных каналов паводковых вод от водозаборного сооружения | С начала таяния снега |
| 3 | Ежедневный обход водозаборного сооружения | Во время весеннего паводка |
| 4 | Капитальная уборка зон санитарной охраны 1 пояса от растительных остатков и мусора | До 01.05 |
| 5 | Обрезка и уборка засохших веток и деревьев в ЗСО | Весна-лето |
| 6 | Ремонт водоотводных каналов вокруг водозаборного сооружения | Май |
| 7 | Ремонт забора ЗСО 1 пояса | В течение лета |
| 8 | Ревизия (ремонт) задвижек, обратных клапанов водозабора и водопроводной сети | Май-июнь |
| 9 | Госповерка манометров и водосчетчиков | По графику |
| 10 | Ревизия глубинного насоса | Август |
| 11 | Очистка колодцев водопроводной сети от мусора и хлама | Сентябрь |
| 12 | Ревизия (ремонт) водонапорной башни | Август-сентябрь |
| 13 | Очистка территории ЗСО от мусора и опавших листьев | Октябрь |
| 14 | Ревизия освещения водозаборного сооружения | Октябрь |
| 15 | Не допускать на территории ЗСО пастьбу скота и размещения свалок | Постоянно |

В режиме аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые действия | Испол нители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение глубинного насоса | 1. Сообщить главному инженеру 2. Вызвать аварийную бригаду (электрик, слесарь-сантехник) 3. Поставить в известность директора 4. Заправить емкость в водобашне осветительным раствором 10% хлорной извести в количестве 50 литров | Охрана, сантехник Охрана Слесарь-сантехник |
| 2 | Неисправность в водопроводной сети | 1. Сообщить главному инженеру 2. Вызвать аварийную бригаду 3. Отключить неисправную ветку водопровода от остальной сети 4. Поставить в известность директора 5. После устранения неисправности в сети и аварийная заправить емкость водобашни осветительным раствором 10% хлорной извести и сливать воду с ветки в течение 0,5 часа | Охрана Охрана Слесарь-сантехник |
| 3 | При угрозе заражения местности ядохимикатами и другими веществами вредными для здоровья | 1. Вызов специалистов производить согласно приказа руководителя гражданской обороны учреждения 2. Закрыть оголовки скважины непроницаемым материалом 3. Перекрыть главную задвижку водобашни, чтобы чистая вода поступала непосредственно в водопроводную сеть минуя емкость водобашни. 4. Установить постоянное дежурство по водозабору и распределительным сетям до отмены угрозы заражения местности | Зам.директора Слесарь-сантехник Охрана |